CUPRINS

2.	ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE	2-5

2.1.	Rezumat	2-5

2.2.	Zona Proiectului	2-6

2.3.	Caracteristici Naturale	2-7

2.3.1.	Mediul înconjurător	2-7

2.3.1.1	Sursele industriale	2-7

2.3.1.2	Sursele mobile	2-8

2.3.2.	Clima	2-9

2.3.2.1	Radiaţia solară	2-10

2.3.2.2	Temperatura	2-10

2.3.2.3	Umiditatea	2-10

2.3.2.4	Cantităţile de căderile de apă şi de zăpadă	2-10

2.3.2.5	Vânturile predominante	2-10

2.3.2.6	Concluzii	2-10

2.3.3.	Peisajul şi Topografia	2-11

2.3.4.	Seismologie	2-11

2.3.5.	Geologie şi Hidrologie	2-12

2.3.5.1	Geologie	2-12

2.3.5.2	Hidrologie	2-12

2.3.6.	Ecologie şi Zone sensibile	2-13

2.4.	Infrastructura	2-14

2.4.1.	Transportul	2-14

2.4.1.1	Transportul public	2-14

2.4.1.2	Reţeaua de căi ferate	2-15

2.4.1.3	Transportul aerian	2-15

2.4.2.	Telecomunicaţii	2-15

2.4.3.	Energia	2-16

2.4.3.1	Electricitatea	2-16

2.4.3.2	Furnizarea gazului natural	2-17

2.4.3.3	Energia termică	2-17

2.5.	Analize şi Previziuni socio-economice	2-17

2.5.1.	Profilul socio-economic al României	2-17

2.5.1.1	Populaţia şi condiţiile de trai	2-17

2.5.1.2	Economia Naţională	2-19

2.5.1.3	Venitul şi Cheltuielile Gospodăriei	2-20

2.5.1.4	Perspectiva macroeconomică	2-25

2.5.2.	Profilul socio-economic al regiunii centrale	2-27

2.5.2.1	Structura administrativă	2-28

2.5.2.2	Populaţia	2-28

2.5.2.3	Politica de dezvoltare regională	2-29

2.5.2.4	Previziunea macroeconomică pentru regiunea centrală	2-30

2.5.3.	Profilul socio-economic al judeţului Mureş	2-30

2.5.3.1	Structurile administrative	2-30

2.5.3.2	Populaţia	2-31

2.5.3.3	Economia judeţului	2-31

2.5.3.4	Profilul economic al principalelor zone urbane din Zona Proiectului	2-32

2.6.	Evaluarea cadrului instituţional şi legal	2-34

2.6.1.	Cadrul Administrativ General	2-34

2.6.1.1	Fundamentul Autorităţilor Publice din România	2-34

2.6.1.2	Gestionarea şi Implementarea Fondurilor UE	2-34

2.6.2.	Cadru Legal	2-36

2.6.2.2	Legislaţia Naţională	2-37

2.6.2.3	Armonizarea legislaţiei naţionale cu Legislaţia UE (Tratatul de Aderare)	2-39

2.6.2.4	Tratate şi Convenţii Internaţionale	2-41

2.6.3.	Instituţii de mediu	2-42

2.6.3.1	Politica de Protecţie a mediului	2-42

2.6.3.2	Structura Instituţională	2-43

2.6.4.	Instituţii ale apei şi apelor reziduale (Operatori)	2-44

2.6.4.1	Fundamentul domeniului apei şi apelor reziduale	2-44

2.6.4.2	Utilităţi locale	2-47

2.6.4.3	Caracteristicile principale ale ADI: Aqua Invest Mureş	2-50

2.6.5.	Tarife curente	2-52

2.7.	Resurse de apă	2-54

2.7.1.	Date Generale	2-54

2.7.2.	Ape de suprafaţă	2-54

2.7.3.	Ape subterane	2-68

2.8.	Poluarea Apei	2-69

2.8.1.	Surse de poluare majore	2-69

2.8.2.	Impactul deversării apelor  reziduale	2-70

2.8.2.1	Impactul asupra apelor de suprafaţă	2-70

2.8.2.2	Impactul asupra apelor subterane	2-72

2.8.3.	Gestionarea şi depozitarea namolului	2-72

2.9.	Consumul de apă curentă	2-73

2.10.	Facilitati existente si performanta curenta	2-77

2.10.1.	Infrastructura alimentării cu apă situatia curenta	2-77

2.10.1.1.	Amenajările existente în Zona Tirgu Mures	2-91

Sistemul de alimentare cu apă	2-91

Facilităţile existente în Zona Tg.Mures	2-97

Sistemul de alimentare cu apă	2-97

2.10.1.2.	Amenajări existente în zona Reghin	2-98

Sistemul de alimentare cu apă	2-98

2.10.1.3.	Amenajari existente in zona  Ludus	2-102

Sistemul de alimentare cu apă	2-102

Sistemul de alimentare cu apă	2-105

2.10.1.1	Reţeaua de canalizare	2-108

Amenajări pentru ape reziduale industriale	2-111

Suficienţa datelor	2-111

Concluzii	2-111

2.10.2.	Amenajări existente în Zona Sângeorgiu de Pădure	2-111

Sistemul de alimentare cu apă	2-111

2.10.2.1	Infrastructura apelor reziduale	2-113

Amenajări pentru ape reziduale industriale	2-113

Suficienţa datelor	2-113

Concluzii	2-113

2.10.3.	Amenajări existente în Zona Târnăveni	2-114

Sistemul de alimentare cu apă	2-114

2.10.3.1	Infrastructura reţelei de ape uzate	2-116

Amenajări pentru ape uzate industriale	2-118

Suficienţa datelor	2-118

Concluzii	2-119

2.10.3.2	Canalizare	2-119

Amenajări pentru ape reziduale industriale	2-120

Suficienţa datelor	2-120

Concluzii	2-120

2.10.4.	Amenajări existente în Zona Iernut	2-120

Sistemul de alimentare cu apă	2-120

Contorizarea apei	2-123

2.10.4.1	Infrastructura sistemului de ape uzate	2-123

Amenajări pentru ape reziduale industriale	2-125

Suficienţa datelor	2-125

Concluzii	2-125

2.10.4.2	Infrastructura reţelei de canalizare	2-125

Amenajări pentru ape uzate industriale	2-132

Suficienţa datelor	2-133

Concluzii	2-133

2.10.4.3	Canalizare	2-133

Facilităţi industriale pentru apa reziduală	2-133

Suficienţa datelor	2-133

Concluzii	2-134

2.10.5.	Facilităţile existente în Zona Sovata	2-134

Sistemul de alimentare cu apă	2-134

2.10.5.1	Canalizare	2-138

Gestionarea nămolului	2-139

Facilităţi industriale pentru apa reziduală	2-139

Suficienţa datelor	2-139

Concluzii	2-139

2.10.5.2	Canalizare	2-141

Gestionarea nămolului	2-144

Facilităţi industriale pentru apa reziduală	2-145

Suficienţa datelor	2-145

2.11.	Concluzii si Rezumat pentru Judetul Mures	2-145

Diagrama Nr. 2-1 – Dezvoltarea demografică în România, 1960 – 2007 (Populaţia la 1 iulie)	2-18

Diagrama Nr. 2-2 – Dezvoltarea Populaţiei Urbane şi Rurale în România, 1970 - 2007	2-19

Diagrama Nr. 2-3 – Creşterea reală a PIB-ului (anul anterior = 100%)	2-19

Diagrama Nr. 2-4 – Salariile medii nete în România şi judeţele selectate,  1995 – 2008 (preţurile constante din 2006)	2-21

Diagrama Nr. 2-5 – Venitul mediu brut per capita în România şi regiunile de dezvoltare selectate, 1995 – 2005 (preţurile constante din 2006)	2-22

Diagrama Nr. 2-6 – Venitul brut mediu per capita şi cota venitului monetar din România pe zonă de locuire, regiune, decila venitului şi statutul angajării pentru capul gospodăriei, 2005	2-23

Diagrama Nr. 2-7 – Compararea venitului brut mediu al gospodăriei şi cheltuielilor medii ale gospodăriei pe decile de venit în România, 2006	2-24

Diagrama Nr. 2-8 – Cheltuielile gospodăriei române pentru consumul de alimente şi băuturi, 2001 – 2006	2-25

Diagrama Nr. 2-9 – Cheltuielile gospodăriei urbane pentru serviciile municipale de bază ca procent din venitul net al gospodăriei, 2001 – 2006	2-25

Figura Nr. 2-1 - Situarea judeţului Mureş	2-7

Figura Nr. 2-2 - Judeţul Mureş	2-7

Figura Nr. 2-3 - Hidrologia judeţului Mureş	2-13

Figura Nr. 2-1 – Distribuţia regională a ratei şomajului	2-20

Figura Nr. 2-2 – Zonele sistemului de Apă	2-78

Figura Nr. 2-3 – Staţia de tratare a apei Sighişoara – Unităţile de îndepărtare a nisipului	2-106

Figura Nr. 2-4 – Staţia de tratare a apei Sighişoara – Staţia de clorurare	2-106

Figura Nr. 2-5 – Schema de proces a Staţiei de tratare a apei Sighişoara	2-107

Figura Nr. 2-6 – Unitatea de îndepărtare a nisipului	2-109

Figura Nr. 2-7 – Schema de tratare a apei reziduale din Sighişoara	2-110

Figura Nr. 2-8 – Camera de măsurare Parshall	2-110

Figura Nr. 2-9 – Staţia de tratare a apei Târnăveni – Captare de suprafaţă	2-114

Figura Nr. 2-10 – Staţia de tratare a apei Târnăveni – Schemă tehnologică	2-115

Figura Nr. 2-11 – Unitatea de îndepărtare nisip şi grăsime	Figura Nr. 2-12 – Unitatea de aerisire	2-117

Figura Nr. 2-13 – Bazinul primar de sedimentare	 Figura Nr. 2-14 – Bazinul secundar de sedimentare	2-117

Figura Nr. 2-15 – Staţia de tratare ape uzate	2-118

Figura Nr. 2-16 – Staţia de tratare a apei	  Figura Nr. 2-17 – Pompe noi de distribuţie	2-122

Figura Nr. 2-18 – Staţia de tratare a apei Iernut – Schemă tehnologică	2-122

Figura Nr. 2-19 – Schema de tratament a apelor reziduale	2-123

Figura Nr. 2-20 – Schema de tratare a apelor reziduale	2-124

Figura Nr. 2-21 – Bazine de sedimentare	  Figura Nr. 2-22 – Guri de canalizare	2-125

Figura Nr. 2-23 – Staţia de tratare ape uzate – Gratare noi	2-127

Figura Nr. 2-24 – Unitatea existentă de îndepărtare a nisipului	2-128

Figura Nr. 2-25 – Bazinul primar de sedimentare	2-129

Figura Nr. 2-26 – Instalaţie mecanică de deshidratare	2-130

Figura Nr. 2-27 – Unităţile de filtrare din marmură	Figura Nr. 2-28 – Instalaţia de clorurare	2-135

Figura Nr. 2-29 – Rezervorul de pregătire a sulfatului de aluminiu	Figura Nr. 2-30 – Unitatea de filtrare	2-136

Figura Nr. 2-31 – Schema staţiei de tratare apă	2-137

Figura Nr. 2-32 – Schema Staţiei de tratare apă	2-139

Figura Nr. 2-33 – Unitatea de îndepărtare nisip	Figura Nr. 2-34 – Bazinul de aerare	2-143

Figura Nr. 2-35 – Bazinul de îngroşare	2-144

Figura  Nr. 2-36 – Schema Staţiei de tratare a apei reziduale	2-144

# ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

## Rezumat

În acest capitol este evaluată situaţia curentă a apelor şi apelor reziduale. Datele locale şi regionale cu privire la ape şi ape reziduale au fost colectate punându-se accentul pe starea, vechimea, performanţa, populaţia deservită, apa consumată, fluxul de apă, apa nefacturată, apa reziduală, pierderile de apă, întreţinerea, conformarea cu standardele de calitate şi de mediu curente. Datele colectate au fost apoi analizate. Rezultatele arată indicatori de performanţă şi deficienţe care includ următoarele informaţii: planurile, studiile, rapoartele de proiectare anterioare şi o imagine completă a situaţiei curente ca şi informaţii de istoric pentru proiect. Informaţiile disponibile au fost analizate obiectiv şi datele au fost furnizate mai apoi.

Capitolul 2 este un capitol mai mare care cuprinde 11 sub-capitole ce detaliază situaţia existentă în judeţul Mureş.

Sub-capitolul 2.2 “Zona Proiectului”, prezintă o descriere faptică a situării exacte a judeţului Mureş şi continuă prin schiţarea şi explicarea datelor demografice, a geografiei, economiei şi organizării politice a judeţului.

Sub-capitolul 2.3 “Caracteristici Naturale” detaliază mediul, clima, relieful şi topografia, geologia şi hidrologia, ca şi zonele ecologice şi cele sensibile.

Metodologia a fost cercetarea datelor şi atributelor judeţului pe cât de complet posibil şi pentru aceasta se poate vedea că aceşti factori fizici au o influenţă asupra modului în care regiunea se dezvoltă şi creşte. De exemplu, dacă o zonă are o climă agresivă, fie foarte rece, fie foarte caldă, dar sub ea se găsesc importante resurse, cum ar fi petrol şi aur, atunci avantajele potenţialei bogăţii de resurse conduce la anularea influenţelor negative ale climei.

Metodologia folosită a fost cercetarea datelor şi statisticilor guvernamentale disponibile şi analizarea datelor specifice aplicabile principalelor zone urbane ale judeţului Mureş.

Sub-capitolul 2.6 “Evaluarea Cadrului Instituţional şi Juridic” este un capitol important care cuprinde o analiză vastă a cadrului instituţional şi juridic şi care face referire la România şi la relaţiile României cu UE. Capitolul prezintă modalitatea în care fondurile UE sunt administrate şi, de asemenea, schiţează legile şi reglementările UE şi detaliază cazurile în care legile române necesită amendare / modificare pentru a se conforma acestora. Apoi, se analizează operatorii existenţi de apă şi apă reziduală cu prezentarea propunerilor pentru viitor. Este realizată o analizarea a tarifelor curente pentru apă şi apă reziduală, cu comentariile şi propunerile Consultanţilor.

Metodologia a constant din cercetarea datelor disponibile, mai ales a celor care fac referire la relaţiile dintre România şi UE şi la verificarea armonizării dintre cele două legislaţii care progresează, în special cu privire la problematicile de mediu privind apa şi tratarea apei, plus controlul poluării.

Sub-capitolul 2.7 “Resursele de Apă” detaliază sursele de apă de suprafaţă şi subterane disponibile în judeţul Mureş. Resursele depind de climă şi de fenomenele geologice, de care omul trebuie să se folosească. Sunt analizate sfera surselor şi tipurile acestora, cu evidenţierea riscurilor de poluare.

Metodologia a constat în cercetarea datelor disponibile din judeţ, împreună cu vizitele pe teren cu operatorii pentru a evalua problemele şi potenţialele riscuri implicate, având în vedere prezentarea propunerilor pentru viitoare lucrări de remediere.

Sub-capitolul 2.8 “Poluarea Apei” analizează proprietăţile surselor de apă din Mureş, alcătuind o listă a analizelor de ape cu substanţele care se situează peste limitele acceptabile pentru apa potabilă. De asemenea, este analizată problematica foarte importantă că fiecare staţie de tratare a apei din judeţ evacuează ape reziduale în râuri şi în cursurile de apă care nu sunt tratate pentru atingerea unui standard acceptabil şi care sunt, de fapt, element de poluare.

Metodologia a fost cercetarea datelor disponibile de la autorităţile române şi de la cele ale judeţului Mureş, alcătuind o listă a proprietăţilor de apă avute în vedere şi, de asemenea, analizarea staţiilor de tratare a apei care nu pot fi acceptate deoarece evacuează ape uzate la niveluri inacceptabile. Consultantul a verificat aceste date în timpul inspecţiilor pe teren şi prin intermediul propunerilor de remediere.

Sub-capitolul 2.9 “Consumul Curent de Apă” analizează înregistrările financiare şi de furnizare ale Operatorilor pentru perioada 2003 - 2011, din care au fost extrase cifrele cu privire la consumul de apă care au fost prezentate sub forma unui tabel pentru fiecare zonă / operator.

Metodologia a fost completarea chestionarelor detaliate de către operatori în conjuncţie cu vizitele pe teren la operatorii de apă şi la facilităţile existente, cu intervievarea persoanelor şi operatorilor relevanţi. Gradul de încredere al datelor poate fi considerat ca fiind cel de bază, dar ceea ce a fost disponibil este adecvat pentru Master Planul prezent.

Sub-capitolul 2.10 “Facilităţile Existente şi Performanţa Curentă” reprezintă o analizare a staţiilor de apă şi apă reziduală din principalele zone urbane ale judeţului Mureş. Pentru fiecare facilitate de apă şi apă reziduală inspectată a fost alcătuită o evaluare a condiţiilor şi performanţei facilităţii.

Metodologia a fost constituită din vizite pe teren pentru inspectarea facilităţilor în scopul alcătuirii evaluărilor problemelor şi neajunsurilor pentru facilitate, şi în scopul prezentării de propuneri / recomandări pentru viitoarele lucrări de remediere.

Aşa cum indică şi titlul, suficienţa datelor conduce la evaluarea datelor obţinute. Aceasta evidenţiază tipul de date utilizate şi modalitatea în care acestea au fost obţinute. Unele locaţii au furnizat date mai detaliate decât altele, dar datele colectate sunt suficiente pentru a satisface cerinţele Master Planului.

De asemenea, au fost adăugate acestui sub-capitol concluziile care reprezintă unul dintre principalele obiective ale Master Planului, acesta fiind îmbunătăţirea şi aducerea la zi a statutului tehnic, managerial şi financiar al sectoarelor de apă şi apă reziduală din judeţul Mureş. Se face referire la starea curentă a organizaţiilor şi facilităţilor şi sunt prezentate propuneri pentru viitoarele lucrări de îmbunătăţire.

## Zona Proiectului

Judeţul Mureş este situat în zona central – nordică a României, între 23055’ şi 25014’ est longitudine şi 46009’ şi 47000’ nord latitudine.

Judeţul are o suprafaţă de 6.714 km2 care reprezintă aproximativ 2,8% din suprafaţa totală a României.

În luna octombrie a anului 2011 judeţul Mureş avea o populaţie de 531.830 locuitori şi densitatea populaţiei era de 79,21 locuitori / km², din care 49,6% din populaţie trăia în zonele urbane şi 50,4% în zonele rurale.

Judeţul este împărţit în următoarele zone administrative:

4 municipii: Târgu Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni;

7 oraşe, adică Luduş, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure şi Ungheni;

91 comune;

460 sate.

Judeţul Mureş se învecinează cu judeţele Bistriţa – Năsăud şi Suceava la nord, cu judeţele Sibiu şi Braşov la sud, cu judeţul Harghita la est, şi cu judeţele Alba şi Cluj la vest.

Judeţul Mureş are o reţea de comunicaţii de 1.846 km2 drumuri publice, din care 18% reprezintă drumuri naţionale, 40% drumuri judeţene şi 42% drumuri comunale. Aeroportul Internaţional de la Târgu Mureş - Vidrasau acoperă o zonă de 23.000 km2, cu o populaţie de 1,5 milioane locuitori, inclusiv judeţele Mureş, Bistriţa, Harghita, Covasna.

Drumul european E60 trece prin judeţ de la nord-vest înspre Târgu Mureş şi până la sud-vest înspre Cluj – Napoca.

Figura Nr. 2-1 - Situarea judeţului Mureş

Cele mai importante drumuri naţionale care trec prin judeţul Mureş sunt următoarele: DN13, DN13A, DN13C, DN13D, DN14, DN14A, DN15, DN15A, DN15E şi DN16. În judeţul Mureş lungimea totală a drumurilor naţionale este de 411.858 km.

Situat în interiorul Arcului Carpatic, judeţul Mureş este favorizat de un relief care coboară în trepte de la est la vest. De la 2.100 m la Vârful Călimanilor, până la  Câmpia Transilvaniei (400 m) şi Podişul Târnavelor (500-700 m), judeţul se întinde de-a lungul luncii râului Mureş de la intrarea în judeţ, acolo unde altitudinea este de numai 280 m.

Principalul râu care trece prin judeţ este Râul Mureş. Afluenţii Râului Mureş, Târnava Mare şi Târnava Mică, traversează de asemenea judeţul.

Gazul natural, piatra utilizată ca material de construcţie, izvoarele minerale cloro-sodice şi pădurile sunt principalele resurse naturale ale judeţului.

Gazul natural, piatra utilizată ca material de construcţie, izvoarele minerale cloro-sodice şi pădurile sunt principalele resurse naturale ale judeţului.

Complexă şi diversă, economia judeţului este reprezentată de forările pentru gaz natural, producerea energiei electrice şi termice, industriile chimică, de prelucrare a lemnului, de materiale de construcţii şi cea alimentară. Există fabrici de mobilă, în special de mobilă sculptată, de sticlă şi de  geamuri, de obiecte din ceramică la Târnăveni, Târgu Mureş şi Sighişoara, de textile şi confecţii la Târgu Mureş şi Sighişoara, de articole de pielărie la Târgu Mureş şi Reghin. Judeţul Mureş este singurul producător de carbid (Târnăveni) şi de instrumente muzicale (Reghin) din România.

Agricultură – cea de-a doua ramură importantă a economiei judeţului – are o tradiţie îndelungată deoarece există condiţiile normale pentru aproape toate tipurile de recolte. Terenurile agricole acoperă 61 procente din suprafaţa judeţului.

Figura Nr. 2-2 - Judeţul Mureş

Dispunând de un relief natural foarte generos, monumentele de cultură şi artă sunt atracţii pentru turişti care îndeplinesc şi cele mai înalte aşteptări. Sovata, Sângeorgiu de Mureş, Ideciu de Jos, Jabeniţa, Lăpuşna sunt numai câteva dintre staţiunile cu servicii excelente pentru turism.

## Caracteristici Naturale

### Mediul înconjurător

În judeţul Mureş aerul atmosferic este influenţat moderat de poluarea rezultată din diferite activităţi economico – sociale. Sursele de poluare din atmosferă cu un potenţial mare sunt situate în Târgu Mureş şi Târnăveni, în timp ce în zonele Reghin, Sovata, Luduş sursele reziduale nu produc o poluare semnificativă.

#### Sursele industriale

Industria chimică, industria de prelucrare lemn, producerea materialelor de construcţie;

industria energiei electrice şi termice;

depozitarea şi distribuţia combustibililor;

utilizarea solvenţilor.

Sursele reziduale din agricultură, cu toate că sunt reduse, nu trebuie neglijate. Depozitele de reziduuri sunt surse moderate de poluare, fiind situate la distanţe semnificative de localităţi.

#### Sursele mobile

traficul rutier are loc în principal pe DN13 (E60) şi DN15 (Târgu Mureş - Topliţa) care traversează localităţile urbane şi rurale din judeţul Mureş.

traficul pe calea ferată este redus.

Principalele probleme generate de traficul urban sunt:

Poluarea aerului prin particule, prafuri sedimentare, NOx, SOx, hidrocarburi, plumb. Poluarea atmosferei este cuantificată prin măsurătorile sistematice efectuate de A.P.M. Mureş şi D.S.P. Mureş. Acestea confirmă că traficul rutier contribuie în mod semnificativ la creşterea poluării din aerul atmosferic al aglomeraţiilor urbane.

Traficul greu generează volume mari de zgomot stradal şi vibraţii în municipiile Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara.

Cu toate că măsurătorile concentraţiilor din zonele rezidenţiale traversate de traficul intens nu au fost efectuate, se poate estima ca acestea au valori mari în perioadele cu valori mari ale traficului rutier. Estimările au în vedere starea precară a mijloacelor de transport, valorile mari de emisii de NOx, hidrocarburi (radicali liberi).

În judeţul Mureş, cea mai critică zonă cu privire la poluarea suprafeţei de apă este tronsonul de râu (Târnava Mică) în aval de Târnăveni, acolo unde calitatea apei se încadrează în afara categoriilor de calitate din cauza concentraţiilor mari de crom hexavalent. Societatea vinovată, S.C. BICAPA S.A., şi-a încetat activitatea acum mai mult de trei ani, dar poluarea reziduală se datorează depozitelor de reziduuri acumulate de-a lungul malurilor râului. Acestea poluează în prezent apa freatică. Pe râul Târnava Mica, atunci când debitele sunt mici, conţinutul de sare creşte datorită apelor sărate din zona Praid – Sovata. Ultimul tronson al râului afectat fizico-chimic şi, mai ales bacteriologic, din râul Mureş, se situează în aval de municipiul Târgu Mureş, din cauza poluării cauzate de S.C. AZOMURES S.A. Pe acest tronson, categoriile de calitate au fost stabilite de indicatorii gradului de oxigenare şi de indicatorii toxici şi speciali (fenoli şi zinc). Probleme deosebite au apărut cu privire la amoniu, nitraţi şi substanţele organice şi fosfor în lunile cu debite reduse (decembrie, ianuarie, februarie, iulie şi august). Acest tronson de râu este sensibil la eutrofie (din cauza concentraţiilor de nutrienţi), de la Târgu Mureş şi până la limitele judeţului.

Un alt tronson critic care are în vedere apele sensibile la eutrofie este Târnava Mare, aproape de judeţul Mureş (aproximativ 33 km), datorită descărcărilor de ape reziduale fecale insuficient tratate din localităţile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi Sighişoara. În fiecare an între lunile iulie – august, pe acest tronson de râu, din cauza condiţiilor favorabile hidrologice şi de climă, şi datorită raportului optim N/P de nutrienţi, are loc apariţia algelor (20 – 30 milioane alge /litru). Acestea au consecinţe groaznice asupra pregătirii apei potabile din Sighişoara şi Mediaş şi asupra mortalităţii peştilor (în aval de Mediaş – judeţul Sibiu).

Cursul de apă Pârâul de Câmpie este şi el considerat critic, dar în acest caz concentraţiile mari de nutrienţi şi sare se  datorează condiţiilor pedologice ale zonei (soluri sărate). Concentraţiile mari de indicatori ale etapei de oxigen şi ale nutrienţilor au ca şi sursă poluarea difuză.

Apele subterane monitorizate de Direcţia Apelor Mureş nu se conformează standardelor de calitate pentru apa potabilă. În majoritatea cazurilor, indicatorii care depăşesc valorile normale sunt  „gradul de mineralizare” şi „substanţe organice”. Principalele surse de poluare sunt:

Activităţile agricole şi de creştere animale

Depozitele de reziduuri fără dotări adecvate

Scurgerile din reţelele de canalizare

Principalele caracteristici ale calităţii solului în judeţul Mureş prezintă următoarele fenomene:

terenuri excesiv de umede 21.100 ha;

soluri acide 22.331 ha;

soluri sărate 224 ha;

total soluri erodate 57.810 ha.

Solurile degradate din cauza depozitării dezorganizate a reziduurilor însumează aproape 20 ha. O suprafaţă de aproximativ 6 ha în amontele bazinului de decantare pentru reziduuri tehnologice nr. 3 de pe platforma S.C. BICAPA S.A. Târnăveni este afectată de decantarea produsă între 1992 şi 1994 în acest bazin. Terenurile afectate de eroziunea de suprafaţă însumează 55.480 ha.

Alunecările de teren de pe aproximativ  30 ha sunt situate în zona Şardul Nirajului, în bazinul pârâului Niraj şi în zona din avalul localităţii Balauseri, în bazinul râului Târnava Mică.

Reducerea utilizării îngrăşămintelor şi a pesticidelor chimice din grupele de toxicitate II şi I au diminuat impactul acestora asupra solului.

Carierele de suprafaţă pentru nisip şi balast ocupă 32 ha. Acestea sunt situate pe terenurile cu productivitate scăzută.

Măsurile pentru a face aceste terenuri re-utilizabile pentru cultivarea cerealelor sunt întârziate.

Impactul depozitării de reziduuri (municipale, orăşeneşti, comunale) sau a reziduurilor industriale asupra mediului este semnificativ. Principalii factori de mediu afectaţi sunt solul, aerul şi apa (de suprafaţă şi subterană). Aceste probleme sunt create din cauza gestionării ne-igienice şi ilegale a reziduurilor.

Principalele aspecte care decurg din gestionarea reziduurilor sunt:

depozitarea finală a reziduurilor menajere şi industriale amestecate, efectuată de societăţile economice care nu deţin propriile spaţii de depozitare;

gropile de gunoi sunt parţial împrejmuite ceea ce cauzează împrăştierea reziduurilor uşoare pe terenurile învecinate prin acţiunea vântului;

auto-combustia frecventă a depozitelor, din cauza lipsei unui sistem de colectare şi evacuare a gazelor de fermentare;

formarea decantărilor încărcate foarte mult cu substanţe organice, nitrogen şi compuşi fosforici, etc. care afectează apele de suprafaţă din zonă;

operarea inadecvată a depozitelor de reziduuri din cauza acoperirii parţiale cu pământ;

depozitele de reziduuri sunt supravegheate numai de un schimb, anumite societăţi comerciale care-şi transportă deşeurile nerespectând locaţiile stipulate;

înregistrarea cantităţilor de deşeuri este efectuate fără echipamentul adecvat pentru cântărirea acestora.

Reziduurile periculoase constituie o categorie specială a reziduurilor rezultate din producţie. Principalele activităţi din judeţ care generează reziduuri periculoase sunt: industria chimică anorganică, transporturile (uleiurile uzate, anvelopele uzate, emulsiile, solvenţii), activităţile agricole (pesticide şi pachete de pesticide, uleiurile uzate, reziduurile oleaginoase, bateriile uzate şi bateriile de depozitare, etc.), industria prelucrătoare de lemn (lăcuire, vopsire) şi învelirea cu metal – galvanizare (aluviuni cu metale grele şi cianuri), activităţile medicale.

Pe teritoriul judeţului Mureş nu există depozite pentru reziduuri periculoase şi metodele utilizate în prezent prezintă un risc mare de poluare a solului şi apelor de suprafaţă şi din subteran.

Reziduurile din activităţile veterinare şi de protecţia sănătăţii  (reziduuri considerate periculoase pentru sănătate populaţiei) nu sunt neutralizate în conformitate cu cerinţele legale. Reziduurile sunt arse în instalaţii neomologate care nu elimină riscul de afectare a sănătăţii populaţiei.

Reziduurile periculoase din gospodăriile cetăţenilor nu sunt colectate separat (vopsea, lac, leşie, substanţe fito-sanitare expirate, tuburi de neon, etc.), acestea fiind evacuate împreună cu reziduurile menajere.

Reziduurile de pesticide sunt depozitate temporar în depozitele Direcţiei Fitosanitare Mureş şi în depozitul unei companii comerciale până când va fi găsită o soluţie pentru eliminarea acestor reziduuri.

### Clima

Judeţul Mureş este caracterizat printr-o climă moderată temperat-continentală, ca o consecinţă a poziţionării sale în centrul Transilvaniei.

Factorii specifici de climă sunt:

altitudinea – a cărei principală consecinţă este zonarea pe verticală a climei. Aceasta conduce la reducerea graduală a echilibrului radiativ în strânsă legătură cu altitudinea. În zonele joase – câmpie, văi largi, depresiuni – temperaturile sunt mai mari, dar noaptea, din cauza stratificării maselor de aer, inversiunile temperaturilor sunt frecvent întâlnite şi conduc la existenţa diferenţelor mari dintre zi şi noapte;

orientarea, înclinaţia şi expunerea pantelor creează schimbări în dezvoltarea proceselor atmosferice, diferenţe în distribuţia cantităţii de ape pluviale şi influenţe directe asupra procesului radiativ al suprafeţei terestre;

forme de relief – au o influenţă importantă asupra temperaturii aerului. Diferenţele mari sunt create între formele concave (văi), cele plane (câmpii) şi cele convexe (dealuri şi podişuri), prin răcirea radiativă locală şi prin circulaţia aerului rece dinspre vârfuri şi  pantele înconjurătoare şi acumularea sa în văi şi depresiuni.

#### Radiaţia solară

Radiaţia solară din cea mai mare regiune este înregistrată ca fiind aproximativ 110 Kcal/cm2 pe an. Maximul înregistrat are loc în luna iulie şi valoarea minimă în decembrie. Perioada însorită însumează aproximativ 1440 - 1550 ore pe an, numărul zilelor însorite fiind situat între 60 şi 85, 48 – 52 % din durata astronomică posibilă. Maximul înregistrat are loc în luna iulie şi valoarea minimă în decembrie. Valori mai mari sunt înregistrate în Câmpia Transilvaniei şi în jumătatea estică a Podişului Târnavelor.

#### Temperatura

Temperatura medie din judeţul Mureş oscilează între +80 şi 9.40C în zonele agricole, descrescând odată cu creşterea altitudinii. Amplitudinea termică medie este situată între 230 şi 240C, iar valorile absolute maxime ajung până la +380 – +390C (temperatura record fiind de +40.50C, Sabed, 15 – 16 august 1952) şi valorile absolute minime reducându-se sub – 320C (- 32.80C, Târgu Mureş 25 ianuarie 1942 şi 23 ianuarie 1963).

Cu privire la temperatura din regiunea judeţului, ianuarie este luna cea mai rece cu o medie multi-anuală de aproximativ – 4.0°C. Luna cu cele mai mari temperaturi este iulie cu o medie de aproximativ +18°C - +19°C (în zona dealurilor), iar în zona muntoasă luna cu cele mai mari temperaturi este august cu valori între +80C şi +120C, temperaturi scăzute fiind înregistrate în februarie (-40C şi +10C).

#### Umiditatea

Umiditatea relativă a aerului exprimă saturaţia procentuală în vapori de apă din atmosferă. În zona muntoasă umiditatea relativă a aerului este mai mare de 80%, din cauza duratei mari a maselor de aer umede, în Dealurile Sub-Carpatice este de 76%, iar în Valea Mureş umiditatea relativă are o valoare de 70%.

Nivelul mediu anual al apei rezultate din ploi variază între 580 mm/m2 (în zona vestică a judeţului), 700 – 899 mm (în zonele centrală şi nord-vestică a judeţului) şi 1400 mm/m2 (în zona muntoasă).

#### Cantităţile de căderile de apă şi de zăpadă

Grosimea medie a stratului de zăpadă se situează între 80 şi 120 cm în zona muntoasă şi între 25 şi 40 cm în zona dealurilor.

#### Vânturile predominante

Vânturile, influenţate puternic de configuraţia reliefului, suflă în toate direcţiile, cu o intensitate şi frecvenţă medie de la nord-vest, cu viteze anuale medii între 3.1 cm/s. Efectele frecvente ale mişcărilor de aer care creează o încălzire locală, cer senin şi o scădere a aerului relativ, sunt înregistrate la poalele munţilor şi pe versanţii dealurilor.

În timpul anotimpului rece al anului direcţia predominantă a vântului este nord – est şi pe aceste direcţii viteza vântului este în prezent mai mare de 50 m/s.

#### Concluzii

Clima este temperat-continentală, influenţată puternic de fragmentarea frecventă a reliefului orografic,  de altitudine şi expunerea pantelor, de comportamentul radiaţiei solare, de condiţiile de vânt, etc. Principalele caracteristici ale acestei clime sunt iernile lungi şi friguroase şi verile scurte. Toamnele sunt lungi şi există aproximativ 127 zile de îngheţ / an în medie. Clima este umedă în zona înaltă şi cu temperaturii mai mari. În zona inferioară nivelul apei pluviale este scăzut.

### Peisajul şi Topografia

Judeţul Mureş este situat în centrul României, în zona central-estică a provinciei istorice Transilvania. Zona sa are o topografie care descinde gradual din vârfurile munţilor Carpaţii orientali către Podişul Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. Câtre partea de nord a judeţului Mureş se întind Munţii  Călimani şi Gurghiu. Această regiune, care este situată în partea superioară a Răului Mureş, are peisaje minunate care încântă vizitatorii.

Aproximativ 22% din suprafaţa judeţului este dominată de munţii vulcanici Călimani şi Gurghiu (în nord-est şi în est). Situaţi în nordul judeţului, Munţii Călimani constituie cea mai proeminentă formaţiune vulcanică din România, cu o înălţime maximă atinsă al Vârful Pietrosul (2.100 m), Vârful Ratatis (2.022 m) şi Vârful Bistricior (1.990 m). Aceştia se întind înspre sudul judeţului şi sunt continuaţi cu Munţii Gurghiului.

Munţii Gurghiului, situaţi între văile Mureş şi Târnava Mare, sunt mai joşi: Vârful Saca (1.776 m), Vârful Tatarca (1.689 m) şi Vârful Bătrâna (1.634 m).

Formaţiunile deluroase care aparţin de Podişul Transilvaniei sunt structurate în trei grupuri: Sub-Carpaţii Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei.

Sub-Carpaţii Transilvaniei sunt situaţi în partea estică a judeţului şi ating înălţimi între 600 şi 1.000 m şi sunt reprezentaţi de Dealurile Mureşului, Sub-Carpaţii Târnavelor (Bichesu 1.080 m, Sântioara 756 m, Lăposu 628 m) şi Sub-Carpaţii Reghinului.

Podişul Târnavelor, extins la sud de Râul Mureş, are un aspect deosebit între celelalte formaţiuni deluroase. Dealurile sunt mai înalte (peste600 m), şi vârfurile au pante abrupte acoperite cu păduri. Râurile Târnava Mare şi Târnava Mică, de unde îşi ia Dealul Nirajului de 500 m) şi Podişul Jacodului (Dealul Nadeşului), Podişul Dumbrăvenilor, Podişul Vânătorilor (subdiviziune a Podişului Hartibaciu).

Câmpia Transilvaniei, situată în nordul Râului Mureş, este o regiune mai joasă, formată din dealuri joase cu o medie de 400 m înălţime, şi brăzdată de văi largi. Din cauza pantelor line şi a absenţei pădurilor, această regiune este numită o câmpie. Partea din judeţul Mureş a Câmpiei Transilvaniei include Câmpia deluroasă Sarmas, Dealurile Mădăraş, Comlod şi Luduş.

Altitudinea variază între 2100 m ai Vârfului Călimanilor, până la Câmpia Transilvaniei (400 m) şi Podişul Târnavelor (500-700 m), iar judeţul se întinde de-a lungul luncii Râului Mureş de la intrarea în judeţ, acolo unde altitudinea este de numai 280 m.

### Seismologie

Ca şi consecinţă, judeţul Mureş poate fi clasificat în conformitate cu Reglementarea română STAS 11100/1 – 93 la nivelul 7,1. Calculul construcţiilor trebuie să aibă în vedere intensitatea cutremurelor cu factori ca Ks şi Tc.

Coeficientul Ks reprezintă raportul dintre acceleraţia maximă a cutremurelor (cu o frecvenţă medie de 50 ani) şi gravitatea pământului. Valorile coeficientului Ks depinde de zonele seismice.

În judeţ, coeficientul Ks oscilează între = 0.08 (în nodul judeţului, la nord de oraşul Târgu Mureş) şi 0.12 şi trebuie luată în considerare o perioadă de Tc = 0.7 s. Tc variază între 0,7  şi 1,5, 0,7 fiind valoarea cu cel mai redus efect pentru lucrările de construcţii.

### Geologie şi Hidrologie

#### Geologie

Judeţul Mureş este situat în partea central – nordică a ţării. Unităţile principale de relief sunt reprezentate de Munţii Călimani – Gurghiu, Podişul Târnave şi Câmpia Transilvaniei. Principala caracteristică geografică este Valea Râului Mureş care traversează întregul judeţ dinspre nord-est înspre sud-vest.

Munţii Călimani constituie graniţa nordică a judeţului şi aceştia sunt alcătuiţi din roci vulcanice modelate prin procesele de eroziune glacială şi aluvionară, cu o altitudine maximă de 1.381m (Vârful Scaunul).  Munţii Gurghiu sunt situaţi în sectorul nord-estic al judeţului şi aceştia sunt alcătuiţi din roci vulcanice.

Dealurile Transilvaniei Sub-Carpatice sunt forme de relief tranziţional care constituie conexiunea dintre relieful muntos şi zona podişurilor. Împreună cu Munţii, acestea fac parte din Carpaţii Estici Interiori.

Câmpia Transilvaniei este situată în partea nordică a judeţului, cu o altitudine medie de 400m. Câmpia este traversată de numeroase văi, relieful caracteristic fiind cupolele de acumulări de gaze erodate de râurile cu lunci şi terase vaste.

Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Mureş este dominat de două caracteristici principale de relief: creasta vulcanică reprezentată de Carpaţii Estici Interiori şi depozitele sedimentare ale Bazinului Transilvaniei.

Bazinului Transilvaniei este situat în partea estică a sistemului Alpi – Carpaţi – Panonic. Acesta are aproximativ o formă circulară şi o umplere Superioară din Cretacic şi Superioară din Miocen, având până la 8 km grosime în unele locuri.

Bazinului Transilvaniei a început să se acumuleze în era Paleocenului, după faza Laramică şi şi-a terminat formarea la finalul erei Neocen, atunci când au fost formate depozitele epi-continentale din Paleocen şi “molasse”-le din Neocen.

Depozitele din Paleocen au la bază argile roşii şi albastre, cu intercalări / lentile de nisipuri verzi şi albăstrui şi conglomerate, alternate cu straturi de calcar (calcar de Rona). Peste acestea sunt depuse un pachet de formaţiuni de roci caracteristice, enumerate de la partea inferioară înspre cea superioară: gresie şi gresii calcaroase, argile superioare vărgate, formaţiuni şi marne calcaroase de Cluj.

În părţile superioare se dezvoltă depozite sedimentare constituite din gresii gri, marne şi argile, marne nisipoase şi nisipuri.

Depozitele din Neocen sunt prezente în zona dezvoltării teraselor inferioare / joase şi a luncilor curselor de apă şi acestea sunt reprezentate de depozitele aluvionare alcătuite din nisipuri şi prundiş.

#### Hidrologie

Teritoriul Judeţului Mureş are o reţea foarte bogată de ape curgătoare, lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare artificiale, dar un volum comparativ scăzut de ape freatice, subterane şi de adâncime. Bazinele mici sărate artificiale se adaugă acestora, şi ele sunt situate în staţiunile de interes local.

Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate Râului Mureş, principalul  colector din Bazinul Transilvaniei. Acesta traversează judeţul pe o lungime de 187 km, de la Ciubotani, acolo unde râul intră în judeţ, până la localitatea din aval, Cheţani, acolo unde râul părăseşte judeţul.

Alte cursuri importante de apă care traversează judeţul sunt: râul Târnava Mică, al doilea în termeni de lungime din judeţ (115 km), râul Târnava Mare (43 km), râul Niraj (78 km) şi râul Gurghiu (55 km).

În termeni de calitate ai suprafeţei de apă din bazinul hidrografic ai Mureşului,  46% din lungimea analizată a râului se înscrie în categoria de calitate I; 44,9 % se înscrie în categoria II şi 9,1 % reprezintă apa care depăşeşte limitele pentru categoria de calitate III.

Resursele de apă de suprafaţă ale judeţului sunt de 1.200 milioane m3, dintre care 950 milioane m3 provin din cursul râului Mureş,  200 milioane m3 din Târnava Mică şi 50 milioane m3 din Târnava Mare.

Figura Nr. 2-3 - Hidrologia judeţului Mureş

Apele subterane din regiunea Sub-carpatică şi de podiş au debite scăzute şi conţinuturi mari de minerale şi, în general, nu sunt adecvate pentru băut. În luncile şi pe terasele râurilor apar ape freatice bogate, dar şi acestea au un conţinut mare de minerale şi sunt dure. Ele constituie principala sursă de apă potabilă pentru localităţile din judeţul Mureş. Resursele subterane produc  3.500l/s.

Din totalul resurselor de apă ale judeţului, 375.000 m3 au fost colectate şi utilizate în 2003 de 90 consumatori care au utilizat apele de suprafaţă şi de 190 consumatori care au utilizat apele subterane.

Există 4 rezervoare în bazin cu un volum total de 86,5 milioane m3 şi dintre acestea 71,5 milioane m3 sunt pentru împiedicarea inundaţiilor şi 15 milioane m3 sunt utilizate pentru a suplimenta debitele Râului Târnava Mică în perioadele de secetă, în zona Târnăveni, ca apă potabilă şi industrială.

Rezervorul Rastolita se află în cadrul judeţului şi are un volum de 40 milioane m3, care asigură o suplimentare a debitelor pentru Râul Mureş în perioadele de secetă.

Lacurile, iazurile şi lacurile de acumulare completează reţeaua hidrografică a judeţului. Iazurile şi lacurile de origine natural - uman sunt specifice Câmpiei Transilvaniei. O serie de iazuri pentru pescuit au fost create pe râuri (de exemplu, de-a lungul râului Pârâul de Munte, iazul artificial Zău de Câmpie (133 ha), Saulia (48 ha), Tăureni (53 ha)).

Lacul Fâragău (38 ha), care are apă dulce, este un obiectiv de importanţă ştiinţifică datorită  florei şi faunei sale, iar lacurile antropogenice din Ideciu de Jos, Jabeniţa şi Sângeorgiu de Mureş, care au apă sărată, au o importanţă balneară.

În complexul de lacuri Sovata, Lacul Ursu reprezintă cel mai mare şi cel mai important lac sărat din Transilvania. Acesta are o suprafaţă de 5 ha şi o adâncime de 18 m şi prezintă un fenomen helio-termic:  creşterea paralelă a concentraţiei sării de la suprafaţă câtre o anumită adâncime (3-3,5 m) şi stratificarea termică a straturilor de apă.

Lacul Negru, cu o suprafaţă de 0.38 ha şi o adâncime de 6,82 m, este important peste depozitele sale de aluviuni.

### Ecologie şi Zone sensibile

În judeţul Mureş cea mai critică zonă cu privire la poluarea suprafeţei de apă este tronsonul de râu (Târnava Mică) din avalul localităţii Târnăveni, acolo unde calitatea apei se situează în afara categoriilor de calitate din cauza concentraţiilor mari de crom hexavalent. Societatea vinovată, S.C. BICAPA S.A., şi-a încetat activitatea acum mai mult de trei ani, dar poluarea reziduală se datorează depozitelor de reziduuri acumulare de-a lungul malurilor râului. Acestea poluează în prezent apa freatică. Pe râul Târnava Mica, atunci când debitele sunt mici, conţinutul de sare creşte datorită apelor sărate din zona Praid – Sovata. Ultimul tronson al râului afectat fizico-chimic şi, mai ales bacteriologic, din râul Mureş, se situează în aval de municipiul Târgu Mureş, din cauza poluării cauzate de S.C. AZOMURES S.A Pe acest tronson categoriile de calitate au fost stabilite de indicatorii gradului de oxigenare şi de indicatorii toxici şi speciali (fenoli şi zinc). Probleme deosebite au apărut cu privire la amoniu, nitraţi şi substanţele organice şi fosfor în lunile cu debite reduse (decembrie, ianuarie, februarie, iulie şi august). Acest tronson de râu este sensibil la eutrofie (din cauza concentraţiilor de nutrienţi), de la Târgu Mureş şi până la limitele judeţului.  Un alt tronson critic care are în vedere apele sensibile la eutrofie este Târnava Mare, aproape de judeţul Mureş (aproximativ 33 km), datorită descărcărilor de ape reziduale fecale insuficient tratate în localităţile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi Sighişoara. În fiecare an între lunile iulie – august, pe acest tronson de râu, din cauza condiţiilor favorabile hidrologice şi de climă, şi datorită raportului optim N/P de nutrienţi, are loc apariţia algelor (20 – 30 milioane alge /litru). Acestea au consecinţe groaznice asupra pregătirii apei potabile din Sighişoara şi Mediaş şi asupra mortalităţii peştilor (în aval de Mediaş – judeţul Sibiu).

Cursul de apă Pârâul de Câmpie este şi el considerat critic, dar în acest caz concentraţiile mari de nutrienţi şi sare se  datorează condiţiilor pedologice ale zonei (soluri sărate). Concentraţiile mari de indicatori ale etapei de oxigen şi ale nutrienţilor au ca şi sursă poluarea difuză.

Principalele aspecte care decurg din gestionarea apelor reziduale sunt:

Întreaga cantitate de apă reziduală trebuie evacuată către unitatea de tratare ape din canalizare şi epurarea / curăţarea apei trebuie să fie completă;

Apele reziduale trebuie să fie în conformitate cu HG nr. 188/2002;

Toţi indicatorii autorizaţi (CCO-Cr, CBO5, amoniu, azotat total, reziduu determinat şi cadrul bactereologic) trebuie monitorizaţi.

Lipsa de informaţii cu privire la starea reală a majorităţii vieţii sălbatice nu permite evaluarea corectă a speciilor în pericol. Turmele de oi au afectat ecosistemul alpin, majoritatea coborând din păşunile din Munţii Călimani numai la finalul lunii septembrie. Habitatul cocoşului de munte a fost afectat continuu de păşunarea ilegală la limita fondului forestier şi a zonei subalpine, distrugând depunerea anuală de ouă.

În apele montane din zona păstrăvului, pe cursul superior al Râului Mureş, se poate observa că păstrăvul românesc (Salmo trutta fario) a încetat să mai fie specia dominantă, fiind înlocuit în mod natural de specii secundare cum ar fi plevuşca (Phoxinus phoxinus) şi zvârluga (Noemacheilus barbatus).

Numărul de lipani (Thymallus thymallus) de pe cursul superior al Râului Mureş a scăzut sub densitatea optimă, acesta fiind capturat rar de către pescari. Astfel, este cerută declararea lipanului ca specie protejată.

Starea zonelor protejate este, în general, bună, darea acestora în administrare sau custodie şi crearea planurilor de management fiind necesare.

Starea sănătăţii pădurilor evaluată prin sistemul de monitorizare păduri este bună:  86,5% sunt copaci sănătoşi şi 13,5% sunt copaci afectaţi de diferiţi factori.

Pădurile din zona deluroasă au fost afectate în timpul verii şi toamnei de păşunarea care a deranjat vânatul. Ca rezultat al păşunării în păduri, vânatul dislocat a afectat recoltele agrare din zonele învecinate pădurilor.

## Infrastructura

### Transportul

#### Transportul public

Lungimea totală a drumurilor publice de pe teritoriul judeţului Mureş este de 144,1 km, densitatea lor fiind de 29,2 km per 100 km² de teritoriu, un indicator care se situează sub media ţării care este de 32,9 km/100 km².

Condiţiile rutiere nu îndeplinesc standardele europene. Reducerea constantă a investiţiilor locale în construcţii, modernizare şi întreţinerea drumurilor publice de după 1989, ca şi creşterea de până la zece ori a traficului greu pe anumite sectoare de drum, a condus la deprecierea continuă şi progresivă a drumurilor publice ale judeţului.

Drumurile naţionale din judeţ au 402,9 km în lungime, din care 375,3 km au fost modernizate, adică 20,7% din totalitatea drumurilor publice. Din drumurile totale naţionale, numai DN E60 este într-o stare satisfăcătoare dată fiind reabilitarea unui sector de 120 km în timpul perioadei 1998-2002 (întreaga distanţă dintre intrarea în şi ieşirea din judeţ).

Restul drumurilor se află într-o stare intermediară, proastă sau foarte proastă, perioada de întreţinere fiind depăşită de 1 până la 3 ori.

Judeţul şi drumurile comunale ale judeţului (1541,2 km) au o pondere de 79,3% din reţeaua totală a drumurilor publice.

Starea drumurilor din judeţ influenţează foarte mult dezvoltarea locală.

Lungimea drumurilor judeţene este de 759,6 km din care 98,3 km sunt modernizaţi, adică 40,3% şi, respectiv, 41,3% din totalitatea drumurilor publice.

Există 1140,4 km drumuri forestiere, o mare parte fiind consolidată cu balast sau macadam.

La 1 iulie 2005 au fost iniţiate lucrări de construcţie pe tronsonul Târgu Mureş (Ogra) - Câmpia Turzii din cadrul autostrăzii Braşov – Borş, un proiect cu termenul de predare iunie 2008. La 1 ianuarie 2007 au început lucrările la tronsonul Sighişoara - Târgu Mureş (56 km), lucrări care vor fi terminate în luna decembrie. Ultima parte a autostrăzii de pe teritoriul judeţului,  tronsonul Sighişoara – Făgăraş, va fi începută la 1 ianuarie 2009 şi va fi terminată în decembrie 2012.  O caracteristică a judeţului este dezvoltarea transportului public pentru a asigura servicii pentru distanţe scurte şi capacitate medie de transport. Principalul mijloc de transport este microbuzul, cu o tendinţă continuă de creştere în detrimentul autobuzelor. Numărul de autobuze este în scădere din cauza stării lor avansate de uzură.

Serviciile de taximetrie s-au dezvoltat mult în ultimii ani. Există şi companii care închiriază autoturisme.

#### Reţeaua de căi ferate

Cu 51,7 km de cale ferată per 1000 km2, judeţul Mureş se situează peste media ţării cu privire la acest indicator, adică  46,2 km/1000 km². Judeţul Mureş este traversat de  325 km de cale ferată, din care numai 26,5% (86 km) electrificată, ponderea sa fiind sub cea a căilor ferate naţionale electrificate (35,8%).

Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice cu privire la întreţinerea infrastructurii şi recuperarea materialului rulant (depăşit şi cantitativ şi calitativ insuficient). Aceasta a modificat semnificativ transportul pe calea ferată, astfel încât infrastructura căii ferate se situează sub standardele UE.

#### Transportul aerian

Aeroportul Târgu Mureş, situat în noul oraş Ungheni, 12 km distanţă de capitala judeţului, pe drumul european E 60 care face legătura dintre Târgu-Mureş şi Cluj-Napoca, are o poziţionare geografică foarte favorabilă. Aceasta se datorează faptului că, cu excepţia judeţului Cluj, judeţele învecinate nu au aeroporturi.

În consecinţă, Aeroportul Târgu Mureş deserveşte o zonă geografică de 24,000 km2, cu o populaţie de aproximativ  1,5 milioane locuitori, incluzând cele 4 judeţe: Mureş, Bistriţa, Harghita, Covasna.

Terminarea construcţiei PARCULUI INDUSTRIAL în aceeaşi zonă ca şi aeroportul va avea efecte favorabile asupra dezvoltării economice a judeţului prin intensificarea traficului aerian şi prin absorbirea forţei de muncă disponibile.

Aeroportul Târgu Mureş este primul aeroport din  România care a devenit membru al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI), în 1994. În Târgu Mureş există, de asemenea, şi un aeroport utilitar-sportiv.

### Telecomunicaţii

Domeniul telecomunicaţiilor este dominat de Compania Naţională de Telefonie RomTelecom şi de companiile naţionale de telefonie mobilă Orange, Vodafone şi Cosmote.

Reţeaua de Internet – piaţa serviciilor de Internet este reprezentată în judeţ de principalii provideri naţionali, aceştia fiind:

RDS - Romania Data Systems;

ARtelecom S.A. – filiala de Internet a Romtelecom care îi utilizează reţeaua naţională.

Tarifele pentru servicii de Internet sunt încă mari pentru utilizatorii din România. Tarifele medii sunt de 1,6-2 ori mai mari decât media pentru ţările din statele membre ale UE.

Serviciile de comunicaţii şi reţelele de date sunt coordonate de ANRC – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor şi IGCTI – Inspectoratul General de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Infrastructura tehnică şi de servicii publice: Aproximativ 99% din sursele care alcătuiesc furnizarea apei, inclusiv în zonele rurale ale judeţului, sunt surse de suprafaţă şi numai 1% provine din sursele subterane. Capacitatea disponibilă a surselor utilizate nu este distribuită uniform în judeţ. Principala parte a debitului total este furnizată din valea Râului Mureş, urmată de Valea Râului Târnava Mare. Sursele subterane nu joacă un rol important din cauza debitelor scăzute şi a calităţii necorespunzătoare a apelor freatice.

Pe teritoriul judeţului Mureş nu există depozite pentru reziduuri periculoase şi metodele utilizate în prezent prezintă un risc mare de poluare a solului şi apelor de suprafaţă şi de subteran.

Impactul depozitării de reziduuri (municipale, orăşeneşti, comunale) sau a reziduurilor industriale asupra mediului este semnificativ. Principalii factori de mediu afectaţi sunt solul, aerul şi apa (de suprafaţă şi subterană). Aceste probleme sunt create din cauza gestionării ne-igienice şi ilegale a reziduurilor.

Solurile degradate din cauza depozitării dezorganizate a reziduurilor însumează aproape 20 ha. O suprafaţă de aproximativ 6 ha în amontele bazinului de decantare pentru reziduuri tehnologice nr. 3 de pe platforma S.C. BICAPA S.A. Târnăveni este afectată de decantarea produsă între 1992 şi 1994 în acest bazin. Terenurile afectate de eroziunea de suprafaţă însumează 55.480 ha.

Reziduurile periculoase constituie o categorie specială a reziduurilor rezultate din producţie. Principalele activităţi din judeţ care generează reziduuri periculoase sunt: industria chimică anorganică, transporturile (uleiurile utilizate, anvelopele uzate, emulsiile, solvenţii), activităţile agricole (pesticide şi pachete de pesticide, uleiurile utilizate, reziduurile oleaginoase, bateriile uzate şi bateriile de depozitare, etc.), industria prelucrătoare de lemn (lăcuire, vopsire) şi învelirea cu metal – galvanizare (aluviuni cu metale grele şi cianuri), activităţile medicale.

Reziduurile din activităţile veterinare şi de protecţia sănătăţii  (reziduuri considerate periculoase pentru sănătate populaţiei) nu sunt neutralizate în conformitate cu cerinţele legale. Reziduurile sunt arse în instalaţii neomologate care nu elimină riscul de afectare a sănătăţii populaţiei.

Reziduurile periculoase din gospodăriile cetăţenilor nu sunt colectate separat (vopsea, lac, leşie, substanţe fito-sanitare expirate, tuburi de neon, etc.), acestea fiind evacuate împreună cu reziduurile menajere.

Reziduurile de pesticide sunt depozitate temporar în depozitele Direcţiei Fitosanitare Mureş şi în depozitul unei companii comerciale până când va fi găsită o soluţie pentru eliminarea acestor reziduuri.

### Energia

#### Electricitatea

Producerea, transportarea şi furnizarea de electricitate sunt activităţi tradiţionale în judeţul Mureş, utilizarea electricităţii pentru iluminatul public, pentru alimentarea aparaturilor şi echipamentelor industriale şi pentru nevoile din gospodării având o vechime de aproximativ 100 ani. Societatea reprezentativă pentru producerea electricităţii este Centrală Electrică-Termică Iernut, cu o putere constituită de 800 MW, şi care face parte din “S.C. Termoelectrica S.A. – Filiala Electrocentrale Bucureşti”. Aceasta utilizează metan ca şi combustibil şi este conectată la N.E.S. prin liniile de tensiune înaltă care traversează judeţul Mureş.

Filiala locală S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. – SDFEE Târgu Mureş furnizează alimentarea cu electricitate şi deserveşte 231718 utilizatori grupaţi în consumatori mari, consumatori mici şi consumatori casnici.

#### Furnizarea gazului natural

Judeţul Mureş este principalul producător de gaz din România, furnizând peste 60% din cantitatea totală extrasă în ţară.

Localităţile principale unde există exploatări de gaz natural sunt: Sărmaş, Sărmăşel, Ulieş, Sânmartin, Crăieşti-Ercea, Zău de Câmpie, Luduş, Lunca, etc. Filiala regională Gaz Metan (ROMGAZ) Mediaş exploatează aceste unităţi.

Reţeaua de alimentare cu gaz metal are o lungime de 2738,6 km şi gazul este furnizat către 260 localităţi. Volumul total al gazului furnizat în judeţ reprezintă 11,4% din consumul naţional.

#### Energia termică

Judeţul Mureş este principalul producător de gaz din România, furnizând peste 60% din cantitatea totală extrasă în ţară.

Localităţile principale unde există exploatări de gaz natural sunt: Sărmaş, Sărmăşel, Ulieş, Sânmartin, Crăieşti-Ercea, Zău de Câmpie, Luduş, Lunca, etc. Filiala regională Gaz Metan (ROMGAZ) Mediaş exploatează aceste unităţi.

Reţeaua de alimentare cu gaz metal are o lungime de 2738,6 km şi gazul este furnizat către 260 localităţi. Volumul total al gazului furnizat în judeţ reprezintă 11,4% din consumul naţional.

## Analize şi Previziuni socio-economice

### Profilul socio-economic al României

#### Populaţia şi condiţiile de trai

În conformitate cu datele publicate de Institutul Naţional de Statistică  (INS) la RPL 2011, România avea o populaţie de 20,254 milioane locuitori care prezintă o descreştere de 1,329 milioane locuitori prin comparaţie cu anul 2006. Structura populaţiei în funcţie de sex era 48,7% bărbaţi şi 51,3% femei.

Dezvoltarea demografică din ultimii ani în România a fost marcată pregnant de procesul de transformare socială şi economică iniţiată e schimbările politice de la începutul anilor 1990. Aşa cum arată următoarea diagramă, populaţia României şi-a atins cel mai înalt punct în jurul anului  1992 şi a descrescut de atunci încolo.

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-1 – Dezvoltarea demografică în România, 1960 – 2007 (Populaţia la 1 iulie)

Declinul este în principal o consecinţă a creşterii naturale negative şi al echilibrului negativ al migrării externe. Totuşi, după vârful înregistrat la începutul anilor 1990, migraţia netă a înregistrat o reducere semnificativă în intensitate. Motivele pentru creşterea naturală negativă sunt o rată scăzută a natalităţii (1,3 copii per femeie în comparaţie cu 1,5 pentru UE-25) şi o creştere înceată a speranţei de viaţă la naştere.

Cu toate că proiecţiile oficiale ale INS indică o tendinţă negativă până în anul 2025, dată fiind poziţia geopolitică a României ca şi graniţa estică a Uniunii Europene lărgite, şi o îmbunătăţire de aşteptat a standardelor de trai prin reducerea prăpastiei dintre UE vestică, economiştii proiectului se aşteaptă la un revers scăzut al acestei tendinţe înainte de această dată.

Tabelul Nr. 2-1 – Indicatori demografici pentru România, 1990 - 2007

|  | UNITATEA | 1990 | 1992 | 1996 | 2000 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia totală (la 1 iulie) | 1000 persoane | 23,207 | 22,789 | 22,608 | 22,435 | 21,584 | 21,537 |
| Creşterea naturală | Persoane | + 67,660 | - 3,462 | - 54,810 | -21,299 | -41,081 | -38,611 |
|  | Per 1000 locuitori | 3.0 | - 0.2 | - 2.5 | - 0.9 | - 1.9 | - 1.8 |
| Speranţa de viaţă | Ani | 69.56 | 69.78 | 69.05 | 70.53 | 71.76 | n.a. |
| Rata totală a natalităţii | Copii / femeie | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Emigranţi | Persoane | 96,929 | 31,152 | 21,526 | 14,753 | 14,197 | n.a. |
| Migraţie netă | Persoane | n.a. | -29,399 | -19,473 | -3,729 | -6,483 | n.a. |

Sursa: INS

În 2005, populaţia urbană reprezenta 55,31% din total, cu variaţii importante între regiuni, plasând România printre cele mai puţin urbanizate ţări din Europa. Un fapt notabil este că în ciuda unei creşteri în numărul aglomeraţiilor urbane (municipii şi oraşe), procentul populaţiei urbane din România  a rămas practic neschimbată din 1990, aşa cum arată următoarea figură. Aceasta se explică prin migraţia puternică a locuitorilor din mediul urban către alte ţări şi către zonele rurale în căutarea oportunităţilor de angajare. Cei mai mulţi dintre oameni şi-au pierdut slujbele ca şi consecinţă a procesului de restructurare economică în desfăşurare din 1990.

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-2 – Dezvoltarea Populaţiei Urbane şi Rurale în România, 1970 - 2007

La 31 decembrie 2005, reţeaua urbană română cuprindea 320 oraşe, din care 103 erau clasificate ca municipii.

#### Economia Naţională

În ultimii ani, economia României a prezentat o scadere economică puternică, un deficit de cont curent mărit şi o încetinire a inflaţiei. PIB-ul real a crescut cu  8,3% în 2004 şi a ajuns la 2,5% în 2011 din cauza impactului negativ al recesiunii economice şi al creşterii reduse a exporturilor. În 2011, PIB-ul a crescut din la 2,5% cu mult peste valorile negative inregistrate in 2009( -6,6%) si 2010 (-1,6%).

Creşterea PIB-ului în 2011 s-a datorat în principal creşterii puternice a formării de capital fix brut (+6,3%). O creştere a fost înregistrată pentru consumul gospodăriilor (+0,7%), în timp ce consumul public a scazut  (-3,4%).

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-3 – Creşterea reală a PIB-ului (anul anterior = 100%)

În 2011, creşterea PIB-ului a fost determinată în principal de domeniul agriculturii, silviculturii si pescuitului  (+11,3%) cu o creştere de asemenea puternică în sectorul industriilor (+5,0%) şi în sectorul constructiilor (+2,7%). Sectorul serviciilor a scazut cu 0,1%.

Cu privire la structura PIB-ului pe sectoare economice, sectorul servicii  s-a situat pe primul loc în anul 2011, cu o contribuţie de 45,4% adăugată la valoare brută, urmat de industrie (26,3%), agricultură (6,5%) şi construcţie (9,8%) impozite nete pe produs (12,0%).

Inflaţia de la finalul anului 2011 s-a situat pe o tendinţa descendentă, scăzând de la 7,77% în 2010 la 3,45% în 2011 ca şi consecinţă a doi factori:

Primul factor, anticipat de BNR si inclus în scenariile de baza_ ale proiectiilor anterioare, a fost epuizarea în mare parte a efectului de runda întâi al majorarii la 1 iulie 2010 a cotei TVA

Al doilea factor, ale carui intensitate si durata de manifestare au fost mai pronuntate decât se anticipase, l-a reprezentat deflatia  înregistrata în lunile iunie-septembrie pe segmentul produselor alimentare

Populaţia activă economic în 2011 a reprezentat 46,27% din populaţia totală .Disparităţile regionale sunt semnificative, cu regiunea de nord-est situându-se la capătul superior (66%) şi regiunea centrală situându-se la capătul inferior  (59%).

În 2011, rata de angajare era de 58,88% pentru populaţia cu vârsta legală pentru a munci. Această rată este mai mare decât media 56% de NMS-10, dar se situează sub 63.3 % din ţările UE-25. Printre cele opt Regiuni de Dezvoltare, Regiunea nord-estică a raportat cea mai mare valoare (62%) şi Regiunea centrală cea mai mică valoare (54%). România s-a angajat să atingă ţinta de la Lisabona de 70% rata angajării până în 2010, semnificând că aceasta trebuie să crească rata cu aproape 2% în fiecare an. Distribuţia angajării civile printre sub-sectoarele economice din 2005 este următoarea: agricultură: 31,9%, industria: 23,5%, construcţii: 5,5%, comerţul şi serviciile: 39,1%.

Rata de angajare (definită ca rata şomajului neînregistrat din populaţia activă totală) a crescut gradual de la 4,87% în 2011la 4,90% în 2012.

Prin comparaţie cu ratele de şomaj din ţările europene, acestea pot părea scăzute. Acest fapt se datorează câtorva cauze. Ratele mici de şomaj comparate cu cele din ţările Europei Centrale şi de Est pot fi explicate prin gradul mare de pensionări, prin munca în afară ţării, prin activarea în cadrul economiei subterane, dar şi prin faptul că cele mai multe dintre cazurile de şomaj pe termen lung nu sunt înregistrate la departamentele de forţă de muncă. Aceasta se datorează în principal faptului că ajutorul de şomaj este foarte mic şi că nu toate persoanele şomere primesc acest ajutor, ceea ce reduce de multe ori motivaţia pentru înregistrarea oficială ca şomer. Cu privire la această situaţie, multe persoane care şi-au pierdut slujbele în ultimii ani din cauza restructurării economiei şi închiderii multor întreprinderi aleg să plece din ţară pentru a lucra peste graniţe şi numai o parte din ei cu un contract de muncă, sau pentru a lucra în agricultură, ca o strategie de subzistenţă. În România, partea de populaţie care lucrează în agricultură este foarte mare (31,9%). Cea mai mare parte din populaţie este clasificată ca fermieri “angajaţi pe cont

propriu“ sau membri ai familiei care muncesc fără a câştiga un salariu.

Sursa: INS

Figura Nr. 2-1 – Distribuţia regională a ratei şomajului

#### Venitul şi Cheltuielile Gospodăriei

În 2011 salariul net lunar mediu în România era de 1478 RON/ lună (344 €/ lună la rata de schimb din 2011), crescut cu 6,25% peste valoarea de 1391 RON/ lună înregistrată în anul 2010. Pentru anul 2012 este estimată o creştere viitoare de 6,4% care va conduce la atingerea valorii de 1572 RON/ lună. Prin aceste creşteri salariile din România au recuperat şi se situează din nou peste puterea de cumpărare atinsă în 1995 şi 1996. În ciuda acestei creşteri, salariile din România sunt încă foarte mici, chiar comparate cu cele din alte ţări ale Europei de Est. Totuşi, o prognoză publicată recent de către Comisia Naţională de Prognoză (CNP) prognozează o creştere viitoare a salariilor reale pe termen scurt şi mediu la o rată între 4,0% şi 5,6% pe an la nivelul naţional în perioada 2013-2015.

Următoarele cifre prezintă dezvoltarea istorică a salariilor nete medii la nivelul naţional şi judeţele selectate între 1995 şi 2005 în conformitate cu INS, ca şi creşterea estimată şi previzionată pentru perioada 2006 – 2008, în conformitate cu CNP.

(*) pentru preţurile constante din 2008

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-4 – Salariile medii nete în România şi judeţele selectate,  1995 – 2008 (preţurile constante din 2006)

O evolutie similara poate fi observata si cu privire la venitul mediu. Următoarea diagramă prezintă dezvoltarea istorică a venitului brut per capita la nivelul naţional şi regiunile selectate în anii 1995 şi 2005, în conformitate cu statisticile INS.

(*) pentru preţurile constante din 2008

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-5 – Venitul mediu brut per capita în România şi regiunile de dezvoltare selectate, 1995 – 2005 (preţurile constante din 2006)

Un fapt care trebuie observat este că tendinţa generală prezentată în diagrama de mai sus a putut fi văzută, cu diferite intensităţi, în toate regiunile şi grupurile de venituri, şi pentru venitul brut şi pentru cel net per capita. Următorul tabel prezintă cre,

şterile reale în venitul brut şi net per capita pentru zonele urbane şi rurale şi pentru diferite grupuri de venit.

Tabelul Nr. 2-2 – Valorile creşterii reale a venitului brut şi net per capita în România 2001 – 2005 pe zonă şi decila venitului

|  | CREŞTEREA REALĂ ÎNTRE 2001 ŞI 2005 (ÎN %) |
| --- | --- |
|  | VENITUL BRUT PER CAPITA | VENITUL NET PER CAPITA |
|  | TOTAL PENTRU PERIOADĂ | MEDIU PE AN | TOTAL PENTRU PERIOADĂ | MEDIU PE AN |
| Media din România | 43 | 7.3 | 43 | 7.5 |
| Zona urbană | 50 | 8.5 | 53 | 8.9 |
| Zona rurală | 30 | 5.3 | 29 | 5.3 |
| Decila venitului 1 (cei mai săraci) | 16 | 3.0 | 16 | 3.0 |
| Decila venitului 3 | 28 | 5.1 | 29 | 5.2 |
| Decila venitului 5 | 33 | 5.8 | 34 | 6.0 |
| Decila venitului 7 | 49 | 8.2 | 50 | 8.4 |
| Decila venitului 10 | 58 | 9.6 | 64 | 10.4 |

În ciuda creşterii notabile a nivelurilor de venit, în România există diferenţe mari, aşa cum arată diagrama şi tabelul de mai sus. Următoarea figură indică venitul brut per capita realizat de gospodăriile din România în 2005 pentru diferite zone şi regiuni de locuire, decilele de venit şi tipurile de gospodării fiind exprimate ca un procent din media naţională.

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-6 – Venitul brut mediu per capita şi cota venitului monetar din România pe zonă de locuire, regiune, decila venitului şi statutul angajării pentru capul gospodăriei, 2005

În 2006 gospodăriile urbane au realizat un venit per capita notabil mai mare decât gospodăriile din mediul rural. În timp ce venitul brut per capita din zonele urbane era cu 17% peste medie, cel al gospodăriilor din mediul rural era cu 21% sub media naţională. Diferenţele s-au micşorat după scăderea impozitelor şi altor contribuţii obligatorii (numai +9% şi -12% prin comparaţie cu media naţională pentru gospodăriile urbane şi pentru cele rurale), reflectând faptul că gospodăriile urbane au cheltuit o cantitate semnificativ mai mare din venitul lor brut pentru plata impozitelor şi contribuţiilor decât gospodăriile rurale (16% prin comparaţie cu 6% din venitul brut al gospodăriei).

Pe regiune de dezvoltare, cel mai mare venit al gospodăriei din România a fost observat în regiunea Bucureşti-Ilfov. Alte regiuni de dezvoltare cu niveluri de venit pentru media naţională sunt regiunea nord-vestică şi cea centrală. Cu valori semnificativ mai mici de media naţională sunt regiunile de nord-est şi sud-vest.

Cu toate că între 2001 şi 2005 venitul gospodăriei din toate decilele de venit a crescut, gospodăriile cu decile de venit cel mai mare au beneficiat de creşteri mai mari decât gospodăriile din decilele de venit redus, astfel mărind diferenţele dintre cele mai sărace şi cele mai bogate dintre gospodării. Rata venitului brut per capita a decilei venitului cel mai mare şi cel mai mic în 2005 este 8,5 prin comparaţie cu 6,2 în 2001. Raportul este ceva mai mic decât venitul net per capita (6,8 în 2006 prin comparaţie cu 5,6 în 2001), reflectând nivelurile diferite de impozitare.

Aşa cum este prezentat în diagrama de mai sus, partea venitului monetar din venitul brut al gospodăriei s-a situat în jurul a 80%, în timp ce venitul non-monetar (adică pentru consumul produselor agricole produse în gospodărie) a avut o cotă de 20%. Totuşi, diferenţe semnificative există între zonele urbane şi rurale şi între variatele decile de venit. Acolo unde la nivel naţional venitul monetar reprezenta aproximativ 89% din venitul total brut, cota era de numai 66% în cazul gospodăriilor rurale. Gospodăriile din cele două decile superioare de venit au realizat în jurul a 90% din venitul lor în formă monetară, acolo unde pentru ultimele două decile inferioare de venit această cotă se situa sub 60%.

În 2005 cheltuielile totale medii ale gospodăriei la nivel naţional erau numai cu puţin sub venitul total al gospodăriei  (1.305 RON/ lună). Totuşi, disparităţi semnificative există între diferite decile de venit, aşa cum poate fi observat în figura de mai jos.

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-7 – Compararea venitului brut mediu al gospodăriei şi cheltuielilor medii ale gospodăriei pe decile de venit în România, 2006

Dacă în 2006 venitul mediu al gospodăriei depăşea cheltuielile medii ale gospodăriei din cele şase decile superioare de venit, proporţiile erau inversate în cazul ultimelor patru decile inferioare de venit (până la 13%, în cazul gospodăriilor din ultima decilă de venit), astfel indicând precaritatea economiilor gospodăriei în cele mai sărace gospodării din România.

Partea cheltuielilor monetare ca şi procent al cheltuielilor totale ale gospodăriei era 83%, în timp ce procentul de 17% rămas corespundea contravalorii produselor agrare din resurse proprii. Printre componentele cheltuielilor monetare, cea mai mare parte era destinată pentru achiziţionarea alimentelor şi băuturilor (22% din total), urmate îndeaproape de bunurile non-alimentare şi de servicii (21% şi respectiv 18% din total). Cheltuielile pentru plata impozitelor (pe venit) şi a contribuţiilor sociale reprezentau 13% din cheltuielile totale monetare. Totuşi, diferenţe semnificative există între zonele urbane şi cele rurale.

Aşa cum este indicat în tabelul de mai jos, partea cheltuielilor monetare pentru gospodăriile urbane a fost notabil mai mare prin comparaţie cu cea a gospodăriilor rurale (92% prin comparaţie cu 67%). Aceasta se explică în principal prin faptul că gospodăriile rurale îşi acoperă cererea de bunuri de consum prin intermediul produselor agrare produse chiar de ele (echivalent cu 35% din cheltuielile totale ale gospodăriei). Categoriile de cheltuieli acolo unde gospodăriile din mediul urban aveau cheltuieli semnificativ mai mari decât gospodăriile din mediul rurale erau cheltuielile monetare pentru servicii (23% prin comparaţie cu 11%) şi impozite şi contribuţii sociale (17% prin comparaţie cu 7%).

Tabelul Nr. 2-3 – Structura cheltuielilor totale medii ale gospodăriei în România pe zone, 2009

| TIPUL DE CHELTUIELI | UNITATEA | TOTAL | URBAN | RURAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuielile totale ale gospodăriei | RON / lună (*) | 2047. | 2707 | 1723 |
| Cheltuieli monetare, din care: | % | 84.5 | 91.8 | 55.4 |
| - alimentare şi băuturi | % | 22.3 | 21.2 | 17.8 |
| - bunuri nealimentare | % | 22.2 | 21.6 | 17.4 |
| - servicii | % | 17.8 | 18.9 | 8.8 |
| - impozite şi contribuţii sociale | % | 16.2 | 25.7 | 3.3 |
| - alte cheltuieli monetare | % | 6 | 4.4 | 8.1 |
| Contravaloarea consumului de produse agrare din propriile resurse | 2.95 | 15.5 | 8.2 | 44.6 |

(*) în preţuri curente; Sursa: INS

Cheltuielile de consum per persoana pentru alimente şi băuturi  (inclusiv cheltuielile monetare şi non-monetare) au înregistrat o creştere de 11% în termeni reali între 2001 şi 2006. Exprimată ca procent din venitul net mediu per capita, această categorie de cheltuieli a scăzut de la 43 la 34% în aceeaşi perioadă, aşa cum se poate vedea din următoarea figură.

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-8 – Cheltuielile gospodăriei române pentru consumul de alimente şi băuturi, 2001 – 2006

O cifră la fel de interesantă este reprezentată de partea din cheltuielile gospodăriei urbane pentru plata serviciilor municipale (inclusiv apă, canalizare, salubrizare şi alte servicii, exclusiv de termoficare), sub forma procentului din venitul net al gospodăriei. În timp ce între 2001 şi 2006 cheltuielile per capita pentru servicii municipale ale gospodăriei urbane au crescut cu mai mult de 15% în termeni reali, cota lor din venitul net al gospodăriei a scăzut de la 3,9 la 3,2% în aceeaşi perioadă. La fel a fost cazul şi cu cheltuielile gospodăriei pentru termoficare, aşa cum este prezentat în diagrama de mai jos.

Sursa: INS

Diagrama Nr. 2-9 – Cheltuielile gospodăriei urbane pentru serviciile municipale de bază ca procent din venitul net al gospodăriei, 2001 – 2006

Tendinţele descrise mai sus au putut fi observate în gospodăriile din toate regiunile şi grupurile de venit şi astfel ele pot fi interpretate ca un indicator pentru îmbunătăţirea generală a situaţiei economice şi a condiţiilor de trai ale gospodăriilor române şi pentru creşterea gradului de permitere generală a serviciilor municipale de bază cum ar fi alimentarea cu apă, evacuarea apelor menajere şi termoficarea locală.

#### Perspectiva macroeconomică

Primul deceniu care a urmat schimbărilor politice importante din 1990 a fost caracterizat printr-o criză economică şi prin pauperizarea sectoarelor mari din populaţia României. Totuşi, îmbunătăţirile economice recente  (din 2001 economia României a experimentat şi o creştere economică importantă, dar şi o reducere a inflaţiei) şi intrarea României şi UE în 2007 au permis o viziune optimistă asupra dezvoltării politice şi economice viitoare a ţării.

Cea mai recentă perspectivă macroeconomică publicată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP) pentru perioada 2012-2015 (previziunea din primăvara anului 2012) se bazează pe presupunerea că mediul de afaceri va rămâne pozitiv şi că creşterea economică a principalilor parteneri comerciali ai României nu va lua o turnură descendentă. Intrarea în UE va accelera dezvoltarea socială şi economică a României.

Tabelul Nr. 2-4 – Prognoza asupra indicatorilor macroeconomici principali pentru România

| INDICATOR | UNITATEA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURSA |  |  |  |  |  |  |  | PROIECŢII PROPRII |
| Rata de creştere a PIB-ului | % | -1.6 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 5.0 |
| Media anuală a inflaţiei | % | 6.09 | 5.79 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| Rata de schimb | RON / € | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 3.10 |

Sursa: INS, CNP

Potrivit CNP, între 2010 şi 2015 PIB-ul României va prezenta o creştere reală medie de aproximativ 6%, astfel permiţând o îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi o reducere a discrepanţelor economice şi sociale dintre România şi statele membre ale UE. Rata mare a creşterii economice va fi alimentată în principal de cererea internă, adică cererea de investiţii, pe baza presupunerii fluxurilor importante de investiţii străine, ca şi pe baza absorbţiei de fonduri comunitare. Formarea capitalului fix brut este previzionată a creşte cu o rată anuală de peste 10%. Având în vedere acestea, rata investiţiei va creşte de la 23,1% din PIB în 2005 la 33,2% în 2013.

Evoluţia pieţei de muncă va fi influenţată semnificativ de dinamica populaţiei totale, de populaţia angajată în câmpul muncii şi de numărul de angajaţi (a se vedea tabelul de mai jos). Aşa cum arată prognoza CNP, populaţia totală va continua să descrescă cu aproximativ -0,32% anual. Schimbări importante vor avea loc, de asemenea, şi cu privire la structura de vârstă a populaţiei care va fi caracterizată de o îmbătrânire viitoare demografică, prin reducerea populaţiei tinere sub 15 ani şi prin creşterea populaţiei vârstnice.

Tabelul Nr. 2-5 – Prognoza indicatorilor forţei de muncă în România, 2008 - 2015

| INDICATORI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rata populaţiei active (%) | 41.7 | 41.2 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 41 | 41.2 |
| Populaţia activă, rata descreşterii (%) | 1.2 | -1.3 | -1.7 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| Rata angajării civile (%) | 37.9 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 39.2 | 39.4 |
| Rata de creştere a angajării populaţiei (%) | 1.6 | -3.4 | -3.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Angajaţi, rata de creştere (%) | 3.3 | -5.4 | -8.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Şomajul înregistrat (%) | 4.4 | 7.8 | 7 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4 |
| Rata şomajului (BIM) | 5.8 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |

Toate valorile sunt exprimate în %, primele trei rânduri sunt variaţii comparate cu anul anterior

*) în % din populaţia totală

Sursa: CNP, previziunea din primăvară

În perioada 2008 – 2015 populaţia activă cu vârstă de muncă este prognozată a creşte foarte mult, în principal datorită investiţiilor străine, nivelului mare de competitivitate şi a salariilor mai mari. Rata angajării civile va continua să crească de la 37,9% în 2008 la 39,4% în 2015, din cauza politicilor fiscale, creării locurilor de muncă stabile şi a unui echilibru între flexibilitatea ocupaţională şi securitatea locului de muncă.

De asemenea, şi numărul de angajaţi este prognozat a creşte, atingând o medie de aproximativ 5,1 milioane în 2015 (reprezentând o creştere cu mai mult de 10% prin comparaţie cu 2008), mai ales în sectoarele de servicii şi construcţii.

Reducerea ratei şomajului a fost şi va continua să fie una dintre principalele preocupări ale Guvernului României. Şomajul înregistrat este prognozat a se reduce de la 4.4% în 2008 la 4% în 2015.

### Profilul socio-economic al regiunii centrale

Primul deceniu care a urmat schimbărilor politice importante din 1990 a fost caracterizat printr-o criză economică şi prin pauperizarea sectoarelor mari din populaţia României. Totuşi, îmbunătăţirile economice recente  (din 2001 economia României a experimentat şi o creştere economică importantă, şi o reducere a inflaţiei) şi intrarea României şi UE în 2007 au permis o viziune optimistă asupra dezvoltării politice şi economice viitoare a ţării.

Cea mai recentă perspectivă macroeconomică publicată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP) pentru perioada 2012-2015 (previziunea din iunie 2012) se bazează pe presupunerea că mediul de afaceri va rămâne pozitiv şi că creşterea economică a principalilor parteneri comerciali ai României nu va lua o turnură descendentă. Intrarea în UE va accelera dezvoltarea socială şi economică a României.

Tabelul Nr. 2-6 – Prognoza asupra indicatorilor macroeconomici principali pentru România

| INDICATOR | UNITATEA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SURSA |  |  |  |  |  |  |  | PROIECŢII PROPRII |
| Rata de creştere a PIB-ului | % | -1.1 | 4.6 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4 | 5.0 |
| Media anuală a inflaţiei | % | 6.09 | 5.79 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| Rata de schimb | RON / € | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 3.10 |

Sursa: INS, CNP

Potrivit CNP, între 2010 şi 2014 PIB-ul României va prezenta o creştere reală medie de aproximativ 5%, astfel permiţând o îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi o reducere a discrepanţelor economice şi sociale dintre România şi statele membre ale UE. Rata mare a creşterii economice va fi alimentată în principal de cererea internă, adică cererea de investiţii, pe baza presupunerii fluxurilor importante de investiţii străine, ca şi pe baza absorbţiei de fonduri comunitare. Formarea capitalului fix brut este previzionată a creşte cu o rată anuală de peste 10%. Având în vedere acestea, rata investiţiei va creşte de la 23,1% din PIB în 2005 la 33,2% în 2013.

Evoluţia pieţei de muncă va fi influenţată semnificativ de dinamica populaţiei totale, de populaţia angajată în câmpul muncii şi de numărul de angajaţi (a se vedea tabelul de mai jos). Aşa cum arată prognoza CNP, populaţia totală va continua să descrescă cu aproximativ -0,32% anual. Schimbări importante vor avea loc, de asemenea, şi cu privire la structura de vârstă a populaţiei care va fi caracterizată de o îmbătrânire viitoare demografică, prin reducerea populaţiei tinere sub 15 ani şi creşterea populaţiei vârstnice.

Tabelul Nr. 2-7 – Prognoza indicatorilor forţei de muncă în România,  2008 - 2015

| INDICATORI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rata populaţiei active (%) | 41.7 | 41.2 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 41 | 41.2 |
| Populaţia activă, rata descreşterii (%) | 0.4 | -3.3 | -3.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Rata angajării civile (%) | 37.7 | 37.9 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 39.2 |
| Rata de creştere a angajării populaţiei (%) | 1.6 | -3.4 | -3.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Angajaţi, rata de creştere (%) | 3.3 | -5.4 | -8.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Şomajul înregistrat (%) | 5.2 | 9.6 | 8 | 6 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 |
| Rata şomajului (BIM) | 5.8 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |

Toate valorile sunt exprimate în %, primele trei rânduri sunt variaţii comparate cu anul anterior

*) în % din populaţia totală

Sursa: CNP, previziunea din primăvară

În perioada 2008 – 2015 populaţia activă cu vârstă de muncă  va creşte , în principal datorită investiţiilor străine, nivelului mare de competitivitate şi a salariilor mai mari. Rata angajării civile va continua să crească de la 37,9% în 2008 la 39,2% în 2015, din cauza politicilor fiscale, creării locurilor de muncă stabile şi a unui echilibru între flexibilitatea ocupaţională şi securitatea locului de muncă.

De asemenea, şi numărul de angajaţi este prognozat a creşte, atingând o medie de aproximativ 5,1 milioane în 2013 (reprezentând o creştere cu mai mult de 10% prin comparaţie cu 2006), mai ales în sectoarele de servicii şi construcţii.

Reducerea ratei şomajului a fost şi va continua să fie una dintre principalele preocupări ale Guvernului României. Şomajul înregistrat este prognozat a se reduce de la 5,2% în 2008 la 4,5% în 2015.

#### Structura administrativă

Regiunea centrală este alcătuită din 6 judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu şi are o suprafaţă de 34.100 km2 (14,31% din suprafaţa României, a cincea dintre cele 8 regiuni în termeni de dimensiuni). Oraşele şi municipiile sunt concentrate majoritar în judeţele Sibiu (11), Mureş (11), Alba (11) şi Braşov (10). La finalul anului 2004 Regiunea centrală cuprindea 57 oraşe, 354 comune şi 1.784 sate.

Tabelul nr. 2-8 – Organizarea administrativă a Regiunii centrale la 31 decembrie 2012

| Numărul de oraşe | 57 |
| --- | --- |
| Din care municipii | 20 |
| Numărul de comune | 356 |
| Numărul de sate | 1784 |

Sursa: INS, CNP

Cele mai importante oraşe sunt Braşov (282,517 locuitori la 1 Iulie 2007), Sibiu (154,458 locuitori), Tg. Mureş (145,943 locuitori), Alba Iulia (66,842 locuitori), Sf. Gheorghe (61,704 locuitori), Mediaş (53,564 locuitori) şi Miercurea Ciuc (41,971 locuitori).

#### Populaţia

Cu o populaţie de 2.296.914 locuitori raportată la octombrie 2011, regiunea centrală reprezenta 11,34% din populaţia totală a României.  Densitatea medie a populaţiei era de 74,2 locuitori /km2, cu mult sub media naţională (90,7 locuitori /km2). Cea mai mari densitati ale populaţiei au fost înregistrate în judeţele Braşov (99,,0 locuitori /km2), Mures (79,15 locuitori /km2 ) si Sibiu (69,45 locuitori /km2  ).în timp ce valorile cele mai mici, cu mult sub media regională (67,09 locuitori /km2), au fost înregistrate în Alba (54,84 locuitori /km2), Covasna (57,02 locuitori /km2), Harghita (46,11 locuitori /km2),

În 2011, partea din populaţia urbană în regiunea centrală era de 59,9%, cu 5 puncte procentuale peste media naţională, astfel rămânând practic neschimbată prin comparaţie cu anul 2000. Cea mai mare parte din populaţia urbană a fost întâlnită în judeţele Braşov (74,7%) şi Sibiu (67,6%) în timp ce cele mai mici cote au fost înregistrate în judeţele Harghita (44,1%), Covasna (50,4%) şi Mureş (52,8%).

Între 1992 şi 2005, populaţia din regiunea centrală a scăzut cu o rată medie de -0,50% pe an, o rată cu puţin mai mare decât nivelul naţional (-0,40% pe an), în principal ca rezultat al sporului natural negativ (copiii născuţi vii au depăşit ca număr morţii din 1992) şi al migraţiei nete negative.

Economia regională

Dintr-un punct de vedere economic, cele mai dezvoltate zone industriale din regiunea centrală sunt situate în sud (conduse de oraşele Braşov şi Sibiu şi sateliţilor lor), care atrag în prezent cea mai mare parte din IDS (investiţiile directe străine) din regiune. Cele mai puţin populate zone sunt în Munţii Apuseni din judeţul Alba care sunt şi cele mai puţin dezvoltate.

În timp ce activităţile miniere pentru aur, argint, cărbune şi sare constituiau principalele activităţi economice ale regiunii, în prezent regiunea centrală are o structură industrială complexă cu diferite ramuri şi cu un personal calificat recunoscut.  Industria chimică de bază este bine reprezentată la Târgu Mureş, Ocna Mureş, Târnăveni, ca şi industria farmaceutică în Braşov (Europharm) şi Târgu Mureş (Richter Gedeon). Alte industrii importante sunt industria automobilă (Compa Sibiu), industria mecanică (Independenţa Sibiu) şi industria aeronautică (IAR Braşov). Suplimentar, industria prelucrătoare de lemn (Sebeş, Târgu Mureş), industria de confecţii (Sfântu Gheorghe, Odorhei) şi industria alimentară (zahăr – Luduş, bere – Blaj, dulciuri - Braşov) sunt de asemenea bine reprezentate. Agricultura este bine dezvoltată, fiind specializată în recolte industriale, iar viticultura de calitate este răspândită.

Pentru anul 2012, Fondul Monetar International (FMI) estimeaza o crestere economica de 0,9%. 
Potrivit aceloraşi surse, recuperarea ar trebui sa inceapa din anul 2013.

Evoluţia economică a influenţat angajarea forţei de muncă, România fiind una dintre ţările europene cu cea mai mică rată de angajare la nivelul anului 2012. (58,6%).

Conform Comisiei Naţionale de Prognoză in perioada 2008-2015 numărul mediu de angajaţi va scadea cu 11.5%. Pe de altă parte, rata şomajului din regiunea centrală va continua să se diminueze (0.7%), valoare sub media naţională (0,4%).In 2012, cele mai scăzute rate au fost înregistrate în judeţele Sibiu, Braşov şi Mureş (3,5%, 4,2%, respectiv 4,5%), cu un maxim de 8,2% în judeţul Covasna.

Salariul net mediu şi venitul mediu brut al gospodăriei din regiunea centrală au crescut continuu în termeni reali din 2008, la rate care se situau sub media naţională.

Tabelul Nr. 2-9 – Evoluţia salariilor şi venitului brut al gospodăriei în regiunea centrală,  2008 - 2012

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salariul net mediu: |  |  |  |  |  |
| - în RON / lună curent | 1150 | 1223 | 1240 | 1315 | 1392 |
| - în RON / lună constant în 2006 | 546 | 609 | 690 | 762 | 843 |
| - variaţia reală anuală (%) | 6 | 5,9 | 5,1 | 3,5 | 3,5 |
| - media naţională (%) | 6,3 | 6,4 | 5,6 | 4 | 4,1 |
| Venitul mediu brut al gospodăriei |  |  |  |  |  |
| - în RON / lună curent | 701 | 847 | 1,126 | 1,274 | n.a |
| - în RON / lună constant în 2006 | 1,136 | 1,191 | 1,415 | 1,468 | n.a |
| - variaţia reală anuală (%) | +5.3. | +4.9 | +18.9 | +3.8 | n.a |
| - media naţională (%) | +3.0 | +4.7 | +22.0 | +2.4 | n.a |

Sursa: INS

Conform INS, în 2009 salariile nete din regiunea centrală erau printre cele mai mici din ţară (1223 RON/ lună, preţuri curente), situându-se cu mult sub media naţională (1361 RON/ lună) şi un nivel similar se putea observa in regiunea sud-estică şi nord-vestică (1255 şi respectiv 1161 RON/ lună). Disparităţi foarte mari existau între judeţele din regiunea centrală, Braşov având cel mai mare salariu net mediu (1323 RON/ lună) şi Covasna cel mai mic salariu net mediu (1037 RON/ lună).

Dimpotrivă, în 2005 venitul brut mediu al gospodăriei din regiunea centrală era peste media naţională (1.274 prin comparaţie cu 1.212 RON/ lună, preţuri curente) şi se situa astfel a doua dintre toate regiunile de dezvoltare, aproape la acelaşi nivel cu regiunea de nord-vest şi cea de vest, cea ce poate fi parţial explicat prin numărul mai mare de persoane active economic per gospodărie.

În 2006 numărul mediu de persoane per gospodărie din regiunea centrală era de 2,71 (Media naţională: 2,87).

#### Politica de dezvoltare regională

Ministerul Integrării Europene (MIE) a publicat în aprilie 2006 “Programul Regional Operaţional pentru 2007 – 2013” (PRO). Vorbind în general, indicatorii economici principali ai “Regiunii centrale de dezvoltare” sunt mai favorabili decât cei pentru media naţională. În cadrul regiunii, judeţele Braşov, Sibiu şi Mureş prezintă o putere economică mai mare decât judeţele Alba, Covasna şi Harghita.

Cu toate acestea, unele zone din regiunea centrală de dezvoltare sunt declarate zone defavorizate  sau “zone cu dificultăţi”. Problemele sunt legate în principal de restructurarea industriei miniere, ca şi de schimbările din ramurile metalurgiei, construcţiei de maşini şi armamentului.

Infrastructura de transport din regiune este într-o stare destul de bună, cel puţin în ceea ce priveşte reţeaua drumurilor. Există încă nevoia de îmbunătăţire a sistemului de drumuri judeţene şi comunale. În unele zone acoperirea reţelei de cale ferată are nevoie, de asemenea, de extindere şi îmbunătăţire.

Potenţialul de dezvoltare al regiunii se bazează pe o varietate mare de resurse: naturale, umane, sociale şi economice. Strategia Guvernului are în vedere sprijinirea punctelor tari ale regiunii. Există universităţi recunoscute şi importante în această regiune. Resursele umane sunt caracterizate printr-un nivel mare de calificare. Mai ales în judeţul Sibiu există o parte semnificativă a forţei de muncă foarte pricepută şi foarte bine instruită.  În domeniul prelucrării lemnului, şi activităţile de cercetare şi cele industriale au o bază solidă şi dau seama de bunele perspective de dezvoltare. Datorită peisajului atractiv, turismul este o parte foarte importantă din potenţialul de dezvoltare al regiunii.

În general, direcţiile prioritare ale PRO sunt:

Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale

Întărirea mediului de afaceri regional şi local

Dezvoltarea turismului regional şi local

Dezvoltarea urbană de durată

Asistenţă tehnică

Dezvoltarea sectorului de apă se încadrează perfect în prima direcţie prioritară. Următoarele secţiuni prezintă perspectivele de mediu şi dezvoltare proiectate în judeţul Mureş.

#### Previziunea macroeconomică pentru regiunea centrală

În ultima previziune macroeconomică la nivel regional publicată de CNP, creşterea reală medie a PIB-ului este aşteptată să fie de 3.9% în perioada 2010 – 2013, cea mai crescută valoare dintre toate regiunile de dezvoltare după regiunea Bucureştiului (a se vedea tabelul de mai jos). Această creştere se va baza pe evoluţiile pozitive din ramurile economiei regionale. Cel mai dinamic sector va fi sectorul construcţiilor cu o rată a creşterii peste 10% (2010: -6.4%, 2013: 4.3%). După o creştere impresionantă de +12,5% în 2006, sectorul industrial al regiunii este previzionat că va scădea cu 3%. Sectorul agriculturii este prognozat că va recupera şi va creşte în perioada urmărită cu 11,3%, în timp ce sectorul serviciilor este prognozat că va creşte cu 5,1%.

PIB-ul regiunii per capita va continua să se situeze în cadrul primelor trei judeţe superioare după Bucureşti şi regiunea de vest. Toate judeţele din regiunea centrală vor rămâne peste media naţională, cu excepţia Harghitei şi Covasnei.

Pentru perioada dintre 2010 şi 2013, populaţia angajată este prognozată că va rămâne mai mult sau mai puţin stabilă, în timp ce rata şomajului este prognozată a se diminua cu aproximativ 3 puncte procentuale.

În aceeaşi perioadă salariile lunare medii sunt estimate a creşte cu o rată medie de 5% pe an în termeni reali.

Proiecţiile indicatorilor economici principali potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză sunt rezumate în următorul tabel.

Tabelul Nr. 2-10 – Evoluţia principalilor indicatori economici în regiunea centrală, 2005 - 2008

|  | UNITATEA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creşterea reală a PIB-ului | % | -1 | 4.6 | 2.2 | 2.9 |
| PIB per capita | Mil. RON | 59948 | 67743 | 71541 | 76344 |
| - % din media naţională | % | 107.0 | 108.7 | 108.7 | 108.5 |
| Angajare civilă (medie) | Mii persoane | 956 | 977 | 979 | 982 |
| - rata creşterii anuale | % | -3.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 |
| Salariul net mediu: | RON | 1240 | 1315 | 1392 | 1463 |
| - rata creşterii anuale (real) | % | 1.4 | 5.7 | 5.5 | 4.8 |
| - % din media naţională | % | 89.1 | 89 | 88.6 | 88.1 |
| Şomaj | Mii persoane | 87.5 | 65 | 55 | 54 |
| Rata şomajului | % | 8 | 6 | 5.1 | 4.9 |

Sursa: CNP, INS

### Profilul socio-economic al judeţului Mureş

#### Structurile administrative

Judeţul Mureş, inima străveche a României, o parte pitorească a spaţiului carpato-danubian, este situat în partea central-nord-estică a munţilor frumoşi ai Transilvaniei cu aparenţă de cetate, între 24° şi 25°15’ longitudine estică şi 46°4’ şi 47°12’ latitudine nordică. Teritoriul judeţului ocupă o depresiune inter-carpatică care coboară lin în pante din vârfurile vulcanice ale Munţilor Călimani (2.100 m) şi Gurghiu către mijlocul Câmpiei Transilvaniei (280 m), fiind traversat de văile râurilor Mureş şi a celor două Târnave, ca şi de afluenţii acestora. Suprafaţa judeţului este de 6714 km2, reprezentând 2,8% din suprafaţa României. Vecinii săi sunt: judeţul Braşov la sud-vest, judeţele  Sibiu şi Alba la sud, judeţul Harghita la est, judeţul Cluj la vest, judeţul Bistriţa-Năsăud la vest-nord-vest şi judeţul Suceava la nord.

Tabelul Nr. 2-11 – Structura administrativă a judeţului Mureş, 2006

| Numărul de oraşe | 11 |
| --- | --- |
| Din care municipii | 4 |
| Numărul de comune | 91 |
| Numărul de sate | 464 |

Sursa: INS

În 2010 judeţul Mureş avea 4 municipii – Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnaveni, 7 oraşe şi 91 comune cu 464 sate.

#### Populaţia

Conform datelor preliminare ale recensământului din 2011, judeţul Mureş avea o populaţie de 531 380 persoane. Dezvoltarea populaţiei din zonele urbane şi rurale ale judeţului Mureş între 2007 şi 2011 şi ratele calculate ale creşterii medii anuale sunt prezentate în următorul tabel (cifrele prezintă populaţia la 1 iulie a fiecărui an potrivit INS,cu excepţia anului 2011)

Tabelul Nr. 2-12 – Dezvoltarea istorică a populaţiei pentru judeţul  Mureş,  –2007-2011

|  | 2007 | 2009 | 2011 (date preliminare) | RATA MEDIE DE SCĂDERE 2007-2011 % pe an) | VARIAŢIA TOTALĂ 2007-2011 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia totală | 582,759 | 580815 | 531380 | -1.76 | -8.81 |
| Populaţia urbană | 305,318 | 302422 | 263812 | -2.71 | -13.59 |
| - Târgu-Mureş | 145,943 | 144590 | 127849 | -2.47 | -12.3 |
| - Reghin | 36,741 | 36496 | 31657 | -2.76 | -13.8 |
| - Sighişoara | 32,570 | 32302 | 26370 | -3.8 | -19 |
| - Târnăveni | 26,504 | 25852 | 20685 | -4.39 | -21.95 |
| Alte oraşe (7) | 63,560 | 63182 | 57251 | -1.98 | -9.92 |
| Populaţia rurală | 276,441 | 278393 | 267568 | 0.64 | 3.2 |

Sursa: INS

Potrivit statisticilor oficiale ale INS, între 2007 şi 2011 populaţia totală a judeţului Mureş s-a redus cu o medie de -1,76% pe an,  ceea ce însumează o scădere de 8,81% pentru întreaga perioadă..Trebuie menţionat că declinul puternic al populaţiei din perioada menţionată care a avut lor pentru oraşe principale ca Târgu Mureş  (-2,47% pe an), Shighişoara (-3,8% pe an) şi Târnăveni (-4,39% pe an), poate fi explicat prin emigrarea puternică a populaţiei de origine germană, numeroasă mai ales în regiunea centrală. Populaţia rurală a scăzut în ultimii  ani cu aproximativ 8873 locuitori (0,64% pe an)

Judeţul Mureş are un nivel mediu de urbanizare, 49,64% din totalul populaţiei trăind în mediul urban şi 50,35% trăind în sate şi comune.

#### Economia judeţului

Principalele sectoare economice ale judeţului sunt: industrie 41%, agricultură 22% şi servicii 37%.

Industria judeţului se situează printre primele la nivel naţional. Cele mai importante activităţi sunt: industria îngrăşămintelor chimice, industria producătoare de lactate, industria mobilei şi producerea de var. De asemenea, agricultură are un rol important în economia judeţului, având în vedere că 61% din suprafaţa totală a judeţului este reprezentată de terenuri agrare.

În 2012 judeţul Mureş avea un PIB de aproximativ 14079 milioane RON (preţuri curente), ceea ce reprezintă 19.6 % din PIB-ul regional. PIB-ul per capita era de 5535 Euro, comparabil cu mediile naţionale şi regionale.

Tabelul Nr. 2-13 – Evoluţia PIB-ului pentru judeţul Mureş

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţul Mureş |  |  |  |  |  |  |
| PIB (mil. RON preţuri curente) | 11535,2 | 13285,7 | 14079,1 | 15024,2 | 16059,1 | 17118,5 |
| PIB per capita (Euro) | 4722 | 5418 | 5535 | 5953 | 6397 | 6827 |
| Regiunea centrală |  |  |  |  |  |  |
| PIB (mil. RON preţuri curente) | 59947,7 | 67742,6 | 71541,0 | 76343,5 | 81683,9 | 87072,6 |
| PIB per capita (Euro) | 5643 | 6351 | 6462 | 6946 | 7472 | 7972 |

(*) în preţuri curente

Sursa: datele CNP, INS pentru 2010

În 2012 populaţia angajată din judeţul Mureş reprezenta 41.2% din populaţia totală, prin comparaţie cu 39,26% la nivel regional şi 43.2% la nivel naţional. Mureşul prezintă o distribuţie atipică a angajării pentru o regiune de dezvoltare, având în vedere că 31% din populaţia ocupată lucrează în agricultură, în timp ce industria cuprinde 27% din populaţia ocupată, iar sectorul serviciilor doar 23%.

Tabelul Nr. 2-14 – Indicatorii forţei de muncă în judeţul Mureş, 2012

| INDICATORI | JUDEŢUL MUREŞ | REGIUNEA CENTRALĂ | ROMÂNIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Angajarea civilă (mii locuitori) | 218.9 | 979.3 | 8230 |
| - % din populaţia locală | 41.2 | 39.26 | 43.2 |
| - % variaţie comparată cu 2009 | +0.08 | -0.8 | 0.5 |
| Numărul mediu de angajări | 126.1 | 576 | 4,660 |
| - % variaţie comparată cu 2009 | +1.5 | 0 | 2.2 |
| Rata şomajului (%) | 4.5 | 5.1 | 4.6 |

Sursa: INS, CNP

În 2012 angajarea forţei de muncă şi angajarea medie a crescut puţin, în timp ce rata şomajului a atins 4.5%, cea mai mare din ultimii 3 ani. Totuşi, rata şomajului este comparabilă cu media naţională şi este mult mai mică decât cea regională.

Cu privire la aspectele venitului, urmând tendinţei naţionale, salariul mediu net din Mureş a crescut continuu în termeni reali încă din 2010.

Tabelul Nr. 2-15 – Dezvoltarea salariului mediu net în judeţul Mureş, –2010-2015

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salariul mediu net: |  |  |  |  |  |  |
| - în RON / lună curent | 1238 | 1294 | 1356 | 1410 | 1440 | 1490 |
| Variaţia reală anuală, nivel judeţean (%) | 2.6 | 4.6 | 4.8 | 4 | 2.1 | 3.5 |
| Variaţia reală anuală, nivel central (%) | 1.5 | 6 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 3.5 |

Sursa: INS, CNP

#### Profilul economic al principalelor zone urbane din Zona Proiectului

TÂRGU MUREŞ

Târgu Mureş este capitala judeţului, fiind şi cel mai mare municipiu din judeţ. Populaţia totală conform rezultatelor provizorii ale recensământului din 2011 era de 127.849. Municipiul este un centru important administrativ, economic şi cultural.

Târgu Mureş, ca şi cele mai importante oraşe din România, are o industrie complexă care a trebuit să facă faţă declinului semnificativ din ultimii ani din cauza restructurării activităţilor secundare. Principalele sectoare industriale sunt: industria chimică, producere de maşini, textile şi industria prelucrării lemnului. În Târgu Mureş investiţiile străine sunt cu 7% mai mari decât media naţională.

De asemenea, Târgu Mureş este bine cunoscut la nivel naţional şi internaţional ca un centru medical important, datorită rezultatelor semnificative obţinute în domeniul urologiei şi a celui caradiovascular.

Tabelul  Nr. 2-16 – Evoluţia principalilor indicatori economici în Târgu Mureş, 2009 - 2011

|  | UNIT | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia totală | Persoane | 131753 | 129801 | 127849 |
| Populaţia activă | Persoane | 111609 | 89562 | 89494 |
| - în % din total | % | 69 | 69 | 70 |
| Numărul de angajaţi din care în: | Persoane | 55,394 | 55,143 | n/a |
| - agricultură | % | 0.3 | 0.2 | n/a |
| - industrie şi construcţii | % | 35.9 | 37.0 | n/a |
| - construcţii | % | 7.3 | 7.4 | n/a |
| - servicii | % | 15.1 | 15.1 | n/a |
| - servicii | % | 41.4 | 40.3 | n/a |
| Rata şomajului | % | 2.06 | 1.61 | 2.15 |

Sursa: INS, Autorităţile locale

În conformitate cu caracterul industrial al oraşului Târgu Mureş, aproximativ 37% din populaţie este angajată în sectorul industrial. Şi partea mare din populaţie angajată în servicii şi partea scăzută care activează în agricultură sunt de asemenea tipice pentru oraşele mari ca Târgu Mureş.

REGHIN

Reghin are o populaţie de 31657 locuitori (2011), fiind al doilea municipiu ca mărime din judeţul Mureş. Este situat la 32 km de Târgu Mures, capitala judeţului, la 102 km de Cluj-Napoca, capitala judeţului Cluj şi la 63 km de capitala judeţului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa.

Reghinul este bine cunoscut în România şi peste graniţe sub numele “Oraşul viorilor” sau “noua Cremona”, datorită construirii de viori şi faptului că simbolul oraşului este o vioară. Companiile specializate în producerea instrumentelor muzicale şi în prelucrarea lemnului, metalurgie, producerea încălţămintei, industria alimentară şi construcţii determină profilul industrial al municipiului. În prezent, este considerat printre primele localităţi din judeţ cu privire la numărul companiilor private / numărului de locuitori.

Tabelul  Nr. 2-17 – Evoluţia principalilor indicatori economici în Reghin, 2009 - 2011

|  | UNITATEA | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia totală | Pers | 36023 | 33840 | 31657 |
| Populaţia activă | Pers | 124748 | 11746 | 10922 |
| - în % din total | % | 34.65 | 34.71 | 34.50 |
| Numărul de angajaţi din care în: | Pers | n/a | n/a | n/a |
| - agricultură | % | 0.63 | 0.48 | 0.47 |
| - industrie şi construcţii | % | 66.37 | 68.04 | 68.76 |
| - comerţ |  | 11.55 | 11.51 | 11.53 |
| - servicii | % | 21.45 | 19.96 | 19.24 |
| Rata şomajului | % | n/a | n/a | n/a |

Sursa: INS, Autorităţile locale

TÂRNĂVENI

Târnăveni are o populaţie de 20685 locuitori (2011),. Cu toate că este documentat încă din 1278, localitatea şi-a început dezvoltarea doar în secolul 20 datorită extragerii gazului metan. Preponderent, industria chimică determină profilul industrial al zonei, alături de producere de sticlă şi materiale de construcţie, mobilă şi ceramică.

Lacurile formate de-a lungul râului Sarat în partea de sud-est a oraşului conţin nămoluri cu caracteristici terapeutice importante, fiind o resursă naturală care trebuie valorificată.

Tabelul  Nr. 2-18 – Evoluţia principalilor indicatori economici în Târnăveni, 2009 - 2011

|  | UNITATEA | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia totală | Persoane | 25852 | 23268 | 20685 |
| Populaţia activă | Persoane | 17874 | 14745 | n/a |
| - în % din total | % | 69,14 | 63.37 | n/a |
| Numărul de angajaţi din care în: | Persoane | 7094 | 7090 | n/a |
| - agricultură | % | 0,92 | 0,71 | n/a |
| - industrie | % | 58.17 | 59.79 | n/a |
| - construcţii | % | 0.69 | 0.71 | n/a |
| - comerţ | % | 9.26 | 9.25 | n/a |
| - servicii | % | 30.96 | 29.55 | n/a |
| Rata şomajului | % | 5.91 | 3.56 | 8.81 |

Sursa: INS, Autorităţile locale

## Evaluarea cadrului instituţional şi legal

### Cadrul Administrativ General

#### Fundamentul Autorităţilor Publice din România

În baza articolului 3 din Constituţia României, teritoriul românesc este organizat pe judeţe, oraşe şi comune. Există 41 de Judeţe, 276 oraşe (la sfârşitul anului 2003) şi dintre acestea 82 sunt municipii şi 2.685 comune, plus capitala Bucureşti.

În conformitate cu Constituţia României, autorităţile publice trebuie să aplice legislaţia în vigoare şi, în plus, au rolul de a oferi servicii publice, conform legislaţiei. În această privinţă, există două categorii principale de Administraţie Publică.

Administraţia Publică Centrală (Guvern, Ministere, Instituţia Prefecturii, alte organe centrale);

Administraţia Publică Locală (Consiliul Judeţean, Consiliul Local, Primăria, Serviciile Publice Locale);

Consiliul Judeţean are rolul de coordonare a consiliilor locale din municipalităţile, oraşele şi comunele din cadrul judeţului

#### Gestionarea şi Implementarea Fondurilor UE

România beneficiază de Cadrul Comunitar de Asistenţă (CSF), în baza Planulului Naţional curent de Dezvoltare. CSF este un contract încheiat între Comisia Europeană şi Statul Membru, care stabileşte direcţia şi volumul suportului financiar, în cadrul Fondurilor Structurale, pentru implementarea iniţiativelor de dezvoltare. CSF constă în priorităţile care pot fi atinse prin cel puţin un Program Operaţional.

Comitetul Naţional pentru Coordonarea procesului de pregătire şi administrare a instrumentelor structurale, la care se va face referire mai târziu sub numele de „Comitetul Naţional de Coordonare” este comitetul responsabil cu asigurarea coordonării eficiente a procesului care urmează a fi implementat. Aceasta se face la nivel naţional, pentru procesul de pregătire a cadrului principal legislativ, instituţional şi procedural cu scopul implementării instrumentelor structurale, în conformitate cu angajamentele asumate de România prin negocierile de la Capitolul 21 "Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale".

Programele Operaţionale (OP-uri) sunt documente aprobate de CE, specificând implementarea priorităţilor sectoriale (determinate în Planul Naţional de Dezvoltare), spre a fi finanţate prin intermediul CSF. Procedurile specifice operaţionale şi de management, ţinând de implementarea OP-urilor, sunt descrise în detaliu în cadrul Completării Programului, care a fost pregătit de Autoritatea Conducătoare.

Hotărârea Guvernului Nr. 497/2004 din aprilie 2004 stabileşte managementul, coordonarea şi implementarea responsabilităţilor privind fondurile de post-aderare la UE şi documentele strategice.

Construcţia cadrului principal instituţional privind politica de coeziune şi instrumentele structurale din România a fost demarată prin decizia Guvernului nr. 497/2004, referitoare la stabilirea cadrului principal instituţional pentru coordonarea, implementarea şi conducerea instrumentelor structurale, care a stabilit următoarele:

Cadrul instituţional pentru nivelul Autorităţilor Manageriale, Autorităţilor de plată şi Organizaţiilor Intermediare;

Principalele atribuţii ale Autorităţilor Manageriale pentru Cadrul Comunitar de Asistenţă, Autorităţile de Conducere pentru Programele Operaţionale, Autorităţile de Conducere pentru Fondul de Coeziune şi Autorităţile de plată, pe baza normelor comunitare;

Obligaţia tuturor Autorităţilor de conducere, Autorităţilor de plată şi Organizaţiilor Intermediare de a stabili unităţile de audit;

Obligaţia de a respecta principul separării globale a funcţiilor;

Flexibilitatea suficientă a cadrului instituţional, funcţia dezvoltării viitoare a politicii de coeziune şi viitoarea realizare a programului;

Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 a fost modificată şi înlocuită cu HG nr. 1179/2004.

Tabel Nr. 2-19 – Cadrul comunitar de asistenţă

| CADRUL COMUNITAR DE ASISTENŢĂ AUTORITĂŢILE DE CONDUCERE – MINISTERUL ECONOMIE ŞI FINANŢE PUBLICE |
| --- |
| Program Operaţional (OP) | Autorităţi Manageriale |
| Competitivitate Economică Crescută (SOP) | Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice |
| Infrastructura Transporturilor (SOP) | Ministerul Transporturilor |
| Infrastructura Ambientală (SOP) | Ministerul Mediului şi Dezvoltarea Capacităţii de Susţinere |
| Dezvoltarea Resurselor Umane (SOP) | Ministerul Muncii, Familiei şi Oportunităţilor de Egalitate |
| Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit (SOP) | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale |
| Dezvoltare Regională (ROP) | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Căminelor |
| PO Asistenţă Tehnică | Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice |
| FONDUL DE COEZIUNE AUTORITATEA MANAGERIALĂ – MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR PUBLICE |
| Tipul Proiectului | Organizaţie Intermediară |
| Infrastructura Transporturilor | Ministerul Transporturilor |
| Infrastructura Mediului | Ministerul Mediului şi Dezvoltarea Capacităţii de Susţinere |
| AUTORITĂŢI SPECIALIZATE ÎN PLĂŢI |
| Ministerul Finanţelor Publice | Fondul de Dezvoltare Regională Europeană (ERDF) Fondul Social European (ESF) Fondul de Coeziune (CF) |
| Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Industria Alimentară şi Dezvoltarea Rurală | Orientarea Agriculturii Europene şi fondul Pentru Persoane Împuternicite – secţiunea „Orientare” Instrumentul Financiar pentru Orientarea în Domeniului Pescuitului |

SOP – Program Operaţional Sectorial

ROP – Program Operaţional Regional

### Cadru Legal

Acest capitol oferă o viziune de ansamblu asupra cadrului legal relevant, cu scopul stabilirii şi implementării măsurilor incluse în MP. Legislaţia care trebuie să se ia în considerare include normele europene şi naţionale, referitoare la următoarele aspecte:

Legislaţia europeană a mediului

Normele europene din sectorul acvatic

Legislaţia europeană referitoare la fondurile de finanţare

Normele administrative generale (incluzând aprovizionarea publică)

Norme referitoare la managementul achiziţiilor

Lucrări de construcţie

Norme specifice referitoare la serviciile de apă / apă reziduală

Legislaţia mediului (în principiu referitoare la apă/ apa reziduală)

Norme specifice

##### Legislaţia legată de mediu

Următorul tabel conţine o viziune de ansamblu asupra legislaţiei europene din sectorul mediului înconjurător:

Tabel Nr. 2-20 –Legislaţia europeană – mediu

| 1 | Directiva Consiliului 85/337/EEC, de la data de 27 iunie 1985, referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. |
| --- | --- |
| 2 | Directiva 97/11/EC. de corectare a Directivei Consiliului 85/337/EEC, de la data de 27 iunie 1985, referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. |
| 3 | Directiva 2003/35/EC, asigurând participarea publică cu privire la stabilirea anumitor planuri şi programe legate de mediu |
| 4 | Directiva 2001/42/EC. referitoare la impunerea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului |

##### Legislaţia legată de calitatea apei

Următorul tabel oferă o viziune de ansamblu asupra legislaţiei europene privitoare la calitatea apei:

Tabel nr.  2-21 – Legislaţia europeană – Calitatea apei

| 1 | Directiva 2000/60/EC, stabilind cadrul acţiunii comunitare în domeniul politicii apei |
| --- | --- |
| 2 | Directiva 75/440/EEC, privind calitatea necesară apei de suprafaţă, cu scopul captării apei potabile în Statele Membre |
| 3 | Directiva 76/160/EEC, privind calitatea apei pentru spălare |
| 4 | Directiva 79/869/EEC, privind metodele de măsurarea şi frecvenţele eşantionării şi analizelor apei de suprafaţă, cu scopul captării apei potabile în Statele Membre |
| 5 | Directiva 91/271/EEC, privind tratarea urbană a apei reziduale, modificată prin Directiva 98/15/EC |
| 6 | Directiva 98/83/EC, referitoare la calitatea apei pentru consumul uman |
| 7 | Directiva 86/278/EEC, referitoare la protecţia mediului şi în special a solului, atunci când reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură, modificată prin Directiva 91/692/EC şi Norma 807/2003 |
| 8 | Directiva 2006/11/EC referitoare la poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase, eliminate în mediul acvatic al Comunităţii |

##### Legislaţia privitoare la finanţare

Următorul tabel oferă o viziune de ansamblu asupra legislaţiei europene privitoare la finanţare:

Tabel Nr. 2-22 – Legislaţia europeană – finanţare

| 1 | NORMA CONSILIULUI (EC) Nr. 1083/2006, de la data de 11 iulie 2006, prin care se prezintă prevederile generale pentru Fondul Regional European de Dezvoltare, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi abrogând Norma (EC) Nr. 1260/1999 |
| --- | --- |
| 2 | NORMA COMISIEI (EC) Nr. 1828/2006, de la data de 8 decembrie 2006, |

#### Legislaţia Naţională

Următoarele tabele conţin o viziune de ansamblu asupra legislaţiei naţionale din România, cu privire la legislaţia administrativă generală:

##### Reglementări administrative generale

Tabel Nr. 2-23 – Legislaţia naţională – reglementări administrative generale

| 1 | Legea civilă |
| --- | --- |
| 2 | Legea concurenţei Nr. 21/1996 |
| 3 | OUG Nr. 117/2006 pentru procedurile naţionale referitoare la asistenţa publică |
| 4 | Legea Nr. 31/1990 a companiilor, modificată prin Legea nr. 441/2006 |
| 5 | Legea comercială |
| 6 | OG Nr. 21/1992, pentru protecţia consumatorului |
| 7 | Legea Nr. 215/2001 pentru administraţia publică locală |
| 8 | Legea Nr. 213/1998 pentru proprietatea publică |
| 9 | OUG Nr. 34/2006 pentru achiziţionarea publică a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, modificată prin Legea Nr. 337/2006, GD Nr. 925/2006, MO Nr. 155/2006 şi GD Nr. 71/2007 |
| 10 | OUG Nr. 54/2006 pentru contractele de concesiune a activelor publice, modificată prin Legea Nr. 22/2007 şi GD Nr. 168/2007 |
| 11 | OUG Nr. 198/2005 pentru stabilirea, susţinerea şi utilizarea fondurilor MRD pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii companiilor de utilităţi publice |
| 12 | OG Nr. 64/2001 pentru utilizarea profiturilor companiilor naţionale, companiilor deţinute de stat şi companiilor publice |
| 13 | OG Nr. 15/1995 pentru contractul de Împrumut între România şi EBRD, cu scopul finanţării proiectului MUDP |

Tabel Nr. 2-24 – Legislaţia naţională – managementul activelor

| 1 | OG Nr. 112/2000 pentru normarea procesului de declasare şi anulare a activelor de pe domeniul public |
| --- | --- |
| 2 | GD Nr. 1179/2002 referitoare la andosarea structurii totale estimate şi a metodologiei, pentru efectuarea estimării totale pentru lucrările de investiţii |
| 3 | GD Nr. 2139/2004 asupra andosării Catalogului referitor la clasificarea activelor şi la durata de funcţionare a acestora |
| 4 | GD Nr.105/2007 asupra valorii admise a activelor |

Tabel Nr. 2-25 – Legislaţia naţională – referitoare la lucrările de construcţie

| 1 | GD Nr. 273/1994 asupra andosării Normei referitoare la preluarea lucrărilor de construcţie. |
| --- | --- |
| 2 | Legea Nr. 10/1995 asupra calităţii lucrărilor civile, modificată prin GD Nr. 498/2001 şi Legea nr. 587/2002 |
| 3 | GD Nr. 766/1997 asupra andosării diferitelor norme referitoare la calitatea lucrărilor civile. |
| 4 | GD Nr. 1072/2003 asupra notificării de către Inspecţia de Stat a Lucrărilor Civile ale materialului de referinţă al investiţiilor finanţate din fondurile publice. |

##### Reglementări specifice ale sectorului de apă /ape reziduale

Tabel Nr. 2-26 – Legislaţia naţională – normă specifică a sectorului (apă / apă reziduală)

| 1 | Legea Nr. 51/2006 asupra utilităţilor publice |
| --- | --- |
| 2 | Legea Nr. 241/2006 referitoare la serviciile publice de apă de apă reziduală |
| 3 | MO Nr. 88/2007 asupra aprobării normei cadrului principal, în scopul serviciilor de apă şi apă reziduală |
| 4 | MO Nr. 89/2007 asupra aprobării documentelor de posesiune a cadrului principal în scopul serviciilor de apă şi apă reziduală |
| 5 | MO Nr. 90/2007 asupra aprobării contractului de concesiune a cadrului principal, în scopul serviciilor de apă şi apă reziduală |
| 6 | OUG Nr. 53/2006 asupra aprobării contractului de finanţare între România şi EBRD, în scopul finanţării programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşe de dimensiuni mici şi medii (SAMTID) |
| 7 | MO Nr.140/2003 asupra aprobării Normei referitoare la licenţierea companiilor utilitare publice |
| 8 | MO Nr. 65/2007 asupra aprobării Metodologiei pentru stabilirea şi adaptarea tarifelor pentru servicii de apă şi apă reziduală. |
| 9 | Legea Nr. 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile |
| 10 | Legea Nr. 311/2004 pentru modificarea Legii nr. 458/2002 asupra calităţii apei potabile |

##### Reglementări legate de mediu

Tabel nr.  2-27 – Legislaţia naţională – norma privind mediul

| 1 | Legea apei nr. 107/1996, modificată prin Legea Nr. 310/2004, Legea Nr. 112/2006, OUG Nr. 12/2007 şi GD Nr. 948/1999 |
| --- | --- |
| 2 | GD Nr. 352/2005 de modificare a GD Nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor legate de condiţiile de deversare a apei reziduale în mediul acvatic |
| 3 | GD Nr. 974/2004, de aprobare a Normelor de supervizare, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi Procedura de Autorizare Sanitară pentru utilizarea şi furnizarea apei potabile. |
| 4 | Legea Nr. 265/2006 de modificare a EGO Nr. 195/2005, referitoare la protecţia mediului |
| 5 | GD Nr. 472/2000 referitoare la anumite măsuri pentru calitatea apei din mediu |
| 6 | GD Nr. 100/2002 de aprobare a Normelor de Calitate pentru apa de suprafaţă, destinată pentru captarea apei potabile şi Normele referitoare la metodele de măsurare a frecvenţei de prelevare de mostre şi analiză a apelor de suprafaţă pentru captarea apei potabile, modificată de GD Nr. 662/2005 şi GD Nr. 567/2006 |
| 7 | GD Nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de evaluare a mediului a anumitor planuri şi programe |
| 8 | MO Nr. 117/2006 referitoare la aprobarea Manualului privind implementarea evaluării impactului asupra mediului pentru planuri şi programe |
| 9 | GD Nr. 1213/2006 legat de procedura cadrului pentru evaluarea impactului asupra mediului în anumite proiecte publice şi private |
| 10 | MO Nr. 863/2002 pentru aprobarea liniilor directoare de metodologie care urmează a fi aplicate la emiterea cadrului principal pentru evaluarea impactului asupra mediului |
| 11 | MO Nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu modificat şi completat prin OM Nr. 210/2004 şi MO Nr. 1037/2005 |
| 12 | GD Nr. 930/2005 asupra aprobării Normelor speciale referitoare la tipul şi dimensiunea zonelor sanitare şi hidrogeologice protejate |
| 13 | MO Nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de elaborare a auditurilor asupra mediului |
| 14 | MO Nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permiselor de mediu |
| 15 | MO Nr. 1097/1997 pentru aprobarea normelor tehnice NTPA - 003/1997, NTPA - 004/1997, NTPA - 005/1997 |
| 16 | MO Nr. 661/2006 pentru aprobarea conţinutului Normativului documentaţiei tehnice pentru emiterea permiselor şi licenţelor de management al apei, prin care se abrogă MO Nr. 277/1997 |
| 17 | MO Nr. 662/2006 asupra aprobării Procedurilor şi competenţelor în vederea emiterii permiselor şi licenţelor de management al apei |
| 18 | MO MEWM/MAFRD Nr. 344/708/2004 asupra aprobării Normelor Tehnice referitoare la protecţia mediului şi în particular a solului, în cazul în care reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură. |
| 19 | GD Nr. 210/2007 pentru modificarea anumitor acte normative, care transpun comunitatea apei în sectorul de protecţie a mediului |
| 20 | MO Nr. 27/2007 pentru modificarea anumitor ordonanţe care transpun comunitatea apei în sectorul de protecţie a mediului |
| 21 | GD Nr. 564/2006 referitoare la cadrul participării publice la elaborarea planurilor şi programelor de mediu |
| 22 | MO Nr. 1325/2000 2006 referitoare la participarea publică, prin intermediul reprezentanţilor acestora, la elaborarea planurilor, programelor, politicilor şi legislaţiei legate de mediu |
| 23 | EGO Nr. 152/2005 referitoare la prevenirea poluării şi controlul integrat, aprobate şi modificate prin Legea nr. 84/2006. |
| 24 | GD Nr. 459/2002 pentru aprobarea normelor privind calitatea apelor pentru spălat |

##### Norme specifice

Tabel nr.  2-28 – Legislaţie naţională –norme specifice

| 1 | NTPA 001 – privind limitele de încărcare cu agenţi poluanţi proveniţi din apa reziduală, industrială şi de uz casnic, deversată în colectoarele naturale |
| --- | --- |
| 2 | NTPA 002 – referitoare la condiţiile de deversare a apelor reziduale în reţelele de canalizare şi la staţiile de tratare a apei reziduale |
| 3 | NTPA 011 – norme tehnice referitoare la colectarea, tratarea şi deversarea apei reziduale |
| 4 | NTPA 013 – Condiţii privind calitatea resurselor de apă de suprafaţă, utilizate pentru producerea apei potabile. |
| 5 | NTPA 014 – referitoare la metodele de analiză şi frecvenţa prelevării de mostre pentru parametrii stabiliţi în NTPA 013 |

#### Armonizarea legislaţiei naţionale cu Legislaţia UE (Tratatul de Aderare)

Armonizarea legislaţiei naţionale cu Legislaţia UE se află în curs de desfăşurare şi majoritatea Directivelor UE este aproape transpusă în legislaţia română. Corespondenţa dintre legislaţii este exprimată în următoarele tabele:

Tabel nr. 2-29 –Armonizarea legislaţiei Naţionale cu Legislaţia UE

| LEGISLAŢIA MEDIULUI |
| --- |
| 1 | Directiva Consiliului 85/337/EEC de la data de 27 iunie 1985, asupra evaluării efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, corectată prin Directiva 97/11/EC şi modificată prin Directiva 2003/35/EC | GD nr. 1213/2006 asupra stabilirii procedurii cadru pentru evaluarea impactului asupra mediului în anumite proiecte publice şi private |
|  |  | MO nr. 860/2002 asupra aprobării procedurii pentru evaluarea impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu |
|  |  | MO nr. 863/2002 pentru aprobarea liniilor directoare metodologice în vederea aplicării lor asupra procedurii cadru pentru evaluarea impactului asupra mediului |
| 2 | Directiva 2001/42/EC asupra evaluării efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului | GD nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de evaluare a mediului anumitor planuri şi programe |
|  |  | MO nr. 117/2006 referitor la aprobarea Manualului privind implementarea evaluării impactului asupra mediului pentru planuri şi programe |
| CALITATEA APEI |
| 3 | Directiva 2000/60/EC, stabilind cadrul principal pentru acţiunea comunităţii în domeniul politicii apei | Legea privind Apele nr. 107/1996, modificată prin Legea Nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006, OUG nr. 12/2007 şi GD nr. 948/1999 |
|  |  | GD nr. 472/2000 privitor la anumite măsuri pentru calitatea apei mediului |
|  |  | MO nr. 662/2006 asupra aprobării Procedurilor şi competenţelor pentru emiterea permiselor şi licenţelor de management al apei |
|  |  | MO nr. 661/2006 asupra aprobării conţinutului Normativei documentaţiei tehnice pentru emiterea permiselor şi licenţelor de management al apei |
| 2 | Directiva 2001/42/EC asupra evaluării efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului | GD nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de evaluare a mediului pentru anumite planuri şi programe |
|  |  | MO nr. 117/2006 asupra aprobării Manualului referitor la implementarea evaluării impactului asupra mediului pentru planuri şi programe |
| 3 | Directiva 76/160/EEC privind calitatea apei pentru spălat | GD nr. 459/2002 de aprobare a normelor privind calitatea apei de spălat |
| 4 | Directiva 79/869/EEC referitoare la metodele de măsurare şi frecvenţele de prelevare a mostrelor şi analiza apei de suprafaţă pentru captarea apei potabile în Statele Membre | GD nr. 100/2002 de aprobare Normele privind Calitatea pentru apele de suprafaţă, cu scopul captării apei potabile şi Normele referitoare la metodele de măsurare, frecvenţele de prelevare a mostrelor şi analiza apelor de suprafaţă, cu scopul captării apei potabile, modificată prin GD nr. 662/2005 şi GD nr. 567/2006 |
|  |  | GD nr. 210/2007 de modificare a anumitor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în sectorul de protecţie a mediului |
| 5 | Directiva 91/271/EEC referitoare la tratarea apei reziduale urbane, modificată de Directiva 98/15/EC | GD nr. 352/2005 de modificare a GO nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privitoare la condiţiile de deversare a apei reziduale în mediul acvatic |
|  |  | MO nr. 662/2006 asupra Procedurilor de aprobare şi competenţelor în vederea emiterii permiselor şi licenţelor de management al apei |
|  |  | GD nr. 210/2007 pentru modificarea anumitor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în sectorul de protecţie a mediului |
|  |  | MO MEWM/MAFRD nr. 344/708/2004 referitoare la Normele Tehnice privind protecţia mediului, şi îndeosebi a solului, în momentul în care reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură. |
|  |  | MO nr. 661/2006 de aprobare a conţinutului Normativei documentaţiei tehnice pentru emiterea permiselor şi licenţelor de management al mediului |
| 6 | Directiva 98/83/EC asupra calităţii apei de consum uman | Legea nr. 458/2002 asupra calităţii apei potabile, modificată prin Legea Nr. 311/2004 |
|  |  | GD nr. 974/2004 de aprobare a Normelor pentru supravegherea, inspecţia sanitară şi monitorizarea calităţii apei potabile şi Procedura de Autorizare Sanitară pentru utilizarea şi suportul apei potabile |
|  |  | GD nr. 930/2005 referitoare la aprobarea Normelor speciale asupra tipului şi dimensiunii ariilor sanitare şi hidrogeologice protejate |
| 7 | Directiva 86/278/EEC asupra protecţiei mediului, şi în special a solului, atunci când reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură, modificată prin Directiva 91/692/EC şi Norma 807/2003 | MO MEWM/MAFRD nr. 344/708/2004 asupra aprobării Normelor Tehnice privitoare la protecţia mediului, şi în special a solului, atunci când reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură |
| 8 | Directiva 2006/11/EC referitoare la poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii | GD nr. 352/2005 de modificare a GD nr. 188/2002, pentru aprobarea normelor referitoare la condiţiile de deversare a apei reziduale în mediul acvatic |
|  |  | GD nr. 210/2007 pentru modificarea anumitor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în sectorul de protecţie a mediului |
|  |  | EGO nr. 152/2005 referitoare la prevenirea poluării şi la controlul integrat, aprobat şi modificat prin Legea Nr. 84/2006 |
|  |  | MO nr. 661/2006 de aprobare a conţinutului Normativei documentaţiei tehnice pentru emiterea permiselor şi licenţelor de management al apei |
|  |  | MO nr. 662/2006 de aprobare a Procedurilor şi competenţelor pentru emiterea permiselor şi licenţelor de management al apei |

#### Tratate şi Convenţii Internaţionale

România a semnat şi a adoptat o serie de convenţii şi acorduri internaţionale cu un posibil impact asupra implementării prezentului Plan Master: în tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante convenţii şi contracte:

Tabel nr. 2-30 –Ratele anuale medii de creştere prevăzute ale venitului brut pe cap de locuitor în oraşe, 2007 - 2038

| Nr. crt. | Convenţie/contract | Adoptate |
| --- | --- | --- |
| I Contracte multilaterale |
| 1 | Convenţia asupra controlului transportului trans-frontalier a deşeurilor periculoase şi eliminării acestora. | Basel, 1989 |
| 2 | Convenţia asupra prezervării naturii sălbatice şi habitatelor naturale din Europa. | Berna, 19.09.1979 |
| 3 | Convenţia evaluării impactului asupra mediului în contextul transfrontalier. | Espoo, 25.02.1991. |
| 4 | Convenţia asupra protecţiei Mării Negre împotriva poluării. | Bucureşti, 21.04.1992. |
| 5 | Convenţia referitoare la protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră şi a lacurilor internaţionale. | Helsinki, 17.03.1992. |
| 6 | Convenţia asupra cooperării pentru protejarea şi utilizarea sustenabilă a fluviului Dunăre. | Sofia, 29.06.1994. |
| 7 | Protocol referitor la apă şi sănătate pentru Convenţia privitoare la protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale. | Londra, 17.06.1999. |
| 8 | RAMSAR, Convenţia asupra Wetlands, de importanţă internaţională | Ramsar, 02 02.1971 |
| II Acorduri bilaterale |
| 9 | Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei asupra cooperării în domeniul apelor transfrontaliere | Galaţi, 30.09.1997 |
| 10 | Acord de cooperare între MWEP din România şi Departamentul de Protecţie a Mediului din Republica Moldova în vederea protecţiei mediului şi domeniul de utilizare a resurselor naturale susţinute | Bucureşti, 1996 |
| 11 | Acord între Guvernul României şi Guvernul Ungariei asupra colaborării în vederea protecţiei apelor trans-frontiere şi utilizării susţinute | Budapesta, 15 septembrie 2003 |
| 12 | Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Ungariei în vederea colaborării în domeniul protecţiei mediului. | Bucureşti, 25.05.1997 |
| III Convenţii şi acorduri semnate de România |
| 13 | Acordul de cooperare între MWEP din România şi Departamentul de Protecţie a Mediului din Republica Moldova în vederea protecţiei mediului şi domeniul utilizării resurselor naturale susţinute | Bucureşti, 1996 |
| 14 | Convenţia asupra efectelor transfrontaliere asupra accidentelor industriale | Helsinki, 17.03.1992 |

### Instituţii de mediu

#### Politica de Protecţie a mediului

Politica de protecţie a mediului are următoarele obiective:

Pe termen scurt şi mediu – minimizarea impactului negativ asupra mediului, în ceea ce priveşte toate activităţile efectuate într-o manieră eficientă, din punct de vedere economic;

Pe termen lung – atingerea standardelor de performanţă la nivelul cerinţelor internaţionale de protecţie a mediului.

Conformitatea tuturor unităţilor întreprinderilor cu legislaţia în vigoare.

Creşterea contabilităţii mediului, ameliorarea cadrului organizaţional al activităţilor de protecţie a mediului.

Prevenirea şi combaterea poluării apei, solului şi aerului, prin mijloace organizaţionale şi modificări tehnologice.

Obţinerea unui sistem de monitorizare a indicatorilor mediului.

Dezvoltarea programelor de protecţie a florei şi faunei.

Managementul deşeurilor.

Instruirea şi avansarea continuă a personalului din domeniul protecţiei mediului.

Promovarea acţiunilor internaţionale de cooperare cu privire la proiectele de finanţare, prin utilizarea instrumentelor stabilite prin Protocolul Kyoto.

#### Structura Instituţională

Prin Hotărârea Guvernului nr. 3682006, Ministerul Mediului şi Managementul Apelor (MEWM) a fost reorganizat în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Sustenabile (MESD).

Conform structurii organizaţionale, noul minister are un Secretar General şi două departamente conduse de Secretariatele de Stat:

Departamentul Mediului;

Departamentul de Management al Apelor

Pentru a-şi atinge obiectivele de activitate, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Sustenabile poate exercita următoarele funcţii:

strategice, prin care se asigură, în conformitate cu politica Guvernului, strategia de dezvoltare sustenabilă şi strategia  din domeniul mediului şi managementului apelor.

normativă, prin care se asigură dezvoltarea normativelor şi cadrului instituţional, necesară pentru atingerea obiectivelor sale de activitate;

administrativă, prin care se asigură managementul proprietăţii publice şi private a Statului, ca şi managementul serviciilor pentru care Statul este responsabil, în domeniile sale de activitate;

reprezentativă, prin care se asigură reprezentarea internă şi externă în sfera sa de competenţă;

autoritatea statului, prin care se asigură respectarea şi conformitatea cu normele legale, referitoare la organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi îndeplinesc activităţile respective, şi care se află în subordinea sa sau sub autoritatea ori coordonarea sa;

coordonatorul utilizării ajutorului financiar nerambursabil acordat în România de către Uniunea Europeană, care urmează a fi utilizate în domeniul său;

Managementul împrumuturilor externe, altele decât împrumuturile Comunităţii, în domeniul său de activitate.

Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (ANPM) (în subordinea Ministerului);

ANPM a stabilit ca organ specializat al autorităţii centrale, publice pentru protecţia mediului, cu principala funcţie de acordare a asistenţei tehnice şi ştiinţifice şi de sprijinire a instituţiilor de protecţie a mediului (în special Ministerul) şi de asigurare a coordonării tehnice, locale şi regionale a autorităţilor de protecţie teritorială a mediului, asigurând, de asemenea, procesul general de formare

Principalele responsabilităţi ale ANPM:

coordonează sistemul naţional de monitorizare şi integrare a factorilor şi elementelor de mediu;

Oferă o bază ştiinţifică şi tehnică pentru politicile, strategiile şi planurile de acţiune din domeniul protecţiei mediului;

Asistă ARPM în procesul de autorizare a activităţilor sale, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernamentale de Urgenţă no. 34/2002 asupra prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării

Agenţii Regionale de Protecţie a Mediului (ARPM)

ARPM au fost create pentru a conduce şi a sprijini pregătirea şi implementarea politicilor regionale de dezvoltare din punctul de vedere al mediului, în scopul obţinerii planificării mediului la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, pentru a emite documente normative în domeniul protecţiei mediului şi pentru a oferi asistenţă şi instruire profesională, a revizui şi a conduce proiectele de protecţie a mediului şi programele finanţate din fondurile interne şi externe;.

Principalele responsabilităţi ale ARPM sunt următoarele:

pregătirea şi implementarea politicilor regionale de protecţie a mediului;

planificarea mediului;

asistenţă tehnică profesională şi servicii de laborator;

activităţi de reglementare;

cooperarea cu alte autorităţi publice de protecţie a mediului şi cu alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu societatea civilă.

Agenţii Locale de Protecţie a Mediului (ALPM)

În conformitate cu Legea de Protecţie a Mediului, APM sunt autorităţi teritoriale de protecţie a mediului, servicii publice descentralizate ale autorităţii publice centrale, responsabile cu protecţia mediului în România. După stabilirea ARPM, 8 din 42, APM au fost reorganizate ca ARPM.

Conform organigramei, agenţia are următoarele departamente:

aprobări, autorizaţii, permise;

monitorizarea integrată a componentei mediului, controlul de conformitate;

managementul deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase;

protecţia naturii şi zone de protecţie;

audit;

financiar-contabil, administrativ;

legal şi resurse umane;

Implementarea legilor, fondurile comunităţii, proiecte internaţionale şi relaţii publice;

Administrarea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (în subordinea Ministerului)

Este un serviciu descentralizat al Ministerului Mediului şi reprezintă ministerul teritoriului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Administraţia Română Naţională a Apelor – S.A. (în subordinea Ministerului)

Administraţia Română Naţională a Apelor – întreprindere sub patronajul statului, de interes naţional, este persoană juridică română în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, funcţionând cu autonomie economică, de management şi financiară.

Administraţia Română Naţională a Apelor are structura formată din Directoratele Apei, organizate în bazinele sau grupurile de bazine, Institutul Naţional de Hidrologie şi Management al Apelor, Stânca Costeşti Multiple Winning şi alte unităţi.

### Instituţii ale apei şi apelor reziduale (Operatori)

#### Fundamentul domeniului apei şi apelor reziduale

##### Nivel Central

Infrastructura apelor din România după Revoluţia din 1989 a fost foarte săracă şi nivelul scăzut continuu de finanţare a subminat starea activelor şi nivelul serviciilor.

Pentru a redresa aceste deficienţe, au fost necesare investiţii considerabile în decurs de câţiva ani. ISPA fiind principalul contribuabil cu un număr de alţi IFI şi donatori, precum EBRD, EIB şi diferiţi IFI. Cea mai importantă restructurare a activelor fizice este doar o cale spre obţinerea eficientă şi prestarea satisfăcătoare de servicii legate de ape.

În orice caz, din 1990, doar 32 de municipalităţi principale (din peste 100,000 de locuitori fiecare) au beneficiat de programele de investiţii capitale pentru reabilitarea infrastructurilor de apă şi apă reziduală, după 1990, prin intermediul programelor denumite MUDP I, MUDP II şi ISPA.

În aceste condiţii, doar o mică minoritate de 276 de oraşe din România (la sfârşitul anului 2003) au beneficiat de aceste programe. Aproximativ 230 au fost considerate oraşe de dimensiuni mici şi medii, nu au fost capabile să atragă finanţarea din partea instituţiilor financiare internaţionale, sau din partea operatorilor privaţi. Din cauza lipsei de fonduri, aceste oraşe au realizat foarte puţine investiţii în ultimii 15 ani pentru a-şi menţine şi a dezvolta infrastructura de apă şi apă reziduală. În consecinţă, starea reţelelor este foarte precară; este în curs de desfăşurare un program UE denumit SAMTID, pentru susţinerea a 112 oraşe de dimensiuni mici şi medii, cu scopul ameliorării infrastructurii respective. O parte dintre principalele probleme legate de serviciile de apă din localităţile mai mici includ:

Întreţinerea necorespunzătoare şi servicii de operare;

Volumul mare de apă neplătită, cauzat de pierderile din reţea şi nivelul scăzut de colectare a plăţilor de la consumatori;

Lipsa investiţiilor pentru reabilitarea / extensia apei / infrastructura apei reziduale;

Lipsa personalului experimentat pentru promovarea, managementul şi implementarea investiţiilor la scară largă;

Managementul ineficient al costurilor de funcţionare, întreţinere şi personal;

Rolul neclar şi responsabilităţile instituţiilor/autorităţilor implicate în managementul utilităţilor publice;

Cadrul instituţional necorespunzător.

Doar 52% din populaţie este conectată, atât la serviciile de apă, cât şi la canalizare, 16% este conectată la alimentarea cu apă, însă nu este branşată la reţeaua de canalizare, 32% nebeneficiind nici de alimentarea cu apă, nici de reţeaua de canalizare, şi peste 71% din apa reziduală este netratată sau tratată insuficient. Până de curând, serviciile de apă şi apă reziduală au fost cel mai mult operate prin  utilităţi municipale (adeseori mici), rezultând servicii ineficiente, efectuate sub nivelul optim, fără acces la mijloace financiare şi având o capacitate tehnică şi managerială limitate pentru dezvoltarea ulterioară a nivelului serviciilor.

Serviciile publice legate de apă şi utilităţi ale apelor reziduale sunt adeseori ineficiente, în special din cauza numărului mare de operatori mici, având un număr mic de clienţi.

Conform Capitolului 22 – Mediul al Tratatului de Aderare, România a acordat o perioadă de tranziţie pentru conformitatea cu cerinţele UE, cu scopul recuperării pierderilor de apă din zona urbană, tratării şi deversării şi, de asemenea, pentru apa potabilă.

Acum, când România a devenit o ţară membră a UE, trebuie să se conformeze Directivei Europene 98/83/EC asupra calităţii apei potabile până în anul 2015 şi Directivei 91/271/EC asupra tratării apei reziduale urbane, până la sfârşitul anului 2018. Din acest motiv, în perioada 2010 – 2015, România intenţionează să facă investiţiile necesare pentru a se conforma indicatorilor europeni de apă potabilă, spre exemplu, turbiditatea, amoniacul, aluminiul, pesticidele, nitraţii, etc. şi pentru colectarea, tratarea şi deversarea apei reziduale urbane. De asemenea, până în anul 2015, colectarea apei reziduale de la echivalentul a peste 10.000 de persoane (p.e.) şi până în 2018 în 2,346 de localităţi cuprinse între 2.000 şi 10.000 p.e.

Aceasta înseamnă că măsurile instituţionale orizontale care urmează a fi implementate pentru ameliorarea capacităţii şi performanţei financiare a utilităţilor apei, dacă serviciile de sprijinire a apei vor fi realizate cu succes. Aceasta este necesitatea generală de a crea un mediu pentru investiţiile atractive din sector.

Dezvoltarea instituţională este crucială pentru atingerea obiectivelor naţionale, ceea ce se poate exprima după cum urmează:

Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi realizarea progresului faţă de auto-sustenabilitatea acelor servicii, prin intermediul reorganizării, cu scopul maximizării eficienţei costului, pe baza economiei de scară.

Iniţierea prestării serviciilor pe bază regională, cu scopul de a respecta cerinţele Directivei Cadru de apă a UE, şi în sprijinul fondurilor de coeziune UE, care vor constitui un obiectiv pe plan regional;

Autoritatea Naţională de Reglementare  – ANRSC

ANRSC este autoritatea naţională de reglementare cu competenţe în serviciile publice:

Serviciul apelor şi apelor reziduale;

Serviciul de încălzire a judeţului;

Serviciul de deşeuri solide;

Serviciul de iluminare publică

Principala responsabilitate a ANRSC este de a furniza licenţa pentru operarea serviciilor de competenţa sa, de a desemna şi de a promova reguli generale şi specifice şi legislaţii pentru servicii publice şi de a monitoriza implementarea legislaţiei în vigoare, în domeniul competenţelor sale.

Principalul rol al ANRSC este protejarea intereselor consumatorilor, promovarea regulilor concurenţei pe piaţa liberă, promovarea transparenţei şi contribuţia la protecţia mediului, la sănătatea populaţiei şi la conservarea resurselor

Următorul capitol descrie NIVELUL LOCAL.

##### Realizări instituţionale regionale

În conformitate cu Mediul SOP, realizările instituţionale trebuie să implice Asociaţia de Dezvoltare Inter-comunitară, având ca principal rol stabilirea şi monitorizarea Companiei Regionale de Operare (ROC), creată pe baza economiei scalei.

Judeţul Mureş a organizat pentru proiectul SAMTID o Asociaţie a Municipiilor beneficiare ale programului – AoM. Ca beneficiar al proiectului ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03, Judeţul Mureş a început organizarea ADI.

In conformitate cu ultimele informatii (22.05.2012) urmatoarele localitati au semnat actul constitutiv al ADI „AQUA INVEST MURES”:

Tabel nr. 2-31 – Structura ADI în Judeţul  Mureş

| NR. CRT. | LOCALITATE MEMBRA | TIP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acăţari | comuna |
| 2 | Adămuş | comuna |
| 3 | Albeşti | comuna |
| 4 | Aluniş | comuna |
| 5 | Apold | comuna |
| 6 | Band | comuna |
| 7 | Băgaciu | comuna |
| 8 | Bogata | comuna |
| 9 | Breaza | comuna |
| 10 | Brîncoveneşti | comuna |
| 11 | Ceuaşu de Câmpie | comuna |
| 12 | Cheţani | comuna |
| 13 | CJ Mureş |  |
| 14 | Corunca | comuna |
| 15 | Crăciuneşti | comuna |
| 16 | Crăieşti | comuna |
| 17 | Cristuru Secuiesc, judet Harghita | oras |
| 18 | Cristeşti | comuna |
| 19 | Cucerdea | comuna |
| 20 | Daneş | comuna |
| 21 | Deda | comuna |
| 22 | Ernei | comuna |
| 23 | Fărăgău | comuna |
| 24 | Găleşti | comuna |
| 25 | Găneşti | comuna |
| 26 | Gheorghe Doja | comuna |
| 27 | Glodeni | comuna |
| 28 | Gorneşti | comuna |
| 29 | Ibăneşti | comuna |
| 30 | Iernut | comuna |
| 31 | Livezeni | comuna |
| 32 | Luduş | comuna |
| 33 | Mădăraş | comuna |
| 34 | Miercurea Nirajului | oras |
| 35 | Ogra | comuna |
| 36 | Pănet | comuna |
| 37 | Petelea | comuna |
| 38 | Pogăceaua | comuna |
| 39 | Porumbeni | comuna |
| 40 | Reghin | municipiu |
| 41 | Rîciu | comuna |
| 42 | Ruşii Munţi | comuna |
| 43 | Sărmaşu | oras |
| 44 | Sighişoara | municipiu |
| 45 | Silivaşu de Cîmpie | comuna |
| 46 | Sîngeorgiu de Mureş | comuna |
| 47 | Sîngeorgiu de Pădure | oras |
| 48 | Sînger | comuna |
| 49 | Sînpaul | comuna |
| 50 | Sînpetru de Câmpie | comuna |
| 51 | Solovăstru | comuna |
| 52 | Suseni | comuna |
| 53 | Şăulia | comuna |
| 54 | Şincai | comuna |
| 55 | Tîrgu Mureş | municipiu |
| 56 | Tîrnăveni | municipiu |
| 57 | Ungheni | oras |
| 58 | Urmeniş | comuna |
| 59 | Voivodeni | comuna |
| 60 | Zau de Cîmpie | comuna |
| 61 | Iclanzel | comuna |
| 62 | Atintis | comuna |
| 63 | Bichis | comuna |
| 64 | Cuci | comuna |
| 65 | Saschiz | comuna |
| 66 | Secuieni, judet Harghita | comuna |

Municipalitatea Sovata si Santana de Mureş , având contract valabil de concesiune cu operatorul privat, nu se vor alătura la ADI

#### Utilităţi locale

Sectorul de apă din România are un număr larg de utilităţi locale pentru apă şi canal, peste 600 în 2003 este un sector aflat sub reglementararea şi supervizarea ANRSC, organism naţional de coordonare a serviciilor municipale. Decând regionalizarea operatorilor a fost stimulată de programele de finanţare europene, regionalizarea a devenit şi o condiţie pentru accesarea fondurilor europene.

Secţiunea descrie o scurtă panoramare asupra paşilor de iniţiere instituţională curentă a adminstraţiilor locale, ca de altfel şi a operatorilor de apă şi canal din cadrul proiectului pe Mureş. Accentul este pus pe dezvoltările ulterioare din punct de vedere instituţional.

##### Caracteristicele principale ale Operatorilor de apă şi canal din zona proiectului

După cum s-a menţionat anterior, judeţul MUREŞ a fost beneficiarul proiectului SAMTID, odată ce în acest judeţ a fost stabilit un operator regional în anul 2006: S.C. Compania Aquaserv S.A. De fapt, operatorul regional existent furnizează servicii de apă şi apă reziduală în două judeţe pentru municipiile din Târgu Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Iernut, Ludus din judeţul MUREŞ  şi pentru municipiul din Cristuru Secuiesc, în judeţul HARGHITA. S.C. Aquaserv SA este cel mai mare operator din regiune, furnizând servicii de apă şi apă reziduală populaţiei de peste 220.000 de locuitori. În afară de acest mare operator regional, în judeţ există, de asemenea, alţi operatori mici, o parte dintre ei deţinuţi de municipalităţi, altele decât cele private. Aquaserv se poate extinde la nivel judeţean şi acoperă servicii de apă şi apă reziduală în regiune

Tabel nr. 2-32 –Sumarul operatorilor; operare în judeţul Mureş

| COMPANIE / SERVICII | MUNICIPALITATE / ORAŞ | CONTRACT DE CONCESIUNE |
| --- | --- | --- |
| S.C. Compania Aquaserv S.A., Înfiinţată: 07.03.2006; (deţinută de Târgu Mureş şi restul de către Reghin; Sighişoara Tarnaveni, Ludus, Iernut, Cristuru Secuiesc şi judeţul Mureş) | Târgu Mureş, Mureş | Contract de delegare , martie 2010 |
|  | Reghin ,Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut, în judeţul Mureş | Contract de delegare , martie 2010 |
|  | Cristuru Secuiesc, în judeţul Harghita | Contract de delegare , martie 2010 |
|  | Sarmasu, Cristesti, Ungheni, Sangeorgiu de Mureş, Deda şi în alte comune din judeţul Mureş | Contract de delegare , martie 2010 |
| S.C. Servicii Tehnice Comunale Sovata (84% deţinută de Benta Grup) | Sovata, Mureş | Contractul de concesiune |
|  | Singeorgiu de Padure, Mureş | Contract de concesiune pe 15 ani |
| S.C. Benta Group S.A. (capital privat 100%) | Sancraiu de Mureş, Mureş | Contract de concesiune februarie 2000, pe 40 de ani |
| S.C. Matrix S.R.L. (capital privat 100%) | Santana de Mureş, Mureş | Contract de concesiune din aprilie 2000 pe 20 de ani |
| Servicii comunale | Ganesti, Ideciu de jos, Suseni, Solovastru în judeţul Mureş | N / A |

##### S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Statutul legal al operatorului

S.C. Compania Aquaserv S.A. este o companie publică având ca acţionari: 7 municipii şi oraşe şi Consiliul Judeţean Mureş. A fost înfiinţată în martie 2006 ca succesor legal al fostei R.A. Aquaserv, Regia de apă din Târgu Mureş. Capitalul pe acţiuni este deţinut de:

Tabel nr. 2-33 – Acţionari ai Aquaserv S.A.

| ACŢIONAR | ACŢIUNE (RON) | ACŢIUNE (%) |
| --- | --- | --- |
| Târgu Mureş | 6.200.000 | 81,75 |
| Reghin | 319.800 | 4,22 |
| Sighişoara | 285.000 | 3,76 |
| Târnăveni | 232.000 | 3,06 |
| Ludus | 125.000 | 1,65 |
| Iernut | 46.000 | 0,61 |
| Cristuru Secuiesc | 76.000 | 1,00 |
| Judeţul Mureş | 300.000 | 3,96 |
| TOTAL | 7.583.800 | 100 |

Pentru a proteja acţionarii minoritari prin intermediul Actului Constitutiv, municipiul Târgu Mureş are drepturi de vot de 51%. Aquaserv operează în prezent în Târgu Mureş, Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut şi Cristuru Secuiesc, iar din aprilie 2008 va opera asupra infrastructurii apei şi apei reziduale din Judeţul Mureş, de asemenea, după cum s-a stabilit de către comitetul General al Asociaţilor.

Compania are un Contract de Delegare a serviciilor semnat in martie 2010 cu ADI Aquainvest Mures.

Aquaserv are sediul general în Tg. Mureş şi sucursale (fără personalitate legală) în fiecare oraş în care operează. Compania are un director general, un director economic,  şi şase manageri. Fiecare sucursală are un manager de sucursală. Numărul total de angajaţi este de 862, dintre care 420 în Tg. Mureş.

Compania furnizează servicii de apă şi apă reziduală şi alte servicii conexe. Este atestată cu ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 pentru Târgu Mureş şi Laboratoarele sunt acreditate prin ISO 17025.

Aquaserv este beneficiar al proiectului MUDP I şi al proiectului ISPA pentru Târgu Mureş şi prin urmare are două împrumuturi EBRD pentru aceste proiecte. De asemenea, prin intermediul proiectului SAMTID, s-au făcut investiţii pentru municipiile mai mici. Aquaserv a fost implicată şi în alte proiecte internaţionale de finanţare, beneficiind de pregătirea în transferuri şi consultanţă. Compania este puternică şi este recomandată ca fiind centrul înfiinţări unui operator regional de proporţii.

Începând din aprilie 2008, Aquaserv îşi va extinde activitatea şi va prelua operaţiunea infrastructurii apei . Eficienţa personalului este următoarea:

Tabel nr. 2-34 – Eficienţa personalului – conexiuni

| INDICATOR | UNITATE | 2011 |
| --- | --- | --- |
| APĂ |
| Numărul angajaţilor (A) | Nr. | 560 |
| Numărul conexiunilor (B) | nr. | 44792 |
| B/A | Conexiuni/personal | 79,98 |
| APĂ REZIDUALĂ |
| Numărul angajaţilor (A) | nr. | 301 |
| Numărul conexiunilor (B) | nr. | 27838 |
| B/A | Conexiuni/personal | 92,48 |

Tabel nr. 2-35 – Eficienţa personalului – populaţia servită

| INDICATOR | UNITATE | 2011 |
| --- | --- | --- |
| APĂ |
| Numărul de persoane deservite (A) | nr. | 303006 |
| Numărul angajaţilor (B) | nr. | 560 |
| Numărul angajaţilor per 1000 persoane servite | Numărul angajaţilor /1000 persoane | 1.85 |
| APĂ REZIDUALĂ |
| Numărul de persoane deservite (A) | Nr. | 247310 |
| Numărul angajaţilor (B) | Nr. | 301 |
| Numărul angajaţilor per 1000 persoane servite | Numărul angajaţilor /1000 persoane | 1. 22 |

##### S.C. Servicii Tehnice Comunale Sovata S.A.

S.C. Servicii Tehnice Comunale Sovata S.A. este o companie privată pe acţiuni, operând în oraşele Sovata şi Singeorgiu de Pădure. Compania nu este licenţiantă curent, deoarece licenţa iniţială a expirat în februarie 2007. Capitalul companiei este capital privat, acţiunile având următoarea structură:

Tabel nr.  2-36 – Acţionarii  S.C. Servicii Tehnice Comunale Sovata S.A.

| ACŢIONAR | ACŢIUNE (%) |
| --- | --- |
| S.C. Benta Group S.A. | 84 |
| SIF Transilvania | 5 |
| Alţi investitori privaţi | 11 |
| TOTAL | 100 |

Pe lângă serviciile de apă şi canalizare, compania prestează, de asemenea, servicii de deşeuri solide şi servicii de curăţare a fosei septice. Compania operează în Singeorgiu de Pădure prin contract de concesiune semnat pe 15 ani.  În Sovata, compania operează fără contract de concesiune, care a expirat din anul 2006.

Sovata are 8.283 de locuitori permanenţi şi Singeorgiu de Padure are 4.748  de locuitori. Operarea din Sovata este deosebit de solicitată, datorită faptului că oraşul are resurse de izvoare de apă minerală, iar populaţia deservită are mulţi sezonieri, în special vara şi o parte din iarnă, pentru activităţi de schi.

##### S.C. Benta Group S.A.

S.C. Benta Group S.A. este o companie 100% privată, pe acţiuni, funcţionând în comuna Sancraiu de Mureş, lângă Târgu Mureş (7,275 locuitori). Este distribuitor de apă, cumpărând apă de la Aquaserv şi furnizează, de asemenea, servicii de deşeuri solide. Compania operează pe baza unui contract de concesiune, pe 40 de ani, semnat în 2000. Din octombrie 2007 are o licenţă de gradul 3 şi până în octombrie a funcţionat fără licenţă. Compania are 9 angajaţi şi prestează de asemenea şi servicii de deşeuri solide.

##### S.C. Matrixcomp S.R.L.

S.C. Matrixcomp S.R.L. este companie privată, limitată, pe acţiuni, operând în comuna Santana de Mureş aproape Târgu Mureş. Compania achiziţionează apă potabilă de la Aquaserv S.A. şi o distribuie consumatorilor finali. Compania are un contract de concesiune de 20 de ani, semnat în 2000 şi a obţinut licenţa în decembrie 2007 (a funcţionat fără licenţă până în anul 2007).  Comuna are 5.616 de locuitori.

#### Caracteristicile principale ale ADI: Aqua Invest Mureş

Judeţul Mureş a organizat pentru proiectul SAMTID o asociaţie a municipalităţilor beneficiare ale programului – AoM. Ca beneficiar al proiectului ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03, judeţul Mureş a început organizarea ADI. Următoarele municipalităţi şi-au exprimat deja, prin Consiliile Locale, decizia de asociere la ADI şi a fost aprobat Actul de Asociere la  ADI Aqua Invest Mureş .

In conformitate cu ultimele informatii (01.10.2013) urmatoarele localitati au semnat actul constitutiv al ADI „AQUA INVEST MURES”:

Tabel nr.  2-37 –Membri ADI

| NR. CRT. | LOCALITATE MEMBRA | TIP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acăţari | comuna |
| 2 | Adămuş | comuna |
| 3 | Albeşti | comuna |
| 4 | Aluniş | comuna |
| 5 | Apold | comuna |
| 6 | Band | comuna |
| 7 | Băgaciu | comuna |
| 8 | Bogata | comuna |
| 9 | Breaza | comuna |
| 10 | Brîncoveneşti | comuna |
| 11 | Ceuaşu de Câmpie | comuna |
| 12 | Cheţani | comuna |
| 13 | CJ Mureş |  |
| 14 | Corunca | comuna |
| 15 | Crăciuneşti | comuna |
| 16 | Crăieşti | comuna |
| 17 | Cristuru Secuiesc, judet Harghita | oras |
| 18 | Cristeşti | comuna |
| 19 | Cucerdea | comuna |
| 20 | Daneş | comuna |
| 21 | Deda | comuna |
| 22 | Ernei | comuna |
| 23 | Fărăgău | comuna |
| 24 | Găleşti | comuna |
| 25 | Găneşti | comuna |
| 26 | Gheorghe Doja | comuna |
| 27 | Glodeni | comuna |
| 28 | Gorneşti | comuna |
| 29 | Ibăneşti | comuna |
| 30 | Iernut | comuna |
| 31 | Livezeni | comuna |
| 32 | Luduş | comuna |
| 33 | Mădăraş | comuna |
| 34 | Miercurea Nirajului | oras |
| 35 | Ogra | comuna |
| 36 | Pănet | comuna |
| 37 | Petelea | comuna |
| 38 | Pogăceaua | comuna |
| 39 | Porumbeni | comuna |
| 40 | Reghin | municipiu |
| 41 | Rîciu | comuna |
| 42 | Ruşii Munţi | comuna |
| 43 | Sărmaşu | oras |
| 44 | Sighişoara | municipiu |
| 45 | Silivaşu de Cîmpie | comuna |
| 46 | Sîngeorgiu de Mureş | comuna |
| 47 | Sîngeorgiu de Pădure | oras |
| 48 | Sînger | comuna |
| 49 | Sînpaul | comuna |
| 50 | Sînpetru de Câmpie | comuna |
| 51 | Solovăstru | comuna |
| 52 | Suseni | comuna |
| 53 | Şăulia | comuna |
| 54 | Şincai | comuna |
| 55 | Tîrgu Mureş | municipiu |
| 56 | Tîrnăveni | municipiu |
| 57 | Ungheni | oras |
| 58 | Urmeniş | comuna |
| 59 | Voivodeni | comuna |
| 60 | Zau de Cîmpie | comuna |
| 61 | Iclanzel | comuna |
| 62 | Atintis | comuna |
| 63 | Bichis | comuna |
| 64 | Cuci | comuna |
| 65 | Saschiz | comuna |
| 66 | Secuieni, judet Harghita | comuna |

##### Dificultăţi importante

Situaţia regionalizării serviciilor de apă/canal în judeţul Mureş este avansată datorită participării la proiectul SAMTID. Aici este ROC (SC Compania Aquaserv SA) având o bine dezvoltată capacitate instituţională, operând în 6 oraşe mari ale judeţului Mureş şi într-un oraş din judeţul Harghita.Prin implementarea proiectelor MUDP I şi ISPA în Tg. Mureş şi proiectului SAMTID în Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc infrastructura apă/canal a fost benefică pentru îmbunătăţiri. Totodată, ROC având doar puțină experienţă, consolidarea procesului este încă în derulare iar standardele serviciilor sunt diferite de la oraş, la oraş.

O problemă importantă este situaţia din zona rurală, unde sisteme de apă au fost executate şi sunt operate ori de către ROC, ori de către autoritățile locale. În acelaşi timp există 3 autorități locale care au contracte de concesiune valabile cu operatori privaţi şi care probabil nu vor delega operarea către ROC, deşi sistemele acestor comune sau oraşe nu sunt izolate, părţi ale lor sunt operate de ROC. În acelaşi timp, procesul de extindere al ADI este încet iar legislaţia în vigoare nu ajută la urgentarea procesului.

##### Recomandări pentru imbunătăţire

Următoarele recomandări vor fi luate în consideraţie în vederea consolidării construcţiei instituţionale:

continuare procesului de formare al ADI şi adoptarea soluţiilor imediate;

includerea în ADI a tuturor comunelor în care există un sistem operat de diferiţi operatori ilegal sau semi-legal, astfel concensionarea către Aquaserv putând rezolva legal această stare;

continuare procesului de consolidare a ROC prin atenţia acordată creşterii nivelului servicilor în toate municipalităţiile;

regândirea structurii organizatorice a Aquaserv în vederea inlesnirii operaţiunii de extindere prin includerea zonelor rurale;

asigurarea suportului instituţional, pregătirii şi dezvoltării echipei Aquaserv pentru operarea regională incluzând zonele rurale, care au probleme specifice faţă de cele din oraşe;

Consulatntul înţelege faptul că Măsurile Fondurilor de Coeziune sunt în strânsă legătură cu un anumit tip de construcţie a înţelegerilor formale ADI sau ROC. În acelaşi timp, aici există o situaţie în Mureş/Harghita cu un ROC deja format, având un Act de Asociere, contracte de concesiune, având două împrumuturi BERD ce includ anumite condiţionalităţi şi un Memorandum Financiar valabil pentru proiectul ISPA Tg. Mureş şi pe de altă parte cele cinci municipalităţi care au înţelegeri de împrumut cu EIB pentru programul SAMTID şi un Memorandum de Finanţare valid. Aceste aspecte vor trebuie să fie luate în considerare la construcţia ADI / ROC, aspecte care vor cere mai mult timp în cazul unei regiuni (judeţ) care nu are experienţă în proiecte finanţate EU.

##### CONCLUZII REFERITOARE LA SITUAŢIA EXISTENTĂ

Situaţia regionalizării serviciilor de apă şi apă reziduală în judeţul Mureş este mai avansată datorită participării la proiectul SAMTID. Există un ROC (S.C. Compania Aquaserv S.A.), cu capacitate instituţională bine dezvoltată, operând în cinci mari oraşe ale judeţului Mureş şi într-un oraş din judeţul Harghita. Prin intermediul proiectelor MUDP I şi ISPA, implementate în Târgu Mureş şi al proiectului SAMTID, implementat în Sighişoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut şi Cristuru Secuiesc, infrastructura privind apa şi apa reziduală a beneficiat de îmbunătăţiri. Deşi, întrucât ROC are doar un an de activitate, procesul de consolidare este încă în curs de desfăşurare şi standardul serviciilor diferă în funcţie de oraş.

### Tarife curente

Informaţiile au fost colectate asupra tarifelor curente (decembrie 2012) şi Media Evaluată Judeţeană, calculată, pe baza populaţiilor relative din zonele deservite de principalii operatori.

În faza de Fezabilitate, tarifele curente vor fi calculate în zonele care vor beneficia de facilităţile proiectate, permisivitate şi acoperirea completă a costurilor pentru aceste investiţii. Această analiză va conduce la recomandări referitoare la stabilirea tarifului şi armonizare, luând în considerare parametrii indicaţi.

Aceste informaţii referitoare la tarifele curente sunt rezumate în următorul tabel:

Tabel nr.  2-38 –Tarife curente în principalele localităţi. Evaluarea proiectului din  Octombrie 2012

| SC COMPANIA AQUASERV SA TG-MURES |  |  | actualizare 04 OCT 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRETURI SI TARIFE APLICATE PE ARIA DE OPERARE A SC COMPANIA AQUASERV SA |  |
| Aviz ANRSC nr.1025723 / 16.06.2011 (pentru preturile nemodificate inca) |
| si Aviz ANRSC nr. 2380685 / 11.07.2012 (pentru preturile care se aplica incepand din 1 septembrie 2012 ) |
| Localitate | Apa -Lei/MC | CANAL- LEI/MC | CANAL PLUVIAL- LEI/MC | DATA DE LA CARE SE APLICA | Hotararea Consiliului Local nr. /data |
|  | FARA TVA | CU TVA 24% | FARA TVA | CU TVA 24% | FARA TVA | CU TVA 24% |  |  |
| TG-MURES | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 01.09.2012 | HCL 63 / 30.08.2012 |
| Cristesti | 2,67 | 3,31 | 1,65 | 2,05 | 0,73 | 0,91 | 01.07.2011 | 36/29.06.2011 |
| Singeorgiu de Mures | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 01.09.2012 | HCL 23 / 20.09.2012 |
| Ernei | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 26 / 22.08.2012 |
| Ungheni | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 25 / 21.08.2012 |
| Corunca | X | X | 1,61 | 2,00 | 1,61 | 2,00 | 16 iunie 2008 | HCJ 36 / 29.03.2007 |
| Sarmasu | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 14 / 29.08.2012 |
| Sinpetru de Campie | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 10 / 31.08.2012 |
| Riciu | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 18 / 20.09.2012 |
| Craiesti | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 17 / 31.08.2012 |
| Pogaceaua | 3,26 | 4,04 | x | x | x | x | 01.07.2011 | 22/30.06.2011 |
| Ceuasu de Campie | 3,26 | 4,04 | x | x | x | x | 13.07.2011 | 28/12.07.2011 |
| Sincai | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 7 / 28.08.2012 |
| Sat Fanate, com Band | 3,26 | 4,04 | x | x | x | x | 01.07.2011 | HCJ 81/22.06.2011 |
| IERNUT | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 01.09.2012 | HCL 47 / 28.08.2012 |
| - Sanpaul | 2,78 | 3,45 | x | x | x | x | 01.09.2012 | HCL 22 / 16.08.2012 |
| LUDUS | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 01.09.2012 | HCL 51 / 21.08.2012 |
| SIGHISOARA | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 01.09.2012 | HCL 39 / 30.08.2012 |
| - Albesti | 2,67 | 3,31 | 1,66 | 2,06 | 0,63 | 0,78 | 01.07.2011 | 28/22.06.2011 |
| - Danes | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 01.09.2012 | HCL 25 / 17.09.2012 |
| TÂRNAVENI | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 01.10.2012 | HCL 53 / 27.09.2012 |
| CRISTURU SECUIESC | 2,78 | 3,45 | 1,90 | 2,36 | 0,73 | 0,91 | 13.09.2012 | HCL 115 / 13.09.2012 |
| REGHIN | 2,49 | 3,09 | 1,65 | 2,05 | 0,73 | 0,91 | 01.08.2011 | 111/28.07.2011 |
| Comuna Alunis | 2,67 | 3,31 | X | X | X | X | 01.08.2011 | 36/29.07.2011 |
| Comuna Deda | 2,78 | 3,45 | X | X | X | X | 01.10.2012 | HCL 15 / 21.09.2012 |
| Comuna Rusii Munti | 2,78 | 3,45 | X | X | X | X | 01.09.2012 | HCL 15 / 21.09.2012 |
| Comuna Brincovenesti | 2,78 | 3,45 | X | X | X | X | 01.09.2012 | HCL 12 / 31.08.2012 |
| TARIF SUPLIMENTAR DE CANALIZARE-EPURARE APE-UZATE PENTRU AGENTI ECONOMICI POLUATORI MONITORIZATI | GRUPA I DE RISC | 0,48 | 0,60 | X | X | 1 Aprilie 2007 | 98 / 29.03.2007 |
|  | GRUPA II DE RISC | 0,58 | 0,72 | X | X |  | 98 / 29.03.2007 |
| Contranscom Benta-distrib. | 1,77 |  | 1,26 |  | x | x | 01.09.2012 | HCL 63 / 30.08.2012 |
| SC MATRIXCOMP SRL-distrib. | 1,77 |  | 1,26 |  | x | x | 01.09.2012 | HCL 63 / 30.08.2012 |

## Resurse de apă

### Date Generale

Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate Râului Mureş, principalul colector din bazinul Transilvaniei. El traversează judeţul pe lungimea de 187 km, din Ciubotani, acolo unde pătrunde în judeţ, iar în ceea ce priveşte localitatea în aval din Chetani, acolo unde iese din judeţ.

Alte cursuri importante de apă, care traversează judeţul, sunt Râul Târnava Mică, al doilea în ceea ce priveşte lungimea judeţului (115 km), Râul Târnava Mare (43 km), Niraj (78 km) şi Gurghiu (55 km).

Referitor la calitatea apei de suprafaţă din bazinul hidrografic Mureş, 46% din lungimea supravegheată a râului intră în categoria I de calitate; 44.9% este categoria II şi 9.1% reprezintă apa care depăşeşte limitele categoriei III de calitate.

Resursele de apă de suprafaţă ale judeţului sunt 1.200 milioane de m3, din care 950 milioane de m3 sunt din cursul râului Mureş, 200 milioane de m3, din Târnava Mică ş 50 de milioane de m3, din Târnava Mare.

Lacurile, eleşteele şi rezervoarele de retenţie completează hidrografia judeţului. Eleşteele şi lacurile de origine naturală – umană sunt specifice podişului Transilvaniei. O serie de eleştee pentru pescuit au fost create pe râuri (de exemplu, de-a lungul râului Pârâul de Munte, eleşteului artificial Zau de Câmpie (133 ha), Saulia (48 ha), Tăureni (53 ha)).

Lacul Faragau (38 ha) are apă dulce, are importanţă pentru ştiinţă datorită florei şi faunei, lacurile antropogenice în Ideciu de Jos,  Jabenita şi Sangeorgiu de Mureş,  care au apă sărată, au importanţă balneară locală.

În cadrul complexului lacului Sovata, Lacul Ursu este cel mai important lac de apă salină din Transilvania. Are o suprafaţă de 5 ha şi adâncimea de 18 m, şi expune un fenomen helio-termal: creşterea paralelă a concentraţiei de sare de la suprafaţă până la o anumită adâncime (3-3.5 m) şi stratificarea termică a albiei de râu.

Lacul Negru, cu o suprafaţă de 0.38 ha şi o adâncime de 6.82 m, este important pentru depozitele sale de nămol.

Apele subterane din regiunea subcarpatică şi a platoului au rate scăzute de flux şi conţinuturi mari de săruri minerale, nefiind în general potabile. Apar pe câmpiile fluviale şi pe terasele apelor freatice mai bogate ale râului, dar acestea au, de asemenea, un conţinut ridicat de săruri minerale şi sunt grele. Ele constituie principala sursă de apă potabilă pentru localităţile din Judeţul Mureş. Resursele subterane produc 3,500 l/s.

Din totalul resurselor de apă din judeţ, 375 de mii m3 au fost colectate şi utilizate în 2003 de către 90 de consumatori, care au utilizat ape de suprafaţă şi 190 de consumatori care au utilizat apă subterană.

### Ape de suprafaţă

Tabel Nr. 2-39 – Sursele de apă de suprafaţă în Judeţul Mureş

| CRT. NO. | LOCALITATE | ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ | SURSA DE APĂ | FLUXUL RATEI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PROIECTAT | EXPLOATAT |
| 1 | Sighisoara | Sighisoara | Râul Tarnava Mare | 360 l/s |  |
|  |  | Albesti |  |  |  |
| 2 | Tarnaveni | Tarnaveni | Râul Tarnava Mica | 600 l/s |  |
|  |  | Ganesti |  |  |  |
| 3 | Ludus | Ludus | Râul Mures – apă de suprafaţă; | 216.6 l/s |  |
|  |  | Chetani |  |  |  |
|  |  | Hadareni |  |  |  |
|  |  | Gheja |  |  |  |
|  |  | Cioarga |  |  |  |
|  |  | Rosiori |  |  |  |
|  |  | Fundatura |  |  |  |
| 4 | Iernut | Iernut | Râul Mures – apă de suprafaţă | 150 l/s |  |
|  |  | Lechita |  |  |  |
|  |  | Cipau |  |  |  |
|  |  | Ogra |  |  |  |
|  |  | Sanpaul |  |  |  |
|  |  | Cucerda |  |  |  |
| 5 | Targu Mures | Targu Mures | Râul Mures – apă de suprafaţă |  |  |
|  |  | Sancraiu de Mures |  |  |  |
|  |  | Sangeorgiu de Mures |  |  |  |
|  |  | Band |  |  |  |
|  |  | Santana de Mures |  |  |  |
|  |  | Ceausu de Campie |  |  |  |
|  |  | Sincai |  |  |  |
|  |  | Raciu |  |  |  |
|  |  | Craiesti |  |  |  |
|  |  | Sanpetru de Campie |  |  |  |
|  |  | Sarmasu |  |  |  |
|  |  | Pogaceaua |  |  |  |
|  |  | Cristesti |  |  |  |
|  |  | Ungheni |  |  |  |
| 6 | Reghin | Reghin | Râul Gurghiu | 490 l/s | 120 l/s |
|  |  | Retea |  |  |  |
|  |  | Peris |  |  |  |
|  |  | Gornesti |  |  |  |
|  |  | Breaza |  |  |  |
|  |  | Faragau |  |  |  |
|  |  | Lunca |  |  |  |
|  |  | Suseni |  |  |  |
|  |  | Ideciu de Jos |  |  |  |
|  |  | Solovastru |  |  |  |
|  |  | Gurghiu |  |  |  |
| 7 | Sovata | Sovata | Pârâul Sovata şi Valea Pârâului Sovetii |  |  |
|  |  | Sarateni |  |  |  |
|  |  | Chibed |  |  |  |
|  |  | Ghindari |  |  |  |
|  |  | Trei Sate |  |  |  |
|  |  | Sacadat |  |  |  |
|  |  | Eremitu |  |  |  |

În prezent, în judeţul Mures, există  11 Staţii de tratare a apei şi majoritatea dispun de surse de apă de suprafaţă.

Tabel Nr. 2-40 – Aglomerări, sisteme de  distribuție  apă,  în Judeţul Mureş

| Nr. aglomerare | Denumire Unitate Administrativ Teritoriala | Denumire localitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | MUNICIPIUL TARGU MURES | TARGU MURES |
|  |  | MURESENI |
|  |  | REMETEA |
|  | ORAS SARMASU | SARMASU |
|  |  | BALDA |
|  |  | LARGA |
|  |  | MORUT |
|  |  | SARMASEL |
|  |  | SARMASEL-GARA |
|  |  | TITIANA |
|  |  | VISINELU |
|  | ORAS UNGHENI | UNGHENI |
|  |  | CERGHID |
|  |  | CERGHIZEL |
|  |  | MORESTI |
|  |  | RECEA |
|  |  | SAUSA |
|  |  | VIDRASAU |
|  | BAND | BAND |
|  |  | DRACULEA BANDULUI |
|  |  | FANATE |
|  |  | FANATELE MADARASULUI |
|  |  | ISTAN-TAU |
|  |  | MARASESTI |
|  |  | NEGRENII DE CAMPIE |
|  |  | OROIU |
|  |  | TIPTELNIC |
|  |  | VALEA MARE |
|  |  | VALEA RECE |
|  | CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE |
|  |  | BOZED |
|  |  | CAMPENITA |
|  |  | CULPIU |
|  |  | HERGHELIA |
|  |  | PORUMBENI |
|  |  | SABED |
|  |  | VOINICENI |
|  | CORUNCA | BOZENI |
|  |  | CORUNCA |
|  | CRACIUNESTI | BUDIU MIC |
|  | CRAIESTI | CRAIESTI |
|  |  | LEFAIA |
|  |  | MILASEL |
|  |  | NIMA MILASELULUI |
|  | CRISTESTI | CRISTESTI |
|  |  | VALURENI |
|  | ERNEI | ERNEI |
|  |  | CALUSERI |
|  |  | DUMBRAVIOARA |
|  |  | ICLAND |
|  |  | SACARENI |
|  |  | SANGERU DE PADURE |
|  | GORNESTI | PADURENI |
|  | LIVEZENI | LIVEZENI |
|  |  | IVANESTI |
|  |  | POIENITA |
|  |  | SANISOR |
|  | PANET | PANET |
|  |  | BERGHIA |
|  |  | CUIESD |
|  |  | HARTAU |
|  |  | SANTIOANA DE MURES |
|  | PETELEA | PETELEA |
|  |  | HABIC |
|  | POGACEAUA | POGACEAUA |
|  |  | BOLOGAIA |
|  |  | CIULEA |
|  |  | DELENI |
|  |  | FANTANA BABII |
|  |  | PARAU CRUCII |
|  |  | SCURTA |
|  |  | SICELE |
|  |  | VALEA SANPETRULUI |
|  |  | VALENI |
|  | RICIU | RACIU |
|  |  | CACIULATA |
|  |  | COASTA MARE |
|  |  | COTORINAU |
|  |  | CURETE |
|  |  | HAGAU |
|  |  | LENIS |
|  |  | NIMA RACIULUI |
|  |  | OBARSIE |
|  |  | PARAU CRUCII |
|  |  | SANMARTINU DE CAMPIE |
|  |  | ULIES |
|  |  | VALEA SEACA |
|  |  | VALEA SANMARTINULUI |
|  |  | VALEA ULIESULUI |
|  | SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES |
|  |  | NAZNA |
|  | SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES |
|  |  | COTUS |
|  |  | TOFALAU |
|  | SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE |
|  |  | BARLIBAS |
|  |  | DAMBU |
|  |  | SANGEORGIU DE CAMPIE |
|  |  | SATU NOU |
|  |  | TUSINU |
|  | SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES |
|  |  | BARDESTI |
|  |  | CHINARI |
|  |  | CURTENI |
|  | SINCAI | SINCAI |
|  |  | LECHINCIOARA |
|  |  | PUSTA |
|  |  | SINCAI-FANATE |
| 2 | MUNICIPIUL REGHIN | REGHIN |
|  |  | APALINA |
|  |  | IERNUTENI |
|  | BALA | BALA |
|  |  | ERCEA |
|  | BATOS | BATOS |
|  |  | DEDRAD |
|  |  | GORENI |
|  |  | UILA |
|  | BEICA DE JOS | BEICA DE JOS |
|  |  | BEICA DE SUS |
|  |  | CACUCIU |
|  |  | NADASA |
|  |  | SANMIHAI DE PADURE |
|  |  | SERBENI |
|  | BRANCOVENESTI | SACALU DE PADURE |
|  | BREAZA | BREAZA |
|  |  | FILPISU MARE |
|  |  | FILPISU MIC |
|  | COZMA | COZMA |
|  |  | FANATELE SOCOLULUI |
|  |  | SOCOLU DE CAMPIE |
|  |  | VALEA SASULUI |
|  |  | VALEA UNGURULUI |
|  | FARAGAU | FARAGAU |
|  |  | FANATE |
|  |  | HODAIA |
|  |  | ONUCA |
|  |  | POARTA |
|  |  | TONCIU |
|  | GLODENI | GLODENI |
|  |  | MERISOR |
|  |  | MOISA |
|  |  | PACURENI |
|  |  | PAINGENI |
|  | GORNESTI | GORNESTI |
|  |  | IARA DE MURES |
|  |  | ILIOARA |
|  |  | MURA MARE |
|  |  | MURA MICA |
|  |  | PERIS |
|  |  | PETRILACA DE MURES |
|  |  | TELEAC |
|  | GURGHIU | GURGHIU |
|  |  | ADRIAN |
|  |  | CASVA |
|  |  | COMORI |
|  |  | FUNDOAIA |
|  |  | GLAJARIE |
|  |  | LARGA |
|  |  | ORSOVA |
|  |  | ORSOVA-PADURE |
|  |  | PAULOAIA |
|  | IDECIU DE JOS | IDECIU DE JOS |
|  |  | DELENI |
|  |  | IDECIU DE SUS |
|  | LUNCA | LUNCA |
|  |  | BAITA |
|  |  | FRUNZENI |
|  |  | LOGIG |
|  |  | SANTU |
|  | SOLOVASTRU | SOLOVASTRU |
|  |  | JABENITA |
|  | SUSENI | SUSENI |
|  |  | LUIERIU |
|  | VOIVODENI | VOIVODENI |
|  |  | TOLDAL |
| 3 | ORAS LUDUS | LUDUS |
|  |  | AVRAMESTI |
|  |  | CIOARGA |
|  |  | CIURGAU |
|  |  | FUNDATURA |
|  |  | GHEJA |
|  |  | ROSIORI |
|  | ATINTIS | ATINTIS |
|  |  | BOTEZ |
|  |  | CECALACA |
|  |  | ISTIHAZA |
|  |  | MALDAOCI |
|  |  | SANIACOB |
|  | BICHIS | BICHIS |
|  |  | GAMBUT |
|  |  | NANDRA |
|  |  | OZD |
|  | BOGATA | BOGATA |
|  |  | RANTA |
|  | CHETANI | CHETANI |
|  |  | COASTA GRINDULUI |
|  |  | CORDOS |
|  |  | GIURGIS |
|  |  | GRINDENI |
|  |  | HADARENI |
|  |  | LINT |
|  | CUCI | CUCI |
|  |  | OROSIA |
|  |  | PETRILACA |
|  | GREBENISU DE CAMPIE | GREBENISU DE CAMPIE |
|  |  | LEORINTA |
|  |  | VALEA SANPETRULUI |
|  | MIHESU DE CAMPIE | MIHESU DE CAMPIE |
|  |  | BUJOR |
|  |  | CIRHAGAU |
|  |  | GROAPA RADAII |
|  |  | MOGOAIA |
|  |  | RAZOARE |
|  |  | SAULITA |
|  |  | STEFANCA |
|  | SANGER | SANGER |
|  |  | BARZA |
|  |  | CIPAIENI |
|  |  | DALU |
|  |  | PRIPOARE |
|  |  | VALISOARA |
|  |  | ZAPODEA |
|  | SAULIA | SAULIA |
|  |  | LEORINTA-SAULIA |
|  |  | MACICASESTI |
|  |  | PADUREA |
|  | TAURENI | TAURENI |
|  |  | FANATE |
|  |  | MOARA DE JOS |
|  | VALEA LARGA | VALEA LARGA |
|  |  | GRADINI |
|  |  | MALAESTI |
|  |  | PODURI |
|  |  | VALEA FRATIEI |
|  |  | VALEA GLODULUI |
|  |  | VALEA PADURII |
|  |  | VALEA SURII |
|  |  | VALEA URIESULUI |
|  | ZAU DE CAMPIE | ZAU DE CAMPIE |
|  |  | BARBOSI |
|  |  | BOTEI |
|  |  | BUJOR-HODAIE |
|  |  | CIRETEA |
|  |  | GAURA SANGERULUI |
|  |  | MALEA |
|  |  | STEFANEACA |
|  |  | TAU |
| 4 | ORAS IERNUT | IERNUT |
|  |  | CIPAU |
|  |  | DEAG |
|  |  | LECHINTA |
|  |  | OARBA DE MURES |
|  |  | PORUMBAC |
|  |  | RACAMET |
|  |  | SALCUD |
|  |  | SFANTU GHEORGHE |
|  | BAND | PETEA |
|  | CUCERDEA | CUCERDEA |
|  |  | BORD |
|  |  | SEULIA DE MURES |
|  | CUCI | DATASENI |
|  |  | DUPA DEAL |
|  | ICLANZEL | ICLANZEL |
|  |  | CAPUSU DE CAMPIE |
|  |  | CHISALITA |
|  |  | DUPA DEAL |
|  |  | FANATE |
|  |  | FANATELE CAPUSULUI |
|  |  | GHIDASTEU |
|  |  | ICLANDU MARE |
|  |  | MADARASENI |
|  |  | TABLASENI |
|  |  | VALEA ICLANDULUI |
|  | OGRA | OGRA |
|  |  | DILEU VECHI |
|  |  | GIULUS |
|  |  | LASCUD |
|  |  | VAIDEIU |
|  | PAPIU ILARIAN | PAPIU ILARIAN |
|  |  | DOBRA |
|  |  | MERISORU |
|  |  | SANDRU |
|  |  | URSOAIA |
|  | SANPAUL | SANPAUL |
|  |  | CHIRILEU |
|  |  | DILEU NOU |
|  |  | SANMARGHITA |
|  |  | VALEA IZVOARELOR |
| 5 | ORAS MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI |
|  |  | BEU |
|  |  | DUMITRESTII |
|  |  | LAURENI |
|  |  | MOSUNI |
|  |  | SARDU NIRAJULUI |
|  |  | TAMPA |
|  |  | VETA |
|  | ACATARI | ACATARI |
|  |  | CORBESTI |
|  |  | GAIESTI |
|  |  | GRUISOR |
|  |  | MURGESTI |
|  |  | ROTENI |
|  |  | STEJERIS |
|  |  | SUVEICA |
|  |  | VALENII |
|  | BERENI | BARA |
|  |  | BERENI |
|  |  | CANDU |
|  |  | DROJDII |
|  |  | EREMIENI |
|  |  | MAIA |
|  |  | MARCULENI |
|  | CRACIUNESTI | CRACIUNESTI |
|  |  | CINTA |
|  |  | CORNESTI |
|  |  | TIRIMIOARA |
|  | GALESTI | GALESTI |
|  |  | ADRIANU MARE |
|  |  | ADRIANU MIC |
|  |  | BEDENI |
|  |  | MAIAD |
|  |  | TROITA |
|  |  | SANVASII |
|  | GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA |
|  |  | ILIENI |
|  |  | LEORDENI |
|  |  | SATU NOU |
|  |  | TIRIMIA |
|  | MAGHERANI | SILEA NIRAJULUI |
|  |  | TORBA |
|  |  | MAGHERANI |
|  | PASARENI | PASARENI |
|  |  | BOLINTINENI |
|  |  | GALATENI |
|  | VARGATA | VARGATA |
|  |  | GRAUSORUL |
|  |  | MITRESTI |
|  |  | VADU |
|  |  | VALEA |
| 6 | ORAS SOVATA | SOVATA |
|  |  | CAPETI |
|  |  | ILIESI |
|  |  | SACADAT |
|  | CHIBED | CHIBED |
|  | CHIHERU DE JOS | CHIHERU DE JOS |
|  |  | CHIHERU DE SUS |
|  |  | URISIU DE JOS |
|  |  | URISIU DE SUS |
|  | EREMITU | EREMITU |
|  |  | CALUGARENI |
|  |  | CAMPU CETATII |
|  |  | DAMIENI |
|  |  | MATRICI |
|  | GHINDARI | GHINDARI |
|  |  | ABUD |
|  |  | CEIE |
|  |  | SOLOCMA |
|  |  | TREI SATE |
|  | HODOSA | HODOSA |
|  |  | IHOD |
|  |  | ISLA |
|  |  | SAMBRIAS |
|  | SARATENI | SARATENI |
| 7 | ORAS SANGEORGIU DE PADURE | SANGEORGIU DE PADURE |
|  |  | BEZID |
|  |  | BEZIDU NOU |
|  |  | LOTU |
|  | ALBESTI | JACU |
|  | BAHNEA | BAHNEA |
|  |  | BERNADEA |
|  |  | CUND |
|  |  | DAIA |
|  |  | GOGAN |
|  |  | IDICIU |
|  |  | LEPINDEA |
|  | BALAUSERI | BALAUSERI |
|  |  | AGRISTEU |
|  |  | CHENDU |
|  |  | DUMITRENI |
|  |  | FILITELNIC |
|  |  | SENEREUS |
|  | COROISANMARTIN | COROISANMARTIN |
|  |  | COROI |
|  |  | ODRIHEI |
|  |  | SOIMUS |
|  | FANTANELE | FANTANELE |
|  |  | BORDOSIU |
|  |  | CALIMANESTI |
|  |  | CIBU |
|  |  | ROUA |
|  |  | VIFOROASA |
|  | NADES | NADES |
|  |  | MAGHERUS |
|  |  | PIPEA |
|  |  | TIGMANDRU |
|  | NEAUA | NEAUA |
|  |  | GHINESTI |
|  |  | RIGMANI |
|  |  | SANSIMION |
|  |  | VADAS |
|  | SUPLAC | SUPLAC |
|  |  | IDRIFAIA |
|  |  | LASLAU MARE |
|  |  | LASLAU MIC |
|  |  | VAIDACUTA |
|  | VETCA | VETCA |
|  |  | JACODU |
|  |  | SALASURI |
|  | VIISOARA | VIISOARA |
|  |  | ORMENIS |
|  |  | SANTIOANA |
|  | ZAGAR | ZAGAR |
|  |  | SELEUS |
| 8 | MUNICIPIUL SIGHISOARA | SIGHISOARA |
|  |  | ANGOFA |
|  |  | AUREL VLAICU |
|  |  | HETIUR |
|  |  | RORA |
|  |  | SOROMICLEA |
|  |  | VENCHI |
|  |  | VIILOR |
|  | ALBESTI | ALBESTI |
|  |  | BARLIBASOAIA |
|  |  | BOIU |
|  |  | SAPARTOC |
|  |  | TOPA |
|  |  | VALEA ALBESTIULUI |
|  |  | VALEA DAII |
|  |  | VALEA SAPARTOCULUI |
|  | DANES | DANES |
|  |  | CRIS |
|  |  | SELEUS |
|  |  | STEJARENII |
|  | SASCHIZ | SASCHIZ |
|  |  | CLOASTERF |
|  |  | MIHAI VITEAZU |
|  | VANATORI | VANATORI |
|  |  | ARCHITA |
|  |  | FELEAG |
|  |  | MURENI |
|  |  | SOARD |
| 9 | APOLD | APOLD |
|  |  | DAIA |
|  |  | SAES |
|  |  | VULCAN |
| 10 | MUNICIPIUL TARNAVENI | TARNAVENI |
|  |  | BOBOHALMA |
|  |  | BOTORCA |
|  |  | CUSTELNIC |
|  | ADAMUS | ADAMUS |
|  |  | CHINCIUS |
|  |  | CORNESTI |
|  |  | CRAIESTI |
|  |  | DAMBAU |
|  |  | HEREPEA |
|  | BAGACIU | BAGACIU |
|  |  | DELENII |
|  | GANESTI | GANESTI |
|  |  | PAUCISOARA |
|  |  | SUB PADURE |
|  | MICA | MICA |
|  |  | ABUS |
|  |  | CAPALNA DE SUS |
|  |  | CEUAS |
|  |  | DEAJ |
|  |  | HARANGLAB |
|  |  | SOMOSTELNIC |
| 11 | ALUNIS | ALUNIS |
|  |  | FITCAU |
|  |  | LUNCA MURESULUI |
|  | BRANCOVENESTI | BRANCOVENESTI |
|  |  | IDICEL |
|  |  | IDICEL-PADURE |
|  |  | VALENII DE MURES |
|  | DEDA | DEDA |
|  |  | BISTRA MURESULUI |
|  |  | FILEA |
|  |  | PIETRIS |
|  | RUSII-MUNTI | RUSII-MUNTI |
|  |  | MAIORESTI |
|  |  | MORARENI |
|  |  | SEBES |
| 12 | VATAVA (STAP propusa ) | VATAVA |
|  |  | DUMBRAVA |
|  |  | RAPA DE JOS |
| 13 | RASTOLITA | RASTOLITA |
|  |  | ANDRENEASA |
|  |  | BORZIA |
|  |  | GALAOAIA |
|  |  | IOD |
| 14 | LUNCA BRADULUI | LUNCA BRADULUI |
|  |  | NEAGRA |
|  |  | SALARD |
|  | STANCENI | STANCENI |
|  |  | CIOBOTANI |
|  |  | MESTERA |
| 15 | HODAC | HODAC |
|  |  | ARSITA |
|  |  | BICASU |
|  |  | DUBISTEA DE PADURE |
|  |  | MIRIGIOAIA |
|  |  | TOACA |
|  |  | URICEA |
|  | IBANESTI | IBANESTI |
|  |  | BLIDIREASA |
|  |  | BRADETELU |
|  |  | DULCEA |
|  |  | IBANESTI-PADURE |
|  |  | LAPUSNA |
|  |  | PARAU MARE |
|  |  | TIREU |
|  |  | TISIEU |
|  |  | ZIMTI |
| 16 | MADARAS (STAP propusa) | MADARAS |
| 17 | CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC |
|  |  | FILIASI |
|  |  | BETESTI |
|  | MUGENI | MUGENI |
|  |  | BETA |
|  |  | LUTITA |
|  |  | DEJUTIU |
|  |  | MATISENI |
|  |  | ALUNIS |
|  |  | DOBENI |
|  |  | TAIETURA |
|  | PORUMBENI | PORUMBENII MARI |
|  |  | PORUMBENII MICI |
|  | SACEL | SOIMUSU MIC |
|  |  | SOIMUSU MARE |
|  |  | UILAC |
|  |  | VIDACUT |
|  | AVRAMESTI | ANDREENI |
|  |  | AVRAMESTI |
|  |  | CECHESTI |
|  |  | FIRTANUS |
|  |  | GOAGIU |
|  |  | LAZFIRTANUS |
|  |  | LAZ-SOIMUS |
|  |  | MEDISORU MIC |
|  | SIMONESTI | BENTID |
|  |  | CADACIU MARE |
|  |  | CADACIU MIC |
|  |  | CEHETEL |
|  |  | CHEDIA MARE |
|  |  | CHEDIA MICA |
|  |  | COBATESTI |
|  |  | MEDISORU MARE |
|  |  | MIHAILENI |
|  |  | NICOLENI |
|  |  | RUGANESTI |
|  |  | SIMONESTI |
|  |  | TARCESTI |
|  |  | TURDENI |
|  | ATID | ATID |
|  |  | CRISENI |
|  |  | CUSMED |
|  |  | INLACENI |
|  |  | SICLOD |

Toate Staţiile de Tratare a Apei au fost proiectate acoperirii necesarului casnic şi industrial. După anul 1990, cerinta de debit industrial a fost redusa şi, in consecinta debitul distribuit de statii a fost redus. În concluzie, dacă reţelele se vor extinde în localitatile învecinate Staţile de Tratare a Apei pot asigura debitul necesar de distribuţie.

Calitatea apei este monitorizată de către Administraţia Naţională a Apelor din România. Administraţia Naţională a Apelor din România urmează strategiile şi politicile naţionale pentru managementul calitativ şi cantitativ al resurselor de apă. În judeţul Mureş activează Directoratul Apelor Mureş din cadrul Administraţiei Naţionale a Apei din România. Majoritatea operatorilor din Judeţul Mureş au un contract cu Directoratul Apelor Mureş, pentru calitatea afluenţilor deversaţi în emisar. În acest contract, Directoratul Apelor Mureş conferă disponibilitatea pentru anumiţi constituenţi ai afluentului.

### Ape subterane

Hidrologia Judeţului Mureş este dominată de Râul Mureş, principalul colector din Bazinul Transilvaniei. Lungimea Râului, care este situat în Judeţul Mureş, este de 180 km. Alte cursuri importante de apă, care traversează judeţul sunt: Târnava Mare şi Târnava Mică.

Cea mai mare parte a Judeţului Mureş îşi ia alimentarea cu apă din sursele de ape de suprafaţă, cum ar fi Râul Mureş, Râul Târnava Mare, Râul Târnava Mică sau Râul Gurghiu.

Resursele apei subterane din Judeţul Mureş nu sunt importante din cauza fluxului redus şi a calităţii precare a acviferului freatic.

Tabel nr. 2-41 –Surse de Apă Subterană în Judeţul Mureş

| NR. CRT. | LOCALITATE | ZONA APELOR DE FURNIZARE | SURSE DE APĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sangeorgiu de Padure | - | 2 puturi situate în bancul Târnava Mare |
| 2 | Ludus | Ludus | Sursa de apă de adâncime - 2 drenaje |

În judeţul Mureş,  în Sistemul Naţional al calităţii apei de Adâncime sunt incluse 59 de puturi hidrogeologice, 17 dintre acestea fiind monitorizate chimic şi fizic. În continuare, vom prezenta cele mai importante caracteristici ale lor.

Tabel nr.  2-42 – Calitatea apei de adâncime in Judeţul  Mureş

| Nr. CRT. | DENUMIREA FÂNTÂNII | CATEGORIA DE CALITATE (conf. cu Legea 311/2004) | DEPĂŞIREA INDICATORILOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4 – Reghin | P |  |
| 2 | F6 – Reghin | P – N | Mn, greutate |
| 3 | F4 – Gornesti | N | NH4+, Mn, CCO-Mn |
| 4 | F5 – Gornesti | N | Amoniu, Mn, NO3, Fe, greutate, CCO-Mn- |
| 5 | F3 – Sangeorgiu de Mureş | N | Cloruri Mn, |
| 6 | F1 – Cristesti | N | Ca, Cl, sulfaţi, azotaţi, nitraţi, sulfaţi, greutate totală, conductivitate, determină încadrarea reziduurilor, bacteriologice |
| 7 | F3 - Cristesti | N | Mg, Ca, Cl, azotaţi, fosfaţi, conductivitate, greutate totală, determină încadrarea reziduurilor, bacteriologică |
| 8 | F4 – Cristesti | N | Amoniu, Mg, Ca, Cl, sulfaţi, nitraţi, azotaţi, Fe+Mn, conductivitate, greutate totală, determină încadrarea reziduurilor, bacteriologică |
| 9 | F5 – Cristesti | P – N | Mg, greutatea totală |
| 10 | F2 – Ungheni | N | Greutatea totală, încadrarea bacteriologică |
| 11 | F4 – Ungheni | N | Greutate totală, încadrare bacteriologică |
| 12 | F4 - Ludus | N | Amoniu, Mg, Ca, Cl, conductivitate, greutate totală, încadrarea bacteriologică, determină reziduurile |
| 13 | F2 – Adamas | P – N | Ca, greutate totală |
| 14 | F1 – Cuci | P – N | Ca, azotaţi, fenoli, greutate totală, cadru bacteriologic, determină reziduurile |
| 15 | F6 – Cristesti | N | NO3, Mn, Na, cloruri, greutate |
| 16 | F1A – Sangeorgiu de Mureş | P – N | SO4+, greutate |
| 17 | F2 – Sangeorgiu de Mureş | P – N | Mn, greutate |

P = apă potabilă; N – apă ne-potabilă.

## Poluarea Apei

### Surse de poluare majore

În România, Administraţia Naţională a Apelor din România este autoritatea responsabilă de Sistemul de Monitorizare Integrată a Apei şi a bazei de date specifice.

Cantitatea şi calitatea apei potabile este monitorizată în Judeţul Mureş, de către Administraţia Naţională a Apelor din România – Directoratul Apelor Mureş. Situaţia actuală si istorica este:

Deversarea apelor reziduale insuficient tratate, întreaga Staţie de Tratare a Apei Reziduale sunt foarte vechi şi se află în primul, şi, în cel mai bun caz, în al doilea stadiu.

Deversările apei reziduale tratate insuficient din Lucrările fertilizatorilor Chimici SC AZOMUREŞ  SA Târgu Mureş ;

Deversările apei reziduale tratate insuficient din Staţiile de Tratare a Apei Reziduale din oraşele Sighişoara, Reghin, Sovata, Ludus, Iernut, Tarnaveni;

Deversările apei reziduale insuficient tratate din staţiile de tratare a apei reziduale din zona rurală. Fenomenele naturale şi antropice extreme (alunecări de teren, inundaţii, degradarea albiilor râurilor şi a bancurilor, degradarea solului, riscuri majore de accidente tehnice în instalaţiile tehnologice, eroziunile locale în albiile capturilor reziduale).

### Impactul deversării apelor  reziduale

Deversările apei reziduale şi toate aspectele referitoare la materialele reziduale sunt o problemă importantă care este controlată şi monitorizată de instituţii specifice ca Apele Române Mureş şi Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş

Principalele zone aflate sub controlul special al instituţiilor specializate sunt: Bazinul Mureş, în special deversarea Apelor reziduală din Oraşul Reghin, datorită faptului că staţia este amplasată în amonte spre WTP. Târgu Mureş şi calitatea apei dure tratate de WTP în Sovata, datorită faptului că apa dură are influenţe din activitatea industrială desfăşurată în amonte, în localitatea Praid, Judeţul Harghita.

Un alt aspect important şi care nu este la fel de bine cunoscut este apa reziduală provenită de la staţia locală de apă reziduală. Acesta este un aspect al comunei, referitor la faptul că staţiile locale Sovata si Praid sunt vechi şi operabile prin intermediul Consiliilor Locale. Lipsa Operatorului profesionist implicat în managementul acestor staţii este sursa tuturor problemelor care apar.

#### Impactul asupra apelor de suprafaţă

Pentru evaluarea impactului datorat drenării apei utilizate în fluxurile apei de suprafaţă sunt folosite datele inspecţiei din secţiunile de verificare ale judeţului Mureş – Administraţia Naţională a Apelor din România şi, de asemenea, datele privind monitorizarea sistemelor de apă şi canalizare ale oraşelor SAMTID.

După cum am precizat în Planul Master anterior, elaborat de Aquaserv SA, datele referitoare la monitorizarea râurilor sunt descrise în următorul tabel:

Tabel nr.  2-43 – Impactul apelor de suprafaţă în Judeţul  Mureş

| NR. CRT. | LOCALITATE - PUNCT DE MONITORIZARE | RÂU | RAPORTUL FLUXULUI LUNAR Q [m3/s] | pH | CBO5 | CCOMn | ÎNREGISTRAREA MINIMĂ A RAPORTULUI FLUXULUI (asigurare 85%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brancovenesti (în amonte de oraşul Reghin) | Râul Mureş | 33 | 7,65 | 195 | 6,935 | 6,19 |
| 2 | Priza Reghin (în amonte de oraşul Reghin) | Râul Gurghiu |  | 7,61 | 2,96 | 2,52 |  |
| 3 | Glodeni (în josul oraşului Reghin) | Râul Mureş | 43,4 | 2,89 | 2,03 | 8,31 | 9,16 |
| 4 | Eleşteul de captură Târgu Mureş (în amonte de municipiul Târgu Mureş) | Râul Mureş | 54,0 | 7,85 | 4,22 | 1,82 | 6,85 |
| 5 | Ungheni (în josul municipiului Târgu Mureş) | Râul Mureş | 56,2 | 7,87 | 2,77 | 8,2 | 7,12 |
| 6 | Cipau, eleşteu de capturi (în amonte de oraşul Iernut) | Râul Mureş | 59,4 | 7,9 | 2,48 | 10,26 | 7,54 |
| 7 | În amonte de oraşul Iernut | Râul Mureş | 61,2 |  |  |  | 7,70 |
| 8 | Ludus, eleşteu de captură (în josul oraşului Iernut şi în amonte de oraşul Ludus) | Râul Mureş | 62,5 | 7,95 | 3,54 | 4,5 | 11,1 |
| 9 | Chetani (în josul oraşului Ludus) | Râul Mureş | 62,7 | 7,925 | 3,54 | 8,48 | 11,1 |
| 10 | Tarnaveni eleşteu de captură (în amonte de oraşul Tarnaveni) | Râul Tarnava Mică | 13,0 | 7,91 | 2,47 | 8,68 | 2,70 |
| 11 | Craiesti (în josul oraşului Tarnaveni) | Râul Tarnava Mică | 13,4 | 7,94 | 3,19 | 8,096 | 2,70 |
| 12 | Cristuru Secuiesc eleşteu de captură (în amonte de oraşul Cristuru Secuiesc) | Râul Tarnava Mare | 12,2 | 7,79 | 3,23 | 7,16 | 1,63 |
| 13 | Vanatori (în josul oraşului Cristuru Secuiesc) | Râul Tarnava Mare | 13,2 | 7,97 | 3,54 | 11,2 | 1,74 |
| 14 | Sighisoara eleşteu de captură (în amonte de oraşul Sighişoara) | Râul Tarnava Mare | 14,2 | 7,96 | 4,37 | 15,34 | 1,74 |
| 15 | Mediaş eleşteu de captură (în josul oraşului Sighişoara ) | Râul Tarnava Mare | 14,2 |  | 3,14 |  |  |

Calculele au fost efectuate utilizând indicatorul relaţiei de diluţie CB05. În conformitate cu datele privind monitorizarea/ inspecţia Apelor din România, s-a luat în considerare valoarea acestui indicator şi capacitatea medie a fluxului pentru apa utilizată, descărcată prin intermediul staţiei de epurare din receptoare, respectiv valoarea acestui indicator şi capacitatea medie a fluxului râului, în secţiunea în amonte a staţiei de epurare.

În următorul tabel, se calculează concentraţia din localitatea în aval, la afluentul descărcat în staţia de epurare.

Tabel nr.  2-44 –Descărcările Apei Reziduale din Judeţul Mureş

| Localitate | Râu | Pentru rata medie a debitului râului | Pentru rata minimă a debitului (85%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rata medie a debitului râului | Creştere clară CBO5 (mg/l) | CBO5 pe râu (mg/l) | Creştere procentuală CBO5 (%) | Rata minimă a debitului (85%) | CBO5 în apa râului | Creştere procentuală CBO5 (%) |
|  |  |  |  | În amonte | În aval |  |  |  |  |
| Oraşul Reghin | Râul Mureş | 33,0 | 0,03 | 1,95 | 1,98 | 1,53 | 6,19 | 2,15 | 10,25 |
| Oraşul Iernut | Râul Mureş | 59,4 | 0,03 | 2,77 | 2,8 | 1,11 | 7,54 | 2,93 | 5,77 |
| Oraşul Ludus | Râul Mureş | 62,5 | UD | 2,48 |  |  | 11,1 |  |  |
| Oraşul Tarnaveni | Râul Mureş | 13,0 | 0,13 | 2,47 | 2,53 | 5,26 | 2,70 | 2,78 | 12,55 |
| Oraşul Cristuru Secuiesc | Râul Tarnava Mică | 12,2 | 0,15 | 3,23 | 3,38 | 4,64 | 1,49 | 4,50 | 39,31 |
| Oraşul Sighişoara | Râul Tarnava Mare | 14,2 | 0,07 | 4,37 | 4,44 | 1,60 | 1,74 | 4,96 | 13,50 |

N / A – nu există date disponibile

Datele din tabelul de mai sus sunt obţinute din formula:

(Camonte=CrâuXQrâu+Cstaţie de ape reziduale /QrâuxQstaţie de ape reziduale) din care rezultă faptul că concentraţia în aval a localităţii este mai mare decât concentraţia din amontele localităţii. Aceasta se întâmplă datorită staţiei pentru tratarea apei reziduale, această concentraţie are o valoare mai mare în punctul de descărcare în râu, în sectorul de monitorizare a Administraţiei Naţionale a Apelor din România, concentraţia  CBO5 se va diminua datorită distanţei de la punctul de deversare.

Datorită raportării la concentraţia CBO5 în amonte, creşterile procentuale sunt puţin mai mari (CBO5% = (C în aval – C în amonte) x 100/ C în amonte), deşi calitatea afluentului este în conformitate cu NTPA 001/2002, există o concentraţie de CBO5 în creştere din apa râului.

Luând în considerare faptul că concentraţia CBO5 reprezintă concentraţia din punctul de descărcare al afluentului în râu, concentraţia CBO5 în sectorul de monitorizare al Administraţiei Naţionale a Apelor din România poate fi în conformitate cu normele sau legile în vigoare.

Creşterea din amonte a afluentului de deversare nu este caracteristică ratei medii lunare a fluxului, dar pentru rata minimă a fluxului cu asigurarea de 85%, această creştere nu va fi neglijată.

#### Impactul asupra apelor subterane

Din cauza că fosele septice şi latrinele nu sunt monitorizate, este dificil să se estimeze gradul de contaminare a apei subterane. Pentru a trage anumite concluzii ferme legate de aceasta, această problemă necesită studii şi investigaţii detaliate asupra zonelor extinse şi în perimetrele şi localităţile învecinate.

Apa de adâncime din această zonă este poluată microbiologic, dar această poluare pare a fi nesemnificativă şi este datorată latrinelor. Sistemele de canalizare sunt foarte vechi şi pot apărea ex-filtrarea, această ex-filtrare afectând şi ea calitatea apei de subterane.

Poluarea microbiologică a apei de adâncime poate fi datorată fermelor de animale, în special în zonele în care această activitate este intensă

### Gestionarea şi depozitarea namolului

Permisele şi licenţele managementului apei se referă de asemenea la reziduurile lichide conexe sau la utilizare, care trebuie să reducă minimul impactului negativ asupra mediului. În plus, deversarea reziduurilor lichide în apele de suprafaţă este interzisă, după cum se stipulează în Legea Apelor Nr. 107/1997, modificată prin Legea nr. 310/2004.

Directiva 86/278/EEC asupra protecţiei mediului şi în special a solului, atunci când reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură, sunt transpuse în legislaţia română prin Ordonanţa Ministerială nr. 49/2004, pentru aprobarea Normelor Tehnice în vederea protecţiei mediului şi în special a solurilor; atunci când reziduurile lichide din sistemul de canalizare sunt utilizate în agricultură (M.O. nr. 66/27.01.2004 şi, respectiv M.O. nr. 334/2004). Operatorii serviciilor publice (pentru colectarea şi tratarea apei reziduale) monitorizează afluenţii deversaţi (auto-monitorizare) şi raportează concentraţiile de poluanţi (încărcătura), cantităţile de apă reziduală şi tehnologiile de tratare către Companiile Locale de Apă şi Directoratele de Apă ale Bazinului Râului (RBWD).

Proprietarii noilor staţii de Tratare a Apei Reziduale, modernizate şi actualizate, vor fi în conformitate cu regulile referitoare la managementul reziduurilor lichide (Directiva 86/278/CCE referitoare la protecţia mediului şi în special la protecţia solului, atunci când sunt utilizate reziduuri lichide din staţiile de tratare a apei reziduale, transpuse prin OM 49/2004, respectiv OM 334/2004), care au rezultat din curăţarea apei reziduale, asigurând astfel capitalizarea lor, mai mult decât depozitarea sau incinerarea lor.

Statutul managementului reziduurilor lichide pentru staţiile de tratare a apei reziduale în Judeţul Mureş este prezentat în tabelul următor:

Tabel nr.  2-45 –Statutul Managementului Apelor Uzate în Judeţul Mureş

| CRT. NO. | LOCALITATE | MANAGEMENTUL APELOR UZATE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oraşul Târgu Mureş | Staţia este mecanico-biologică ca tip, şi în prezent funcţionează şi se află în proces de reabilitare şi modernizare a liniei namolului. Reziduurile din instalaţia de deshidratare mecanică sunt preluate de camioane către depozitele locale, amplasate în comuna Cristesti. |
| 2 | Oraşul Tarnaveni | Staţia de Tratare a Apei Reziduale este o staţie de tratare mecanico-biologica in prezent aflata in reabilitare. Staţia este veche, iar unitatea de îndepărtare a nisipului şi unităţile aeriene nu funcţionează în mod corespunzător. |
| 3 | Oraşul Reghin | Staţia de Tratare a Apei Reziduale este o staţie de tratare mecanico-biologică in prezent aflata in reabilitare. |
| 4 | Oraşul Iernut | Staţia de Tratare a Apei Reziduale din Iernut este o staţie veche şi funcţionează la nivel primar (mecanic) in prezent aflata in reabilitare.. |
| 5 | Oraşul Sighişoara | Este o staţie veche cu multe probleme. Pe baza studiului, au fost efectuate cele două stadii sau lucrări de tratare pentru diferite valori: primul stadiu – 140 l/s şi al doilea stadiu – 90 l/s in prezent aflata in reabilitare. Reziduurile lichide din rezervoarele de sedimentare şi din rezervoarele de aerisire sunt colectate în rezervorul mare, din punct de vedere gravitaţional. După umplerea acestora, reziduurile se elimină cu ajutorul camioanelor, şi sunt transportate la fosele locale, pentru gunoi. |
| 6 | Oraşul Sovata | Staţia funcţionează în stadiul primar, iar macerarea reziduurilor lichide anaerobe nu funcţionează. Apoi, pământul uscat în mod regulat este transportat în camioane în zona de depozitare a reziduurilor. Toate componentele sunt vechi, iar unitatea de îndepărtare a grăsimii este mai mică şi din punct de vedere hidraulic este amplasată greşit (se află la o distanţă de până la 20 cm de următoarea unitate). |
| 7 | Oraşul Ludus | Datorită faptului că Staţia de Tratare a Apei Reziduale este deţinută de Fabrica privată, locală de Zahăr, nu avem date în legătură cu aceasta. In prezent se afla in constructie o statie de epurare noua, a orasului Ludus |
| 8 | Oraşul Miercurea Nirajului | Staţia este noua |
| 9 | Localitatea Fantanele | Staţia este veche şi depasita tehnologic. |

## Consumul de apă curentă

Consumul curent de apă pentru Judeţul Mureş va fi detaliat în următoarele tabele. Toate datele au fost furnizate operatorilor din domeniul apei.

Table No. 2-46 – Domestic consumption in Mures County

| Nr. crt. Crt.. | Nume localitate | Unităţi de măsură | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (till 30 June) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Blocuri de apartamente | Gospodării individuale | Blocuri de apartamente | Gospodării individuale | Blocuri de apartamente | Gospodării individuale | Blocuri de apartamente | Gospodării individuale |
|  |  |  | Contorizat | Necontorizat | Contorizat | Necontorizat | Contorizat | Necontorizat | Contorizat | Necontorizat | Contorizat | Necontorizat | Contorizat | Necontorizat | Contorizat | Necontorizat | Contorizat | Necontorizat |
| 1 | Targu Mures – S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | 6121682 | 5941410 | 2925720 | 2925720 |
|  |  |  | 5084782 | 1036900 | 4942714 | 998696 | 2435843 | 489877 | 2435843 | 489877 |
|  |  |  | 5084782 | - | 1036900 | - | 4942714 | - | 998696 | - | 2435843 | - | 489877 | - | 2435843 | - | 489877 | - |
| 2 | Sighisoara – S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | - | - | - | 478293 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | 270629 | 207610 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270629 | - | 190093 | 17517 |
| 3 | Tarnaveni – S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | - | - | - | 256326 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | 136682 | 119644 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136682 | - | 114518 | 5126 |
| 4 | Iernut – S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | - | - | - | 81549 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | 42118 | 39431 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 5 | Ludus – S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | - | - | - | 213670 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | 3285 | 210384 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3285 | - | 204872 | 5512 |
| 6 | Sarmasu - S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | 28677 | 27493 | 28602 | 36361 |
|  |  |  | - | 28677 | - | 27493 | - | 28602 | - | 36361 |
|  |  |  | - | - | 28677 | - | - | - | 27943 | - | - | - | 28602 | - | - | - | 36361 | - |
| 7 | Ungheni - S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | 72560 | 81340 | 86640 | 103720 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sovata – S.C. Servicii Tehnice Comunale – S.A. | m3/an | 374960 | 342097 | 235994 | 161115 |
|  |  |  | 174960 | 199990 | 175620 | 166477 | 175240 | 60754 | 87750 | 73365 |
|  |  |  | 174960 | - | 199990 | - | 175620 | - | 166477 | - | 175240 | - | 60754 | - | 87750 | - | 73365 | - |
| 9 | Sangeorgiu de Padure – S.C. Servicii Tehnice Comunale – S.A. | m3/an | 52458 | 44801 | 44353 | 45250 |
|  |  |  | 17958 | 34500 | 23351 | 21450 | 9994 | 11520 | 22589 | 22661 |
|  |  |  | 17958 | - | 34500 | - | 23351 | - | 21450 | - | 9994 | - | 11520 | - | 22589 | - | 22661 | - |
| 10 | Reghin - S.C. Aquaserv – S.A. | m3/an | 1127236 | 1091451 | 1102633 | 505897 |
|  |  |  | 661068 | 466168 | 649997 | 441454 | 629891 | 472742 | 306968 | 198929 |
|  |  |  | 661068 | - | 452183 | 13985 | 649997 | - | 428210 | 13244 | 629891 | - | 458560 | 14182 | 306968 | - | 192961 | 5968 |
| 11 | Sancraiu de Mures – S.C. Contranscom Benta – S.A. | m3/an | 89960 | 113537 | 123777 | 65657 |
|  |  |  | 3666 | 86294 | 5516 | 108021 | 5054 | 118723 | 5150 | 60507 |
|  |  |  | 3666 | - | 86294 | - | 5516 | - | 108021 | - | 5054 | - | 118723 | - | 5150 | - | 60507 | - |
| 12 | Santana de Mures – S.C. Matrix S.R.L. | m3/an | 77856 | 89360 | 110709 | 61055 |
|  |  |  | 3893 | 73963 | 3900 | 85460 | 3960 | 106749 | 3053 | 58803 |
|  |  |  | 3893 | - | 73963 | - | 3900 | - | 85460 | - | 3960 | - | 106749 | - | 3053 | - | 58803 | - |
| 13 | Ganesti – Consiliul Local Ganesti | m3/an | - | - | 664 | 698 |
|  |  |  | - | - | - | - | 22 | 642 | 46 | 652 |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 642 | - | 46 | - | 652 | - |

Tabel Nr. 2-47– Consumul contorizat pentru agenţii economici – Judeţul Mureş

| LOCALITATE | UNITS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reghin* | m3/an | 743140 | 649903 | 609572 | 304263 |
| Sovata* | m3/an | 378951 | 327216 | 442885 | 152453 |
| Santana de Mures* | m3/an | 7066 | 10014 | 10537 | 6923 |
| Targu Mures* | m3/an | 4549650 | 4322982 | 4289541 | 2155197 |
| Sangeorgiu de Padure* | m3/an | 199014 | 12882 | 11761 | 11920 |
| Sancraiu de Mures* | m3/an | 10779 | 16790 | 23257 | 13810 |
| Tarnaveni* | m3/an | - | - | - | 97493 |
| Sighisoara* | m3/an | - | - | - | 202462 |
| Ludus* | m3/an | 113000 | 106100 | 95660 | 51360 |
| Iernut | m3/an | 108205 | 107761 | 67094 | 61164 |
| Fantanele | m3/an | 1336 | 1905 | 3508 | 1260 |
| TOTAL | m3/an | 222541 | 222541 | 445082 | 3060312 |

* = pana la data de 30 iunie 2007

Tabel Nr. 2-48 – Consum contorizat pentru instituţii – Judeţul Mureş

| LOCALITATE | UNITĂŢI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reghin* | m3/an | 248852 | 224184 | 232875 | 728520 |
| Sovata* | m3/an | 25450 | 25600 | 24250 | 15300 |
| Santana de Mures* | m3/an | 429 | 607 | 638 | 419 |
| Targu Mures* | m3/an | 129565 | 1311620 | 11137828 | 551612 |
| Sangeorgiu de Padure* | m3/an | 5650 | 5125 | 5250 | 2580 |
| Sancraiu de Mures* | m3/an | 8946 | 18199 | 30035 | 16370 |
| Tarnaveni* | m3/an | - | - | - | 69958 |
| Sighisoara* | m3/an | - | - | - | 67907 |
| Ludus* | m3/an | - | - | 57000 | 25300 |
| Iernut | m3/an | - | - | - | 0 |
| Fantanele | m3/an | - | - | 24 | 3 |
| TOTAL | m3/an | 420896 | 420896 | 841792 | 1479976 |

## Facilitati existente si performanta curenta

### Infrastructura alimentării cu apă situatia curenta

Figura Nr. 2-2 – Zonele sistemului de Apă

Aşa cum a fost detaliat în capitolele anterioare, sistemul de alimentare cu apă din ţară are o istorie îndelungată şi totodată o infrastructură dezvoltată, în special în oraşele mari ale judetului. Există un standard profesional ridicat pentru întreţinerea staţiilor existente, dar există dificultăţi şi probleme aproape permanente în ce priveşte reţelele de alimentare cu apă / canalizare (uzura conductelor).

Pentru o inţelegere exhaustivă a sistemelor de apă şi canal, existente în judeţul Mureş, în subcapitolele următoare se propune o detaliere pe zone. Această zonare este aplicată strict in cadrul capitolului doi pentru descrierea situaţiei existente, în capitolele următoare, în care vor fi descrise lucrările proiectate, se va aplica principiul „aglomerărilor” definite de documentele coordonatoare ale prezentului proiect.

Fiecare zonă este, în general, dominată de un municipiu sau oraş deţinător al unei infrastructuri apă – canal, dezvoltată şi cu potenţial de acoperire a necesităţilor rurale din zonă. Componenta fiecarei zone in parte se evidentiaza in tabelele urmatoare:

| Nr. aglomerare / zona deservita | Denumire Unitate Administrativ Teritoriala | Denumire localitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | MUNICIPIUL TARGU MURES | TARGU MURES |
|  |  | MURESENI |
|  |  | REMETEA |
|  | ORAS SARMASU | SARMASU |
|  |  | BALDA |
|  |  | LARGA |
|  |  | MORUT |
|  |  | SARMASEL |
|  |  | SARMASEL-GARA |
|  |  | TITIANA |
|  |  | VISINELU |
|  | ORAS UNGHENI | UNGHENI |
|  |  | CERGHID |
|  |  | CERGHIZEL |
|  |  | MORESTI |
|  |  | RECEA |
|  |  | SAUSA |
|  |  | VIDRASAU |
|  | BAND | BAND |
|  |  | DRACULEA BANDULUI |
|  |  | FANATE |
|  |  | FANATELE MADARASULUI |
|  |  | ISTAN-TAU |
|  |  | MARASESTI |
|  |  | NEGRENII DE CAMPIE |
|  |  | OROIU |
|  |  | TIPTELNIC |
|  |  | VALEA MARE |
|  |  | VALEA RECE |
|  | CEUASU DE CAMPIE | CEUASU DE CAMPIE |
|  |  | BOZED |
|  |  | CAMPENITA |
|  |  | CULPIU |
|  |  | HERGHELIA |
|  |  | PORUMBENI |
|  |  | SABED |
|  |  | VOINICENI |
|  | CORUNCA | BOZENI |
|  |  | CORUNCA |
|  | CRACIUNESTI | BUDIU MIC |
|  | CRAIESTI | CRAIESTI |
|  |  | LEFAIA |
|  |  | MILASEL |
|  |  | NIMA MILASELULUI |
|  | CRISTESTI | CRISTESTI |
|  |  | VALURENI |
|  | ERNEI | ERNEI |
|  |  | CALUSERI |
|  |  | DUMBRAVIOARA |
|  |  | ICLAND |
|  |  | SACARENI |
|  |  | SANGERU DE PADURE |
|  | GORNESTI | PADURENI |
|  | LIVEZENI | LIVEZENI |
|  |  | IVANESTI |
|  |  | POIENITA |
|  |  | SANISOR |
|  | PANET | PANET |
|  |  | BERGHIA |
|  |  | CUIESD |
|  |  | HARTAU |
|  |  | SANTIOANA DE MURES |
|  | PETELEA | PETELEA |
|  |  | HABIC |
|  | POGACEAUA | POGACEAUA |
|  |  | BOLOGAIA |
|  |  | CIULEA |
|  |  | DELENI |
|  |  | FANTANA BABII |
|  |  | PARAU CRUCII |
|  |  | SCURTA |
|  |  | SICELE |
|  |  | VALEA SANPETRULUI |
|  |  | VALENI |
|  | RICIU | RACIU |
|  |  | CACIULATA |
|  |  | COASTA MARE |
|  |  | COTORINAU |
|  |  | CURETE |
|  |  | HAGAU |
|  |  | LENIS |
|  |  | NIMA RACIULUI |
|  |  | OBARSIE |
|  |  | PARAU CRUCII |
|  |  | SANMARTINU DE CAMPIE |
|  |  | ULIES |
|  |  | VALEA SEACA |
|  |  | VALEA SANMARTINULUI |
|  |  | VALEA ULIESULUI |
|  | SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES |
|  |  | NAZNA |
|  | SANGEORGIU DE MURES | SANGEORGIU DE MURES |
|  |  | COTUS |
|  |  | TOFALAU |
|  | SANPETRU DE CAMPIE | SANPETRU DE CAMPIE |
|  |  | BARLIBAS |
|  |  | DAMBU |
|  |  | SANGEORGIU DE CAMPIE |
|  |  | SATU NOU |
|  |  | TUSINU |
|  | SANTANA DE MURES | SANTANA DE MURES |
|  |  | BARDESTI |
|  |  | CHINARI |
|  |  | CURTENI |
|  | SINCAI | SINCAI |
|  |  | LECHINCIOARA |
|  |  | PUSTA |
|  |  | SINCAI-FANATE |
| 2 | MUNICIPIUL REGHIN | REGHIN |
|  |  | APALINA |
|  |  | IERNUTENI |
|  | BALA | BALA |
|  |  | ERCEA |
|  | BATOS | BATOS |
|  |  | DEDRAD |
|  |  | GORENI |
|  |  | UILA |
|  | BEICA DE JOS | BEICA DE JOS |
|  |  | BEICA DE SUS |
|  |  | CACUCIU |
|  |  | NADASA |
|  |  | SANMIHAI DE PADURE |
|  |  | SERBENI |
|  | BRANCOVENESTI | SACALU DE PADURE |
|  | BREAZA | BREAZA |
|  |  | FILPISU MARE |
|  |  | FILPISU MIC |
|  | COZMA | COZMA |
|  |  | FANATELE SOCOLULUI |
|  |  | SOCOLU DE CAMPIE |
|  |  | VALEA SASULUI |
|  |  | VALEA UNGURULUI |
|  | FARAGAU | FARAGAU |
|  |  | FANATE |
|  |  | HODAIA |
|  |  | ONUCA |
|  |  | POARTA |
|  |  | TONCIU |
|  | GLODENI | GLODENI |
|  |  | MERISOR |
|  |  | MOISA |
|  |  | PACURENI |
|  |  | PAINGENI |
|  | GORNESTI | GORNESTI |
|  |  | IARA DE MURES |
|  |  | ILIOARA |
|  |  | MURA MARE |
|  |  | MURA MICA |
|  |  | PERIS |
|  |  | PETRILACA DE MURES |
|  |  | TELEAC |
|  | GURGHIU | GURGHIU |
|  |  | ADRIAN |
|  |  | CASVA |
|  |  | COMORI |
|  |  | FUNDOAIA |
|  |  | GLAJARIE |
|  |  | LARGA |
|  |  | ORSOVA |
|  |  | ORSOVA-PADURE |
|  |  | PAULOAIA |
|  | IDECIU DE JOS | IDECIU DE JOS |
|  |  | DELENI |
|  |  | IDECIU DE SUS |
|  | LUNCA | LUNCA |
|  |  | BAITA |
|  |  | FRUNZENI |
|  |  | LOGIG |
|  |  | SANTU |
|  | SOLOVASTRU | SOLOVASTRU |
|  |  | JABENITA |
|  | SUSENI | SUSENI |
|  |  | LUIERIU |
|  | VOIVODENI | VOIVODENI |
|  |  | TOLDAL |
| 3 | ORAS LUDUS | LUDUS |
|  |  | AVRAMESTI |
|  |  | CIOARGA |
|  |  | CIURGAU |
|  |  | FUNDATURA |
|  |  | GHEJA |
|  |  | ROSIORI |
|  | ATINTIS | ATINTIS |
|  |  | BOTEZ |
|  |  | CECALACA |
|  |  | ISTIHAZA |
|  |  | MALDAOCI |
|  |  | SANIACOB |
|  | BICHIS | BICHIS |
|  |  | GAMBUT |
|  |  | NANDRA |
|  |  | OZD |
|  | BOGATA | BOGATA |
|  |  | RANTA |
|  | CHETANI | CHETANI |
|  |  | COASTA GRINDULUI |
|  |  | CORDOS |
|  |  | GIURGIS |
|  |  | GRINDENI |
|  |  | HADARENI |
|  |  | LINT |
|  | CUCI | CUCI |
|  |  | OROSIA |
|  |  | PETRILACA |
|  | GREBENISU DE CAMPIE | GREBENISU DE CAMPIE |
|  |  | LEORINTA |
|  |  | VALEA SANPETRULUI |
|  | MIHESU DE CAMPIE | MIHESU DE CAMPIE |
|  |  | BUJOR |
|  |  | CIRHAGAU |
|  |  | GROAPA RADAII |
|  |  | MOGOAIA |
|  |  | RAZOARE |
|  |  | SAULITA |
|  |  | STEFANCA |
|  | SANGER | SANGER |
|  |  | BARZA |
|  |  | CIPAIENI |
|  |  | DALU |
|  |  | PRIPOARE |
|  |  | VALISOARA |
|  |  | ZAPODEA |
|  | SAULIA | SAULIA |
|  |  | LEORINTA-SAULIA |
|  |  | MACICASESTI |
|  |  | PADUREA |
|  | TAURENI | TAURENI |
|  |  | FANATE |
|  |  | MOARA DE JOS |
|  | VALEA LARGA | VALEA LARGA |
|  |  | GRADINI |
|  |  | MALAESTI |
|  |  | PODURI |
|  |  | VALEA FRATIEI |
|  |  | VALEA GLODULUI |
|  |  | VALEA PADURII |
|  |  | VALEA SURII |
|  |  | VALEA URIESULUI |
|  | ZAU DE CAMPIE | ZAU DE CAMPIE |
|  |  | BARBOSI |
|  |  | BOTEI |
|  |  | BUJOR-HODAIE |
|  |  | CIRETEA |
|  |  | GAURA SANGERULUI |
|  |  | MALEA |
|  |  | STEFANEACA |
|  |  | TAU |
| 4 | ORAS IERNUT | IERNUT |
|  |  | CIPAU |
|  |  | DEAG |
|  |  | LECHINTA |
|  |  | OARBA DE MURES |
|  |  | PORUMBAC |
|  |  | RACAMET |
|  |  | SALCUD |
|  |  | SFANTU GHEORGHE |
|  | BAND | PETEA |
|  | CUCERDEA | CUCERDEA |
|  |  | BORD |
|  |  | SEULIA DE MURES |
|  | CUCI | DATASENI |
|  |  | DUPA DEAL |
|  | ICLANZEL | ICLANZEL |
|  |  | CAPUSU DE CAMPIE |
|  |  | CHISALITA |
|  |  | DUPA DEAL |
|  |  | FANATE |
|  |  | FANATELE CAPUSULUI |
|  |  | GHIDASTEU |
|  |  | ICLANDU MARE |
|  |  | MADARASENI |
|  |  | TABLASENI |
|  |  | VALEA ICLANDULUI |
|  | OGRA | OGRA |
|  |  | DILEU VECHI |
|  |  | GIULUS |
|  |  | LASCUD |
|  |  | VAIDEIU |
|  | PAPIU ILARIAN | PAPIU ILARIAN |
|  |  | DOBRA |
|  |  | MERISORU |
|  |  | SANDRU |
|  |  | URSOAIA |
|  | SANPAUL | SANPAUL |
|  |  | CHIRILEU |
|  |  | DILEU NOU |
|  |  | SANMARGHITA |
|  |  | VALEA IZVOARELOR |
| 5 | ORAS MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI |
|  |  | BEU |
|  |  | DUMITRESTII |
|  |  | LAURENI |
|  |  | MOSUNI |
|  |  | SARDU NIRAJULUI |
|  |  | TAMPA |
|  |  | VETA |
|  | ACATARI | ACATARI |
|  |  | CORBESTI |
|  |  | GAIESTI |
|  |  | GRUISOR |
|  |  | MURGESTI |
|  |  | ROTENI |
|  |  | STEJERIS |
|  |  | SUVEICA |
|  |  | VALENII |
|  | BERENI | BARA |
|  |  | BERENI |
|  |  | CANDU |
|  |  | DROJDII |
|  |  | EREMIENI |
|  |  | MAIA |
|  |  | MARCULENI |
|  | CRACIUNESTI | CRACIUNESTI |
|  |  | CINTA |
|  |  | CORNESTI |
|  |  | TIRIMIOARA |
|  | GALESTI | GALESTI |
|  |  | ADRIANU MARE |
|  |  | ADRIANU MIC |
|  |  | BEDENI |
|  |  | MAIAD |
|  |  | TROITA |
|  |  | SANVASII |
|  | GHEORGHE DOJA | GHEORGHE DOJA |
|  |  | ILIENI |
|  |  | LEORDENI |
|  |  | SATU NOU |
|  |  | TIRIMIA |
|  | MAGHERANI | SILEA NIRAJULUI |
|  |  | TORBA |
|  |  | MAGHERANI |
|  | PASARENI | PASARENI |
|  |  | BOLINTINENI |
|  |  | GALATENI |
|  | VARGATA | VARGATA |
|  |  | GRAUSORUL |
|  |  | MITRESTI |
|  |  | VADU |
|  |  | VALEA |
| 6 | ORAS SOVATA | SOVATA |
|  |  | CAPETI |
|  |  | ILIESI |
|  |  | SACADAT |
|  | CHIBED | CHIBED |
|  | CHIHERU DE JOS | CHIHERU DE JOS |
|  |  | CHIHERU DE SUS |
|  |  | URISIU DE JOS |
|  |  | URISIU DE SUS |
|  | EREMITU | EREMITU |
|  |  | CALUGARENI |
|  |  | CAMPU CETATII |
|  |  | DAMIENI |
|  |  | MATRICI |
|  | GHINDARI | GHINDARI |
|  |  | ABUD |
|  |  | CEIE |
|  |  | SOLOCMA |
|  |  | TREI SATE |
|  | HODOSA | HODOSA |
|  |  | IHOD |
|  |  | ISLA |
|  |  | SAMBRIAS |
|  | SARATENI | SARATENI |
| 7 | ORAS SANGEORGIU DE PADURE | SANGEORGIU DE PADURE |
|  |  | BEZID |
|  |  | BEZIDU NOU |
|  |  | LOTU |
|  | ALBESTI | JACU |
|  | BAHNEA | BAHNEA |
|  |  | BERNADEA |
|  |  | CUND |
|  |  | DAIA |
|  |  | GOGAN |
|  |  | IDICIU |
|  |  | LEPINDEA |
|  | BALAUSERI | BALAUSERI |
|  |  | AGRISTEU |
|  |  | CHENDU |
|  |  | DUMITRENI |
|  |  | FILITELNIC |
|  |  | SENEREUS |
|  | COROISANMARTIN | COROISANMARTIN |
|  |  | COROI |
|  |  | ODRIHEI |
|  |  | SOIMUS |
|  | FANTANELE | FANTANELE |
|  |  | BORDOSIU |
|  |  | CALIMANESTI |
|  |  | CIBU |
|  |  | ROUA |
|  |  | VIFOROASA |
|  | NADES | NADES |
|  |  | MAGHERUS |
|  |  | PIPEA |
|  |  | TIGMANDRU |
|  | NEAUA | NEAUA |
|  |  | GHINESTI |
|  |  | RIGMANI |
|  |  | SANSIMION |
|  |  | VADAS |
|  | SUPLAC | SUPLAC |
|  |  | IDRIFAIA |
|  |  | LASLAU MARE |
|  |  | LASLAU MIC |
|  |  | VAIDACUTA |
|  | VETCA | VETCA |
|  |  | JACODU |
|  |  | SALASURI |
|  | VIISOARA | VIISOARA |
|  |  | ORMENIS |
|  |  | SANTIOANA |
|  | ZAGAR | ZAGAR |
|  |  | SELEUS |
| 8 | MUNICIPIUL SIGHISOARA | SIGHISOARA |
|  |  | ANGOFA |
|  |  | AUREL VLAICU |
|  |  | HETIUR |
|  |  | RORA |
|  |  | SOROMICLEA |
|  |  | VENCHI |
|  |  | VIILOR |
|  | ALBESTI | ALBESTI |
|  |  | BARLIBASOAIA |
|  |  | BOIU |
|  |  | SAPARTOC |
|  |  | TOPA |
|  |  | VALEA ALBESTIULUI |
|  |  | VALEA DAII |
|  |  | VALEA SAPARTOCULUI |
|  | DANES | DANES |
|  |  | CRIS |
|  |  | SELEUS |
|  |  | STEJARENII |
|  | SASCHIZ | SASCHIZ |
|  |  | CLOASTERF |
|  |  | MIHAI VITEAZU |
|  | VANATORI | VANATORI |
|  |  | ARCHITA |
|  |  | FELEAG |
|  |  | MURENI |
|  |  | SOARD |
| 9 | APOLD | APOLD |
|  |  | DAIA |
|  |  | SAES |
|  |  | VULCAN |
| 10 | MUNICIPIUL TARNAVENI | TARNAVENI |
|  |  | BOBOHALMA |
|  |  | BOTORCA |
|  |  | CUSTELNIC |
|  | ADAMUS | ADAMUS |
|  |  | CHINCIUS |
|  |  | CORNESTI |
|  |  | CRAIESTI |
|  |  | DAMBAU |
|  |  | HEREPEA |
|  | BAGACIU | BAGACIU |
|  |  | DELENII |
|  | GANESTI | GANESTI |
|  |  | PAUCISOARA |
|  |  | SUB PADURE |
|  | MICA | MICA |
|  |  | ABUS |
|  |  | CAPALNA DE SUS |
|  |  | CEUAS |
|  |  | DEAJ |
|  |  | HARANGLAB |
|  |  | SOMOSTELNIC |
| 11 | ALUNIS | ALUNIS |
|  |  | FITCAU |
|  |  | LUNCA MURESULUI |
|  | BRANCOVENESTI | BRANCOVENESTI |
|  |  | IDICEL |
|  |  | IDICEL-PADURE |
|  |  | VALENII DE MURES |
|  | DEDA | DEDA |
|  |  | BISTRA MURESULUI |
|  |  | FILEA |
|  |  | PIETRIS |
|  | RUSII-MUNTI | RUSII-MUNTI |
|  |  | MAIORESTI |
|  |  | MORARENI |
|  |  | SEBES |
| 12 | VATAVA | VATAVA |
|  |  | DUMBRAVA |
|  |  | RAPA DE JOS |
| 13 | RASTOLITA | RASTOLITA |
|  |  | ANDRENEASA |
|  |  | BORZIA |
|  |  | GALAOAIA |
|  |  | IOD |
| 14 | LUNCA BRADULUI | LUNCA BRADULUI |
|  |  | NEAGRA |
|  |  | SALARD |
|  | STANCENI | STANCENI |
|  |  | CIOBOTANI |
|  |  | MESTERA |
| 15 | HODAC | HODAC |
|  |  | ARSITA |
|  |  | BICASU |
|  |  | DUBISTEA DE PADURE |
|  |  | MIRIGIOAIA |
|  |  | TOACA |
|  |  | URICEA |
|  | IBANESTI | IBANESTI |
|  |  | BLIDIREASA |
|  |  | BRADETELU |
|  |  | DULCEA |
|  |  | IBANESTI-PADURE |
|  |  | LAPUSNA |
|  |  | PARAU MARE |
|  |  | TIREU |
|  |  | TISIEU |
|  |  | ZIMTI |
| 16 | MADARAS | MADARAS |
| 17 | CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC |
|  |  | FILIASI |
|  |  | BETESTI |
|  | MUGENI | MUGENI |
|  |  | BETA |
|  |  | LUTITA |
|  |  | DEJUTIU |
|  |  | MATISENI |
|  |  | ALUNIS |
|  |  | DOBENI |
|  |  | TAIETURA |
|  | PORUMBENI | PORUMBENII MARI |
|  |  | PORUMBENII MICI |
|  | SACEL | SOIMUSU MIC |
|  |  | SOIMUSU MARE |
|  |  | UILAC |
|  |  | VIDACUT |
|  | AVRAMESTI | ANDREENI |
|  |  | AVRAMESTI |
|  |  | CECHESTI |
|  |  | FIRTANUS |
|  |  | GOAGIU |
|  |  | LAZFIRTANUS |
|  |  | LAZ-SOIMUS |
|  |  | MEDISORU MIC |
|  | SIMONESTI | BENTID |
|  |  | CADACIU MARE |
|  |  | CADACIU MIC |
|  |  | CEHETEL |
|  |  | CHEDIA MARE |
|  |  | CHEDIA MICA |
|  |  | COBATESTI |
|  |  | MEDISORU MARE |
|  |  | MIHAILENI |
|  |  | NICOLENI |
|  |  | RUGANESTI |
|  |  | SIMONESTI |
|  |  | TARCESTI |
|  |  | TURDENI |
|  | ATID | ATID |
|  |  | CRISENI |
|  |  | CUSMED |
|  |  | INLACENI |
|  |  | SICLOD |

În următoarele sub-capitole vom prezenta, pentru fiecare aglomerare / zonă de deservire specifică, componentele sistemului de alimentare cu apă corespunzător.

Totodata, dupa cum a fost detaliat in subcapitolul 2.6.4.2.1, orasul Cristuru Secuiesc din judetul Harghita este operat si parte a ROC Aquasev. In anexele A si D, precum si in capitolele VII si X ale Master Planului sunt prezentate investitile prevazute pentru localitate.

### Amenajările existente în Zona Tirgu Mures

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona 1 este dominată de principalul oraş, reşedinţa de judeţ a judeţului Mureş, Târgu Mureş. Oraşul are o componentă industrială puternic dezvoltată şi reprezintă o atracţie pentru migraţia forţei de muncă din satele din jurul acestui oraş.

Operatorul sistemului de alimentare cu apă, SC Aquaserv SA este reprezentată majoritar aici şi are un sistem vast de reţea de alimentare cu apă dezvoltat în zonă.

Sistemul este deservit de staţiile de alimentare cu apă şi tratare a apei reziduale amplasate în comuna Cristeşti. Ambele staţii sunt în curs de reabilitare şi modernizare.

În cele ce urmează este prezentată situaţia de dinainte de modernizare. Imaginile prezintă starea actuală a elementelor tehnologice.

##### Sursa de apă

Sursa este apa de suprafaţă, şi anume captarea din râul Mureş.

Captarea este reprezentată de următoarele:

captarea nr. 1, <veche>, amplasată în amonte de barajul centralei electrice CONEL cu Q=760 l/s;

captarea nr. 2‚ < nouă>, amplasată în amonte de barajul centralei electrice CONEL, cu Q=1.500 l/s;

captarea nr. 3, <accidentală>, amplasată în aval de barajul centralei electrice CONEL, cu Q=1.670l/s;

Staţia de tratare a apei funcţionează de obicei cu ajutorul captării nr. 1 şi 2. Captarea nr. 3 este utilizată numai în caz de necesitate.

##### Tratarea apei

Apa brută trece prin 2 unităţi de îndepărtare a nisipului. Unităţile de îndepărtare a nisipului sunt de tip orizontal şi au următoarele caracteristici:

unităţi descoperite cu 2 camere paralele de L=35m şi l=5.5m;

unităţi descoperite cu 2 camere paralele de L=24m, l=2m şi un canal colector central echipat cu supape 2x11 Dn150mm pentru evacuarea reziduurilor.

De la unităţile de îndepărtare a nisipului, apa brută ajunge gravitaţional la camera de distribuţie. Din această cameră apa brută este distribuită spre Staţia nr. 1 şi Staţia nr. 2. Staţia nr. 1 este în stand-by.

Staţia nr. 2 este alimentată cu apă brută prin intermediul a 3 puţuri (D=3m, H=6m).

Apa brută este pompată (prin staţia de pompare nr. 1) spre bazinele de sedimentare.

Până la bazinele de sedimentare în linia de admisie a apei brute sunt injectaţi următorii reactivi: clorură de aluminiu polimerizată (BOPAC), polielectrolit şi clor (ca fază de pre-clorurare).

Bazinele de sedimentare sunt de următoarele tipuri: bazinul de sedimentare cu recirculare a reziduurilor şi bazinul de sedimentare cu pulsaţie.

Bazinele de sedimentare cu recircularea reziduurilor sunt reprezentate de 2 unităţi de D=18m şi V=1.500m3. Între acestea este amplasată admisia de distribuţie a apei, canalul de colectare a apei şi canalul de colectare a reziduurilor. Apa brută trece din partea inferioară în partea superioară pompată prin hidroejectoare. Distribuţia are loc din centru către margini. Apa este colectată de un set de jgheaburi radiale într-un canal şi apoi trece într-un canal colector. Apa trece gravitaţional în unităţile de filtrare a nisipului.

Timpul de sedimentare este în jur de 1,5-2,5 ore.

Reziduurile sunt colectate în partea inferioară a camerei de distribuţie centrale în 3 puţuri. O parte din reziduuri sunt recirculate cu ajutorul hidroejectorului, dar cea mai mare parte a reziduurilor este colectată de un sistem de conducte Dn200 şi evacuate în sistemul local de canalizare.

Bazinele de sedimentare cu recirculare a reziduurilor sunt prevăzute cu o cameră de deversare.

Bazine de sedimentare noi	Amenajări noi pentru reactivi

În ce priveşte bazinul de sedimentare cu pulsaţie, principiul de lucru este următorul: apa neepurată umple un turn de alimentare. În timpul acestei alimentări se obţine un anumit nivel de vid şi la atingerea unui nivel predefinit de vid se eliberează volumul de apă ce curge printr-un canal prevăzut cu conducte de distribuţie. Mişcările de pulsaţie se realizează la un anumit interval de timp. În timpul acestor pulsaţii, o parte din reziduuri rămâne în stare de suspensie, deajuns pentru a obţine în asociaţie cu apa neepurată coagulată o curgere cu un nivel scăzut de turbiditate.

Rezervoarele de sedimentare cu pulsaţie (2 unităţi) sunt prevăzute cu un turn de alimentare (5,10x2,4m şi H=7,65m) şi un sistem de conducte de distribuţie de 42xDn 150mm. Sistemul de colectare constă din conducte 17xDn250mm.

Bazinul de sedimentare nr. 3 are instalat un sistem de lamele în partea superioară (+3,5m) şi inferioară (+1,50m), montate în fundaţia de dale. Vidul necesar este asigurat de o staţie de umplere.

Bazinul de sedimentare este prevăzut cu 6 puţuri de colectare a reziduurilor. Golirea acestor puţuri este realizată manual prin supape Dn300, conform cu volumul de reziduuri acumulate.

Apa colectată curge gravitaţional până la unităţile de filtrare a nisipului. În acest loc sunt amplasate 3x6 unităţi de filtrare cu plăci de ajutaj (suprafaţă de filtrare de 50m2). Mediul filtrant este reprezentat de nisip de cuarţ de 0,5 - 3mm.

Spălarea filtrelor este realizată prin metodă contra-curent, utilizând jet de spălare de apă şi aer. Apa de spălare este furnizată de bazinul de contact existent în Modulul 1. Aerul de spălare este furnizat de staţia de suflare.

Apa filtrată este colectată în bazinul de contact (1.500m3) amplasat dedesubt. Aici are loc faza de post-clorurare (timp de contact de 30 de min).

Reţeaua de apă a oraşului Tg. Mureş este alimentată de staţia de pompare dintr-un rezervor de 10.000m3.

Staţia de clorare

Staţia de tratarea a apei

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Zona F are un număr de rezervoare, parte în zona staţiei de tratare a apei, parte în oraşul Tg. Mureş şi comune.

Staţia de tratare a apei cuprinde următoarele: 3 x bazine de contact de 1.500 m3 (amplasate sub unităţile de filtrare a nisipului), 1 rezervor de 10.000 m3.

Rezervoarele localizate (în funcţie de înălţimea de pompare) în oraşul Tg. Mureş sunt prezentate mai jos:

Tabelul Nr. 2-49 – Rezervoarele oraşului Tg. Mureş

| ZONĂ | CAPACITATE(m3) | NUMĂR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 2 |
| 1 | 5.000 | 2 |
| 2 – Nord | 1.000 | 2 |
| 2 – Nord | 900* | 1 |
| 2 – Sud | 2.500 | 2 |
| 3 | 900* | 1 |
| 3 – Nord | 1.000 | 1 |
| 4 – Nord | 900* | 1 |
| 4 – Nord | 200 | 1 |
| Belvedere |  |  |

Notă: <*> reprezintă rezervoarele utilizate ca „atenuatori de presiune”

Conform chestionarului pentru judeţ din data de 27.09.2007

Rezervoarele sunt dintr-o structură de beton, de formă cilindrică şi amplasate subteran. Cu excepţia rezervoarelor de 200m3 din zona 4, acestea sunt de tip turn. Nivelele de apă sunt înregistrate şi transmise prin unde radio către un operator general.

Tabelul Nr. 2-50 – Alte rezervoare din Zona F

| LOCALITATE | CAPACITATE(m3) | NUMĂR |
| --- | --- | --- |
| Sâncraiu de Mureş | 500 | 1 |
| Santioana de Mureş | 300 | 1 |
| Sangeorgiu de Mureş | 500 | 2 |
| Recea | 700 | 2 |
| Cerghizel | 100 | 1 |

Similar cu rezervoarele, starea staţiei de pompare trebuie împărţită pe elemente ce operează în staţia de tratare şi elemente care operează în oraş şi comune.

Staţia de tratare a apei are ca staţii de pompare următoarele unităţi:

sistem de pompare apă brută, ce pompează apa brută din puţurile de colectare modulare spre bazinele de sedimentare: 9 pompe (3 pentru fiecare modu) de Q=900m3/h, H=21m;

pompe de umplere: 4 pompe de Q=300m3/h.

Sisteme de pompare de distribuţie, pompând apa potabilă de la bazinele de contact / rezervorul de 1000 m3 la sistemul reţelei:

9 pompe (3 pentru fiecare modul): 5 pompe de Q=900m3/h, H=60m şi 4 pompe cu viteze variabile de Q=1665 m3/h, H=55m.

Staţiile de pompare sunt prevăzute cu dispozitive de măsurare şi comandă.

Suplimentar staţiilor de pompare de mai sus, staţia de tratare a apei este prevăzută cu:

instalaţie de hidrofor pentru asigurarea necesarului fluxului tehnologic;

staţie de pompare a clorului;

staţie de pompare a apei reziduale pentru colectarea scurgerilor de pe podeaua staţiei de pompare de distribuţie, 2 pompe de Q=90m3/h, H=15m absorb apa colectată într-un puţ de D=3m, H=4m. Apa colectată este deversată periodic în sistemul local de canalizare pluvială;

pompe de distribuţie interne portabile, echipate cu 3 pompe de Q=35m3/h, H=54m;

staţia de pompare apă de spălare, amplasată în camera de distribuţie a sistemului de pompare, şi echipată cu 3 pompe de Q=800m3/h, H=23m;

staţie de pompare suflante, 3 pompe de Q=1455m3/h, p=5bar.

Reţeaua de apă a oraşului Tg. Mureş este deservită de următoarele staţii de pompare:

Tabelul Nr. 2-51 – Staţia de pompare în reţeaua de apă – Târgu Mureş

| ZONĂ | CAPACITATE(m3 /h) | NUMĂR |
| --- | --- | --- |
| 2 – Sud | 246 | 4+1 |
| 2 – Nord | 200 | 1+1 |
| 3 – Nord | 60 | 1+1 |
| 4 – Nord | 14 | 1+1 |

Reţeaua de apă a Zonei 1are în funcţiune o serie de staţii de pompare ce alimentează cu apă o serie de aglomerări urbane, cum ar fi:

Staţia de pompare Sâncrai;

Staţia de pompare Sâncraiu de Mureş;

##### Transportul apei

Legătura dintre captare (după unităţile de îndepărtare a nisipului) şi staţie este realizată prin 3 conducte.

Prima dintre ele este realizată din beton Dn700mm, datând din 1965, cea de-a doua este realizată din PREMO Dn1000mm, datând din 1974, iar ultima este realizată din beton armat (tip BUCOV) Dn1400, datând din 1981.

##### Distribuţia apei

Reţeaua de apă din oraşul Tg. Mureş are o lungime de 290km şi este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul Nr. 2-52 – Reţeaua de conducte de distribuţie a apei – Târgu Mureş

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80-150 | Fontă | 25 | 15,8409 |
| 200-250 | Fontă | 25 | 0,72977 |
| 300-350 | Fontă | 25 | 1,70398 |
| 600 | Fontă | 25 | 0,20306 |
| 80-150 | Oţel | 25 | 134,2965 |
| 200-250 | Oţel | 20-25 | 42,55695 |
| 300-350 | Oţel | 10-20 | 21,9831 |
| 400 | Oţel | 20-25 | 15,7271 |
| 500 | Oţel | 20-25 | 8,16131 |
| 600 | Oţel | 25 | 16,8155 |
| 800 | Oţel | 25 | 9,12634 |
| 80-150 | Azbo | 25 | 2,34019 |
| 200-250 | Azbo | 25 | 0,77993 |
| 300-350 | Premo | 25 | 0,04948 |
| 400 | Premo | 25 | 0,34073 |
| 600 | Premo | 25 | 2,7979 |
| 80-150 | PVC | 10-20 | 2,84739 |
| 80-150 | PE | 5 | 13,95401 |
| 200-250 | PE | 5-10 | 0,63284 |
| 300-350 | Fier forjat | 10-20 | 0,00084 |
| 400 | Fier forjat | 10-20 | 0,11206 |

În ce priveşte alte aglomerări urbane din Zona F ce au reţea de apă în funcţiune şi pe baza datelor trimise de primăriile locale, acestea sunt următoarele:

comuna Sâncraiu de Mureş, reţea de Dn 100-150, L=2.730m şi Dn 63-160, L=32.655m;

comuna Sângeorgiu de Mureş, reţea cu Dn 200-400, L=6.000 m;

comuna Sărmaşu, reţea cu Dn 32-90, L=9.000m şi Dn 50-100, L=1.500m;

comuna Ceauşu de Câmpie, reţea de 28.900m;

comuna Livezeni, reţea cu Dn 63-125, L=9.154m;

##### Contorizarea apei

Debitul distribuit este complet contorizat şi are ca dispozitive specifice: Wehrle, Arad, Shlumberger, Meinecke etc.

Oraşul Tg. Mureş are întregul debit consumat contorizat. De asemenea, toate liniile de alimentare de la staţia de apă către comune sunt contorizate.

### Facilităţile existente în Zona Tg.Mures

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona 1 este situată in nord-vestul judeţului şi este constituită si din următoarele comune: Band, Şincai, Pogăceaua, Râciu, Crăieşti, Sărmaşu şi Sânpetru de Câmpie

In această zonă dezvoltarea industrială este scăzută, iar factorul migraţiei este crescut.

Un caz aparte in aceasta zona il reprezinta localitatea Band. Reteaua existenta de apa este alimentata dintr-o magistrala operata de catre SNGN ROMGAZ, filiala Mures. Dupa cum este specificat in scrisoara nr. 10960/13.05.08 calitatea apei furnizate este de calitate „industriala”, situatie inacceptabila din punct de vedere al regulilor mediului si a preventiei bolilor contagioase.

În capitolele de mai jos va fi descrisă situaţia actuală.

##### Sursa de apă

Sursa de apă este staţia de tratare a apei Târgu Mureş.

##### Tratarea apei

Tratarea apei se realizează în cadrul Staţiei de tratare a apei din Târgu Mureş, aceasta momentan este în plin proces de reabilitare şi retehnologizare.

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Rezervoarele din această zonă sunt:

| LOCALITATE | CAPACITATE(m3) | NUMĂR |
| --- | --- | --- |
| Sărmaşu | 1000 | 1 |
| Voiniceni | 1.000 | 1 |
| Pogăceaua | 300 | 1 |
| Ceauşu de Câmpie | 300 | 1 |
| Campenita | 1000 | 1 |
| Campenita | 500 | 1 |
| Râciu | 500 | 1 |
| Sabed | 50 | 1 |
| Şincai | 500 | 1 |

Datorită diferenţei de cotă a terenului în comunele: Pogăceaua, Voiniceni, Câmpeniţa au fost prevăzute staţii de pompare.

##### Aducţiune

Zona este alimentată printr-o conductă magistrală operată de un operator privat, S.C. SURM S.A.

Conducta este veche şi se află intr-un stadiu avansat de uzură, iar lungimile sunt:

| LOCALITATE | LUNGIME ADUCŢIUNE (m)(m3) | MATERIAL |
| --- | --- | --- |
| Voiniceni – Sărmaşu | 46,5 | Oţel |
| Pogăceaua – Band Fâneţe | 8,5 | Oţel |
| Râciu – Crăieşti | 10 | Oţel |
| Lechincioara - Şincai | 3,7 | oţel |

##### Distribuţia apei

Comunele care în prezent dispun de alimentare cu apă potabilă sunt: Band, Râciu, Şincai, Pogăceaua, Sânpetru de Câmpie, Crăieşti şi Sărmaşu.

Reţeaua comunei Band este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-53 – Reţeaua de apă – comuna Band

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | P.E. | 2 | 11,35 |
| 160 | P.E. | 2 | 3,71 |
| 200 | P.E. | 2 | 0,24 |

Tabelul ce urmează prezintă reţelele de distribuţie din comunele acestei zone, caracteristicile acestora şi starea lor actuală.

Table No. 2-54 – Retea de apa in zona 1

| LOCALITATE (mm) | LUNGIME REŢEA (km) | MATERIAL (ani) | DN (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Voiniceni | 7,2. | PEID | 63 - 110 |
| Ceauşu de Câmpie | 10,2. | PEID | 63 - 110 |
| Câmpeniţa | 6,0 | PVC | 110 |
| Şincai | 2,0 | PVC | 110 |
|  | 1,5 | Oţel | 50 |
| Râciu | 43,8 | PEID | 63 - 110 |
| Sânmartin | 6,0 | Oţel | 50 - 100 |
| Crăieşti | 3,5 | Oţel | 50 |
| Pogăceaua | 8,0 | PEID | 63 - 110 |
| Sărmaşu | 22,0 |  |  |
| Sărmăşel | 3 |  |  |
| Sânpetru de Câmpie | 9 |  |  |

##### Contorizarea apei

Localităţile Band, Sărmăşel, Râciu, au distribuţia apei contorizată.

### Amenajări existente în zona Reghin

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona  reprezintă aglomerările urbane situate în nordul judeţului Mureş. Zona este dominată de oraşul Reghin care este un oraş important din punctul de vedere al industriei, populaţiei şi turismului. Oraşul Reghin îşi are propria staţie de tratare apă şi apă reziduală.

Satele din sub-zona 2 sunt situate într-un mediu muntos. Sistemul de apă lipseşte sau există ca şi sistem local alimentat din fântâni sau captări muntoase gestionate de consiliile locale.

Sistemul de apă Deda, zona 11, alimentează reţeaua comunelor Deda, Aluniş, Ruşi Munţii şi Brâncoveneşti.

##### Sursa de apă

În Zona 2 sursa Staţiei de tratare apă Reghin este captarea de apă de suprafaţă reprezentată de Râul Gurghiu. Bazinul de captare este situat pe malul stâng al Râului Gurghiu şi în amontele barajului care asigură fluxul cerut pentru staţia de tratare apă. Proprietarul captării este RA Apele Romane şi debitul de admisie este de 490l/s.

Staţia de tratare apă Reghin alimentează cu apă şi următoarele sisteme: Suseni, Luieriu, Ideciu de Jos, Solovăstru, Gurghiu şi Gorneşti.

Comuna Ibăneşti are o captare puţ “Bucin” cu c=1.8l/s.

##### Tratarea apei

Principala staţie din Zona Reghin este Staţia de tratare apă din oraşul Reghin.

Bazinul de captare este dotat cu o unitate de îndepărtare nisip cu 2 camere (L=18,65m, l=2 x 1,25 şi H=6,55m). Apa brută curge prin 2 conducte de Dn600, fabricate din PREMO şi care au L=650m către Staţia de tratare apă.

Apa brută ajunge apoi în camera de distribuţie şi amestec. Acolo are loc amestecarea apei brute cu reactivi. Reactivii utilizaţi pentru proces sunt: sulfatul de aluminiu şi oxidul de calciu. După un timp de contact de 6 min, apa amestecată curge în cantitate egală prin 5 conducte înspre 5 rezervoare longitudinale de sedimentare.

Rezervoarele longitudinale de sedimentare au dimensiunile de L=40,0m, l=4,0m şi H=2,0m şi timpul de sedimentare este de aproximativ 100 minute. Prin intermediul gravităţii apa curge înspre 9 unităţi de filtrare. Fiecare unitate de filtrare are dimensiunile de L=9,20m şi l=3,70m şi este dotată cu nisip (grosimea de 0,3…3mm) ca material de filtrare la o înălţime de filtrate 0,90m şi orificii de pulverizare (64 picături/m2). Spălarea filtrului este efectuată ca şi metodă împotriva curentului.

Apa filtrată este pompată către bazinele de contact 2x2.500m3 şi după aceea aceasta este clorurată (ca fază post-clorurare) şi pompată în reţea.

Camera de amestec şi distribuţie	Pompele de distribuţie

Schema Staţiei de tratare apă

##### Aducţiune

În Zona Reghin conductele principale de transmitere merg de la bazinul de captare la Staţia de tratare apă, situată în satul Apalina.

Table No. 2-55 – Conducte de aductiune

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | PREMO | 33 | 2x0,61 |
| 600 | PREMO | 33 | 0,70 |
| 400 | Oţel | 28 | 1,18 |

De asemenea, în această zonă există racordul de linie (din 2005) de la Solovăstru la Gurghiu: conductă de PE, Dn160 şi L=8,50km.

Conducta de alimentare de la reţeaua Reghin la satul Suseni are o lungime de 3,0 km şi este fabricată din PVS, cu Dn180. Următorul racord este cel cu satul Luieriu, fabricat din PVC, Dn 110 şi având o lungime de 4 km.

Un alt racord este cel Reghin - comuna Ideciu de Jos, lungimea acestuia fiind de 8,0 km, dar din cauza informaţiilor primite din chestionare nu există date despre materialul din care conducta este fabricată sau despre Dn.

Conducta de transmitere pentru sistemul de apă Petelea – Periş este următorul:  conducta de la Reghin la Petelea este fabricată din PEID, are Dn 200 şi o lungime de 4,30 km. De la Petelea la Periş, conducta este fabricată din PEID, are Dn 180 şi o lungime de 5,70 km. Sistemul este nou, din 2007.

Conducta de transmitere de la Reghin la comuna Lunca este fabricată din PE, are Dn 110 şi o lungime de 8,15 km.

Cu privire la Zona Deda, în ciuda lipsei detaliilor din chestionarele completate primite, trebuie subliniat că diferite conducte de la bazinul de captare la Staţia de tratare apă Deda au diferite diametre (Dn100 şi Dn 160), sunt fabricate din diferite materiale (oţel şi PVC) şi o lungime totală de 19,0km.

##### Distribuţia apei

În Zona 2, reţeaua de distribuţie din principalul oraş Reghin este prezentată mai jos.

Tabelul Nr. 2-56 – Reţeaua de distribuţie apă a oraşului Reghin

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 – 600 | Oţel | 5 – 45 | 48,24 |
| 80 – 200 | Ductil | 15 – 75 | 2,94 |
| 80 – 400 | AZBO | 20 – 45 | 15,83 |
| 400 – 600 | PREMO | 45 | 4,09 |
| 160 | PVC | 23 | 4,56 |
| 63 - 200 | PE | 0 - 7 | 11,75 |

Sistemul reţelei Suseni – Luieriu are următoarele caracteristici:

Tabelul Nr. 2-57 – Reţeaua de apă a sistemului Suseni – Luieriu

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | PVC | 5 | 1,087 |
| 110 | PVC | 5 | 0,852 |
| 90 | PVC | 5 - 3 | 2,034 |
| 75 | PVC | 5 - 3 | 2,228 |
| 63 | PVC | 5 - 3 | 9,590 |
| 40 | PVC | 3 | 1,039 |

Comuna Ideciu are, pe baza chestionarelor, o reţea cu lungimea 8,0 km. Reţeaua (funcţională din 2000) acoperă satele Ideciu de Sus şi Ideciu de Jos. La momentul elaborării Planului Principal materialul şi diametrele erau necunoscute.

Într-o situaţie similară este comuna Voivodeni, reţeaua având o lungime de 7.50 km şi la momentul elaborării Planului Principal, nu existau detalii cu privire la materialul sau diametrul conductelor.

Distribuţia apei în sistemul Gorneşti – Periş este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-58 – Reţeaua de distribuţie apă a sistemului of Gorneşti – Periş

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | PEID | 1 | 8,931 |
| 75 | PEID | 1 | 1,096 |
| 90 | PEID | 1 | 1,057 |
| 110 | PEID | 1 | 0,913 |
| 125 | PEID | 1 | 0,915 |
| 160 | PEID | 1 | 2,543 |
| 180 | PEID | 1 | 0,160 |

Reţeaua de distribuţie apă (amplasată în 2005) a comunei Lunca este fabricată din PEID, are Dn 110 şi o lungime de 4,70 km.

Cu privire la reţeaua din Solovăstru, potrivit chestionarului, cea a comunei are o lungime de 8,0 km şi cea a celui mai apropiat sat, Jabenita, are o lungime de 4,0 km. Conducta este fabricată din PE şi a fost amplasată în anul 2000. Reţeaua acoperă 80% din populaţie.

Reţeaua comunei Gurghiu este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-59 – Reţeaua de apă a comunei Gurghiu

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | PE | 2 | 4,38 |
| 90 | PE | 2 | 0,82 |
| 110 | PE | 2 | 1,35 |
| 125 | PE | 2 | 0,14 |
| 180 | PE | 2 | 1,31 |

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Principalele structuri de depozitare ale zonei Reghin sunt situate la Staţia de tratare apă şi în oraşul Reghin.

Oraşul Reghin este operat de următoarele unităţi de depozitare: 2x1.000m3 din anul 1980 (reabilitată complet în 2007) şi 1x5.000m3 din anul 1998 (în prezent în stand-by). Oraşul este deservit de mai multe staţii de pompare datorită faptului că Reghinul are distribuţii zonale de apă. Staţia de pompare Rodnei are 2 pompe funcţionale (C=135m3/h şi H=55m) şi 2 pompe (C=100m3/h şi H=45m) în stand-by. Pompele funcţionale au fost reabilitate printr-un program SAMTID. Staţia de pompare Apalinei are 2+1 pompe (C=25m3/h şi H=60m).

Sistemul de apă din Suseni – Luieriu au 2 rezervoare operaţionale de 200m3, fiecare fiind situat în Suseni sau Luieriu.

Comuna Ideciu de Jos are un sistem de apă deservit de Staţia de tratare apă Reghin şi are un rezervor de 250m3 situat în Ideciu de Sus.

Sistemul de apă al comunei Gorneşti (şi Periş) este deservit de un rezervor de 500m3 situat în Periş.

Comuna Lunca are funcţional, încă din 2005, un rezervor de 100m3. Rezervorul este alimentat de o staţie de pompare situată în aceeaşi zonă (nu sunt disponibile date tehnice).

##### Contorizarea apei

În Zona Reghin principalul oraş, Reghin este aproape în totalitate contorizat şi debitmetrele care sunt utilizate sunt:  Precizia Bucureşti, Woltman şi Zenner. Suplimentar la consumatorii din oraş, toate gurile de evacuare către sistem: Ideciu, Suseni, Solovăstru sau Voivodeni sunt contorizate.

Sistemul distribuţiei de apă al comunelor Suseni şi Luieriu este măsurat total prin unităţile Zenner.

Sistemul distribuţiei de apă al comunelor Gurghiu este măsurat total prin unităţile Kontor Group.

Sistemul de apă al comunelor Solovăstru and Jabenita este contorizat total.

### Amenajari existente in zona  Ludus

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona Ludus  constă din oraşul principal, Luduş şi satele din jurul acestora. Oraşul Luduş are o populaţie de 14.775 locuitori. Această zonă este parte a bazinului râului Mureş. Oraşul Luduş are propria sa staţie de tratare a apei, gestionată de Aquaserv Tg. Mureş, filiala Luduş.

O mare parte din satele amplasate în apropiere de Luduş (Cheţani, Hădărani) au un sistem de alimentare cu apă deservit de staţia de tratare.

Principala problemă a zonei este starea staţiei de tratare a apei reziduale a oraşului Luduş, ce este deţinută în prezent de o fabrică privată de zahăr.

##### Sursa de apă

Cele două linii operaţionale ale staţiei de tratare a apei din Luduş sunt alimentate fiecare dintre ele printr-o captare din râul Mureş, având o capacitate de 50 l/s pentru prima dintre ele, şi de 110 l/s pentru cea de-a doua. Cea de-a doua captare este cea mai nouă, fiind realizată în 1985, care poate asigura debitul necesar pentru oraşul Luduş.

##### Tratarea apei

De la captare, apa neepurată este pompată spre camera de amestecare şi distribuţie. Camera este parte a unei clădiri ce cuprinde de asemenea un rezervor pulsatoriu de sedimentare (V=150m3). Aici are loc pre-ozonizarea şi injectarea cu soluţie BOPAC (clorură de aluminiu polimerizată). Dozarea reactivilor este realizată conform cu măsurarea debitului de admisie (de ex. valoarea turbidităţii).

Ozonul este produs într-o instalaţie specifică (datând din 1994).

Apa trece gravitaţional prin unităţile de filtrare a nisipului. Aceste 4 unităţi de filtrare (fiecare dintre ele cu o suprafaţă de 21,6 m2) sunt prevăzute cu nisip ca material filtrant şi duze.

Apa filtrată este colectată într-un bazin amplasat sub unităţile filtrante. Aici, după o perioadă de contact de 30 de minute, se finalizează fazele de post-ozonizare şi post-clorurare.

Pulsator	Instalaţie de ozon

Spălarea filtrelor este de tip contra-curent, utilizând suflante PS. Apa potabilă este colectată într-un rezervor şi alimentează reţeaua prin intermediul pompelor de distribuţie.

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Sistemul de alimentare cu apă a oraşului Luduş are un număr de rezervoare, cum ar fi: rezervor de 2.500 m3 (Linia nouă), rezervoarele “Cabana” (2x 2.000 m3) şi rezervoarele “Hidrofor” (300m3 şi 500m3).

În acelaşi amplasament al staţiei de tratare a apei există un rezervor de 300 m3 ce aparţine de linia veche de tratare, ce este acum ieşită din uz.

Comuna Cheţani şi comuna Hădăreni au un rezervor de stocare de 300m3 amplasat în Cheţani pentru alimentarea sistemului local de apă. Rezervorul este alimentat de Staţia de tratare a apei din Luduş.

Staţiile de pompare utilizate în Staţia de tratare a apei din Luduş sunt următoarele: Captare – Camera de amestecare staţia de pompare nr. 1, 3+1 pompe Cerna 150, Q=220m3/h, H=28m şi un set de pompe de umplere 1+1 MIL 40, q=52m3/h.

Staţia de pompare nr. 2, pompele de distribuţie în reţea are 4+1 pompe Q=140m3/h, H=55m.

##### Transportul apei

Conexiunea de la captare la staţia de apă este realizată printr-o conductă de oţel Dn500, L=315m, o conductă PREMO Dn500, L=975m şi o conductă de oţel Dn300, L=110m.

Conductele instalate în 1986 sunt înstare precară, cu excepţia conductei de beton (PREMO) ce prezintă multe perforaţii şi necesită reparaţii.

Principala conexiune de la Luduş la Cheţani (dealul Căpuşel) este din PEHD Dn160, L=3,70km.

##### Distribuţia apei

Reţeaua de apă a oraşului Luduş este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-38 – Reţeaua de distribuţie din oraşul Luduş

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | Oţel | 21 | 0,750 |
| 300 | Oţel | 25 | 1,500 |
| 250 | Oţel | 25 | 0,635 |
| 200 | Oţel | 22 | 2,530 |
| 150 | Oţel | 18 | 29,090 |
| 110 | PVC -G | 20 | 2,340 |
| 100 | Oţel -3.670 m Azbo-18.313 m | 47 | 21,983 |
| 90 | PVC-G | 30 | 7,370 |
| 80 | Oţel -3.670 m Azbo-472 m | 28 | 2,047 |
| 63 | Oţel -2.946 m Azbo-3.796 m | 30 | 6,734 |
| 40 | PVC-G | 33 | 1,020 |

Reţeaua Cheţani – Hădăreni de alimentare cu apă este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-39 –Reţeaua de distribuţie a apei din Cheţani - Hădăreni

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | PEHD | 3 | 3,7 |
| 110 | PEHD | 3 | 2,5 |
| 90 | PEHD | 3 | 6,7 |
| 75 | PEHD | 3 | 1,4 |
| 125 | PEHD | 3 | 4,4 |
| 63 | PEHD | 3 | 11,3 |

##### Contorizarea apei

Apa distribuită în oraşul Luduş este contorizată prin debitmetre, de tip Zenner sau Wehle. Reţeaua oraşului măsoară un consum pentru 57% din populaţie.

Apa distribuită consumatorilor din Cheţani şi Hădăreni este măsurată cu debitmetre.

#### Sistemul de alimentare cu apă

Sighişoara este un oraş cu 26.370 de locuitori. Totodată, este un oraş a cărui componentă principală de dezvoltare se bazează pe turism şi industrie.

Sighişoara are o reţea de apă alimentată din centrala proprie de tratare a apei, administrată de către Aquaserv Tg. Mureş, filiala Sighişoara. Reţeaua acoperă întregul oraş, aşa cum este necesar din punct de vedere a debitului şi zonei consumatorilor. Centrala de tratare a apei are o capacitate de tratare de 350 l/s, dar debitul tratat în prezent este în jur de 150 l/s.

În ce priveşte alte localităţi cuprinse în această zonă, comuna Albeşti (cu satele Topa şi Boiu) au o reţea de apă alimentată de către staţia de tratare a apei Sighişoara, comuna Daneş primeşte apă potabilă de la o fostă staţie locală industrială de tratare a apei, iar comuna Apold are un sistem local de alimentare cu apă.

În ce priveşte sistemul comunei Daneş, se subliniază faptul că reţeaua de apă este destinată numai câtorva consumatori (blocurile amplasate în centrul comunei). Staţia este administrată de către Aquaserv Tg. Mureş, filiala Sighişoara. Sursa este asigurată de către izvoare cu un debit de q=2,50 l/s.

În sudul zonei, un număr de 3 sate: Apold, Daia şi Vulcan au un sistem local de alimentare cu apă asigurat de un izvor. Sistemul acţionat împreună cu cişmelele locale publice este constituit din: rezervor, staţie de clorurare şi 2 staţii de pompare – una pentru comuna Apold şi una pentru comuna Daia. Debitul livrat în 2006 a fost de 17.400 m3. Consiliul local este proprietarul sistemul, dar starea de funcţionare nu este clară, urmând ca paşi ulteriori, sub îndrumarea ROC, să clarifice situaţia.

##### Sursa de apă

Acest capitol descrie componentele Staţiei de tratare a apei – Sighişoara.

Sursa este reprezentată de apa de suprafaţă a râului Târnava Mare, captarea fiind amplasată în amonte de comuna Albeşti.

Captarea este realizată prin 2 deschideri L x H x h = 13 x 2 x 4 m, acţionate de către o vană glisantă.

Captarea este amplasată în partea stângă a râului Târnava, în amonte de un baraj care asigură nivelul necesar pentru captare. În aval este asigurată o captare de urgenţă (poziţie de stand-by).

Figura Nr. 2-3 – Staţia de tratare a apei Sighişoara – Unităţile de îndepărtare a nisipului

Capacitatea captării este de 360 l/s. Structura este asigurată cu o cameră cu grilaje, constând din 2 căi de acces cu 2 ferestre (Lxl=2,9x1 m) şi un stăvilar de beton, h=0,7m.

Apa netratată trece prin camera cu grilaje către camerele de distribuţie prin 2 linii ale unităţilor de îndepărtare a nisipului.

Trecerea spre camerele de distribuţie este realizată prin unităţi de admisie filtrante.

##### Tratarea apei

Tratarea apei brute este împărţită în două faze. Faza de pre-tratare utilizează clor şi clorură de aluminiu polimerizată (BOPAC) iar faza de post-tratare utilizează clor. Pre-clorurarea are loc în camera de distribuţie iar BOPAC este injectat în rezervorul de reacţie amplasat în camera de pompare. Faza de post-tratament este asigurată prin utilizarea clorului injectat în rezervorul de sub filtrele de nisip. Dozele produselor chimice sunt ajustate conform cu debitul de apă brută şi turbiditate.

BOPAC este furnizat sub formă de soluţie lichidă de 10% Al2O3. Reglarea este asigurată de pompele de dozare. Pre- şi post- clorurarea este realizată utilizând agenţi de clorurare de 0-3 kg/h Cl/h. Toate conexiunile sunt realizate din conducte de PVC.

După ce parcurge rezervorul de reacţie, apa neepurată trece în 2 bazine de sedimentare – diametru de 30m. Debitul este distribuit egal prin intermediul unei camere de distribuţie. Apa tratată este colectată de către un jgheab radial prevăzut cu un stăvilar pentru controlul debitului. Pentru cazuri de turbiditate ridicată, există un al 3-lea bazin de sedimentare gata de utilizare (D=35m).

Figura Nr. 2-4 – Staţia de tratare a apei Sighişoara – Staţia de clorurare

Apa tratată este colectată (prin intermediul unor conducte de oţel Dn600) de la rezervoarele de sedimentare printr-o cameră de distribuţie şi dirijată mai departe la unităţile de filtre de nisip. Există două tipuri de filtre de nisip: 4 rezervoare de 17,5 m2 cu duze şi 2 x 3 rezervoare de 42,6 m2, fiecare dintre ele având blocuri M. Ca material filtrant este utilizat 1,20m de nisip de cuarţ şi 40 cm de pietriş.

Apa filtrată este colectată în rezervorul amplasat sub fiecare unitate de filtre de nisip.

Figura Nr. 2-5 – Schema de proces a Staţiei de tratare a apei Sighişoara

##### Rezervoare şi staţii de pompare a apei

Staţia de tratare Sighişoara. Apa tratată este păstrată în două rezervoare amplasate fiecare dedesubtul unităţilor de filtre de nisip: 220 m3 şi 450 m3. Între rezervoare există un racord acţionat de o supapă Dn 700 mm. Post-clorurarea are loc în rezervorul de 450 m3.

Staţia de tratare utilizează 2 nivele de pompare:

Apa neepurată. De la camera de distribuţie la camera de reacţie prin 2+1 pompe (C=650 m3/h, H=30m, P=110kW);

Apa tratată. De la rezervorul de 450 m3 apa este pompată în reţea de către 2+1 pompe (C=1000m3/h, H=68m, P=320kW).

Pentru ambele faze de pompare a fost prevăzută o instalaţie de pistoane constând din: rezervor de 5000 l şi 3 pompe MIL 65/250 (C=220 m3/h, H=180mHg, P=15kW).

Oraşul Sighişoara. Oraşul este deservit de 5 rezervoare:

Zona Mihai Viteazu: 1x2,500 m3 şi 1x5,000 m3;

Zona Lunca Poştei: 1x1,000m3 (reconstruit în 2007 printr-un program SAMTID);

Zona Cetate: 2x300m3.

În ceea ce priveşte staţiile de pompare, Sighişoara este deservită de 3 unităţi:

Zona Coşbuc, deservită de 2 staţii de pompare (reconstruite în 2007 printr-un program SAMTID);

Zona Corneşti;

Zona Plopilor.

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Daneş este deservit de un rezervor de 200m3.

##### Transportul apei

Transportul apei de la staţia de tratare a apei Sighişoara la rezervoare este asigurat de o conductă de oţel Dn 600mm, L=6.250m. Conducta este uzată şi pare a fi principala problemă a sistemului de alimentare cu apă. Este amplasată o conductă suplimentară de alimentare realizată la AZBO, dar este într-o stare improprie utilizării.

##### Distribuţia apei

Distribuţia apei potabile se realizează pentru mai mult de 95% din consumatorii din Sighişoara şi comuna Albeşti. Lungimea conductelor este de aproximativ 87km, având diametre diferite (Dn 40-600mm) şi materiale diferite, cum ar fi: oţel, fontă, AZBO, PEHD.

Tabelul Nr. 2-62 – Conductele reţelei de apă a oraşului Sighişoara

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80-150 | Fontă | 40 | 17,95 |
|  | Oţel | 40 | 25,70 |
|  | PE | 40 | 7,08 |
| 200-250 | Fontă | 50 | 1,11 |
|  | Oţel | 50 | 13,20 |
|  | AZBO | 50 | 1,60 |
| 300-350 | Oţel | 45 | 5,00 |
| 400 | Oţel | 30 | 1,89 |
|  | AZBO | 30 | 0,28 |
| 600 | Oţel | 35 | 8,20 |

Principala problemă a reţelei de apă din Sighişoara rămâne uzura conductelor şi datorită acesteia, apariţia scurgerilor, colmatare, etc.

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Daneş, conform cu chestionarul, are o lungime de 1,50 km, din oţel ca material, de diametre variate de la Dn 20 la Dn 100 şi este în uz din 1970.

Tabelul Nr. 2-63 – Conductele reţelei de apă ale comunei Albeşti şi satelor Ttopa şi Boiu

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 | PE | 6 | 0,312 |
| 160 | PE | 6 | 2,034 |
| 125 | PE | 6 | 1,160 |
| 90 | PE | 6 | 0,305 |
| 75 | PE | 6 | 1,700 |
| 63 | PE | 6 | 13,630 |

##### Contorizarea apei

Apa furnizată este contorizată în oraşul Sighişoara, Albeşti şi în Daneş.

Principalele dispozitive de contorizare a debitului utilizate sunt: Arad, Maddalena, Zenner, Wehrle, Maninecher.

#### Reţeaua de canalizare

Sistemul de canalizare în Zona Sighisoara este reprezentat în principal de reţeaua de canalizare şi de staţia de epurare a oraşului Sighişoara. Comuna Daneş are un sistem de canalizare conectat la o staţie privată de tratare a apelor reziduale (propietate a SNGN ROMGAZ SA Mediaş). Situaţia acestui aranjament va fi clarificată sub controlul ROC în etape următoare.

##### Colectarea apelor uzate

Tipul reţelei de colectare ape uzate a oraşului Sighişoara este 50% separat şi 50% combinat. Utilizatorii sistemului sunt reprezentaţi în proporţie de 75% de populaţia din Sighişoara, lungimea totală este de 78 de km, materialele utilizate sunt beton şi PVC. Aşa cum este prezentat în tabelul de mai jos, principalele probleme ale reţelei de canalizare se datorează stării actuale de funcţionare (colmatare şi spargere a conductelor de beton).

Tabelul Nr. 2-64 – Starea reţelei de canalizare din oraşul Sighişoara

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| <200 | Beton + PVC | 100 | 14,76 |
| 200 | Beton + PVC | 102 | 2,92 |
| 250 | Beton + PVC | 100 | 4,76 |
| 300 | Beton + PVC | 97 | 25,30 |
| 400 | Beton + PVC | 57 | 8,60 |
| 500 | Beton | 99 | 0,87 |
| 600 | Beton | 37 | 4,97 |
| 800 | Beton | 28 | 9,57 |
| 1000 | Beton | 26 | 0,84 |
| 1200 | Beton | 26 | 5,31 |

O mare parte a problemelor apar datorită uzurii materialului în utilizare, întrucât rigolele nu pot funcţiona normal (aproape 50% din acestea funcţionează). Datorită stării precare a sistematizării şi reabilitării străzilor, multe dintre rigole sunt umplute cu material aluvionar. De altfel, datorită condiţiilor locale de relief, multe porţiuni din canalele colectoare sau chiar guri de canal au fost mutate din poziţia lor. Situaţia a dus la modificarea pantei canalului şi de asemenea operaţia de auto-curăţare a devenit insuficientă. O altă problemă o reprezintă situaţia terenurilor „private” unde sunt amplasate multe dintre conducte, reabilitările sau reparaţiile conductelor sau canalului devenind greu de realizat.

Reţeaua de canalizare a comunei Daneş are 10 ani vechime; este din material AZBO şi are 1500 m lungime. În timpul funcţionării reţelei de canalizare a apărut fenomenul de colmatare. Reţeaua de canalizare nu deserveşte întreaga populaţie din Daneş (numai 5% din populaţie).

##### Tratarea apelor uzate

Staţia de tratare a apelor uzate din Sighişoara este staţia centrală din zona A. Este o staţie mecanică-biologică.

Staţia este amplasată în aval de oraş, pe partea dreaptă a râului Târnava. Capacitatea de tratare a fost prevăzută pentru 200 l/s, dar o verificare recentă a documentelor (elaborate de SC Proiect Tg. Mureş) a constatat că etapa mecanică a tratat 130 l/s iar etapa biologică a tratat 90l/s. Ca o concluzie generală, staţia este învechită iar din punct de vedere structural, nu se află într-o stare bună.

Figura Nr. 2-6 – Unitatea de îndepărtare a nisipului

Apa trece prin camerele de filtrare, apoi printr-o unitate de filtrare a nisipului cu 2 camere. Datorită vitezei reduse, nisipul este colectat şi evacuat. Nisipul trece prin 2 camere de 4x3 m printr-un sistem pneumatic de ridicare acţionat de două suflante. Apa uzată este pompată în rezervorul principal de sedimentare (D = 25m).

Figura Nr. 2-7 – Schema de tratare a apei reziduale din Sighişoara

După aceea, apa reziduală curge în rezervorul de aerisire (8 celule de 8x8m împărţite în 2 şiruri şi având o înălţime de 4 m) echipat cu 8 decantoare mecanice. Sedimentarea secundară are loc în 2 rezervoare longitudinale de sedimentare (L = 36m, l = 6m). Apa ajunge în râul Târnava după contactul cu o soluţie de sulfat feric.

Sedimentele din rezervoarele de sedimentare şi cele de aerisire sunt colectate într-un bazin de decantare gravitaţional (D = 12m) ca reziduuri primare. Din partea cu densitate mai mare a reziduurilor, sunt pompate în bazine de aerisire ca reziduuri recirculate.

Staţia este prevăzută cu 2 bazine de fermentaţie (D=10,5m) şi un rezervor de gaz (V = 10m3). Reziduurile fermentate sunt depozitate din rezervoarele de fermentare în guri de canalizare locale.

Problema principală a staţiei este reabilitarea rezervoarelor secundare de sedimentare conform cu debitul de tratare prevăzut, dar şi reabilitarea

Figura Nr. 2-8 – Camera de măsurare Parshall

structurilor constructive, staţiile de pompare a reziduurilor şi centrala termică (învechită, fără piese de schimb şi mare consumatoare de energie).

Staţia de tratare ape uzate Daneş este deţinută de SNGN ROMGAZ SA Mediaş şi are o capacitate de tratare de 300m3/zi. Staţia se află în curs de preluare de către Aquaserv Sighişoara ca Operator.

##### Evacuarea reziduurilor

În cazul staţiei de tratare a apei reziduale din oraşul Sighişoara, sedimentele sunt amplasate în gurile de canalizare prevăzute. După umplerea puţurilor, sedimentele sunt transportate cu camioane până la gropi de gunoi.

#### Amenajări pentru ape reziduale industriale

Deşi oraşul Sighişoara este în principal dezvoltat în domeniul turismului, există de asemenea activitate industrialîă. În tabelul de mai jos este prezentată situaţia apei reziduale industriale.

Tabelul Nr. 2-65 – Parametrii apei reziuale industriale din oraşul Sighişoara

| INDUSTRIE | Cantitate m3/d | BOD5 (mg/d) | COD (mg/d) | SS (mg/d) | NH4+ (mg/d) | P (mg/d) | COD (mg/d) | SS (mg/d) | NH4+ (mg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceramică | 692 | 15,08 | 22,98 | 149,3 |  |  | 22,98 | 149,3 |  |
| Cărnii | 15,07 | 1,613 | 2,55 | 1,362 | 0,237 | 0,053 | 2,55 | 1,362 | 0,237 |
| Laptelui | 83 | 17,35 | 37,7 | 14,9 | 0,366 | 0,43 | 37,7 | 14,9 | 0,366 |
| Zidărie | 81 | 1,365 | 2,79 | 3,055 |  |  | 2,79 | 3,055 |  |
| Textilă | 47,95 | 0,895 | 2,586 | 5,01 |  |  | 2,586 | 5,01 |  |
| Metalică | 79,18 | 1,823 | 4,82 | 4,85 |  | 0,107 | 4,82 | 4,85 |  |

Toate aceste industrii utilizează staţia de tratare a apei reziduale din Sighişoara, iar următoarele au instalaţii pentru pre-tratare locală. De fapt, aceste instalaţii sunt:

SC Nicovala SA, instalaţii de neutralizare şi extragere a cromului;

SC Cesiro SA, instalaţii de reţinere grosieră a substanţelor (bazin de sedimentare);

SC Artfil SA, instalaţii de reţinere grosieră a substanţelor (bazin de sedimentare).

Aşa cum este menţionat mai sus, la staţia de ape reziduale din comuna Daneş se tratează de asemenea apele uzate din industria locală, cum ar fi producerea de gaze naturale.

#### Suficienţa datelor

Zona A este dominată de oraşul Sighişoara (si problemele sale) iar pentru stadiul de Plan de ansamblu, datele colectate sunt suficiente.

#### Concluzii

Concluzionând, Zona 8 are o situaţie similară cu a multor alte zone din România. Staţiile de tratare au fost proiectate pentru volume mari de apă şi funcţionează în prezent la mai mult de 1/3 din capacitate, industria grea a scăzut ca importanţă şi apare de asemenea un factor major al migraţiei forţei de muncă.

Problemele principale ce au fost observate în Zona 8 şi măsurile necesare sunt:

conducta de alimentare de Dn600, L=6,00km – reabilitare integrală;

reţea de apă şi canalizare a oraşului Sighişoara – necesare reabilitări;

staţia de tratare ape reziduale din Sighişoara – necesară reproiectarea schemei tehnologice şi îmbunătăţiri la nivelul stadiului terţiar (conform cu Anexa 1 a TOR);

îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare a comunei Albeşti;

starea sistemului de alimentare cu apă a comunelor Daneş şi Apold – necesită clarificări instituţionale şi îmbunătăţire tehnologică.

### Amenajări existente în Zona Sângeorgiu de Pădure

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona constă dintr-un număr de comune şi sate, cele mai importante fiind oraşul Sângeorgiu de Pădure (populaţie de 5.500 locuitori) şi comuna Fântânele (populaţie de 2.375 locuitori). Zona este slab reprezentată din punct de vedere al amenajărilor de alimentare cu apă sau canalizare.

De altfel, Zona 7are o imagine specifică a perioadei post-comuniste, cu industrii uriaşe care s-au prăbuşit, ca în cazul Centralei electrice amplasate în Fântânele, prăbuşire care a antrenat, după 1989, o afectare majoră a pieţei forţei de muncă.

Centrala are o staţie proprie de tratare a apei şi un anumit procent din capacitate, nemasurat de nici un dispozitiv, alimentează o reţea locală de apă a comunei Fântânele. La momentul strângerii acestor date, centrala şi sistemul de distribuţie erau gestionate de Consiliul local (calitatea apei este verificată de autorităţile sanitare). In urma discutiilor avute cu responsabilii judetului, situatia institutionala a infrastructurii de apa din localitatea Fantanele este dificila. Astfel barajul de pe raul Tarnava Mica se afla in proprietatea Primariei Fantanele, iar statia de tratare a apei in proprietatea Ministerului Industriilor. Actiunii viitoare coordonate de catre Ministerul Mediului vor trebui sa rezolve aceasta problema institutionala..

Oraşul Sângeorgiu de Pădure are o staţie proprie de alimentare cu apă şi tratare a apelor reziduale. Aceste staţii sunt mici şi învechite şi acoperă numai 50% din populaţia oraşului. Operatorului sistemului este S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata.

##### Sursa de apă

În cazul oraşului Sângeorgiu de Pădure, sursa sistemului de alimentare cu apă o reprezintă 2 puţuri de q=4 l/s, adâncime 12m. Puţurile sunt echipate cu pompe submersibile ce umplu un rezervor de 50 m3.

În cazul comunei Fântânele, sursa este diferită, fiind reprezentată de captarea de suprafaţă a apelor râului Târnava. Datorită faptului că staţia de alimentare cu apă aparţinea de Centrala electrică, capacitatea de tratare a fost proiectată pentru 50 l/s, chiar dacă nivelul maxim al capacităţii poate atinge 300 l/s. Comuna Fântânele este alimentată de această staţie cu un debit mai mic, pentru câţiva consumatori casnici şi 6 consumatori industriali.

##### Tratarea apei

Staţia de tratare a apei pentru comuna Fântânele a fost ridicată după cel de-al doilea Război Mondial, iar în cursul exploatării a suferit câteva etape de reabilitare şi îmbunătăţire. Staţia a fost destinată în principal pentru utilizarea Centralei electrice.

Staţia de tratare a apei Fântânele cuprinde următoarele elemente tehnologice: Captare râul Târnava – Unitate de îndepărtare a nisipului – Bazin de sedimentare – Staţie de clorurare.

Datorită situaţiei actuale a Operatorului, este dificilă furnizarea de suficiente date tehnice despre staţie. Aceste aspecte vor fi clarificate prin etape ulterioare şi analize detaliate.

Staţia de tratare a apei pentru oraşul Sângeorgiu de Pădure este gestionată de Consiliul local. Staţia asigură următoarele etape tehnologice: din puţuri, apa neepurată este pompată de pompe submersibile spre un rezervor de 150m3 şi după un timp de tratare cu clor şi piatră de var este distribuită prin pompare în reţea.

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Structurile de stocare pentru comuna Fântânele sunt rezervoare de beton 2 x 280m3, ce sunt scoase din uz şi necesită reabilitare.

##### Transportul apei

Staţia de alimentare cu apă a Sângeorgiu de Pădure este alimentată cu apă neepurată prin pompare printr-o conductă de 1,10 km. Nu sunt disponibile date despre material sau diametru.

##### Distribuţia apei

Reţeaua de distribuţie a apei pentru comuna Fântânele este învechită (în uz din 1950) şi este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-66 – Conductele reţelei de alimentare cu apă din Fântânele

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | Fontă | 50 | 2,0 |
| 150 | Fontă | 50 | 1,5 |
| 100 | Fontă | 50 | 1,5 |
| 100 | Oţel galvanizat | 20 | 1,0 |
| 50 | Fontă | 50 | 4,8 |

Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Sângeorgiu de Pădure are o conductă uzată din oţel, având diametre diferite ce variază între 50 şi 200 mm şi o lungime de 12,50 km.

##### Contorizarea apei

Apa distribuită în comuna Sângeorgiu de Pădure acoperă consumul pentru 15% din populaţie şi este contorizată în întregime.

Apa distribuită în comuna Fântânele acoperă consumul pentru 19% din populaţie şi este contorizată în întregime.

#### Infrastructura apelor reziduale

Staţiile de ape uzate ale localităţilor Sângeorgiu de Pădure sau Fântânele sunt învechite şi uzate.

##### Colectarea apelor uzate

Canalizarea localităţii Sângeorgiu de Pădure, ce acoperă 5% din populaţie, are o lungime de 7,30 km şi este realizată din beton ca material şi Dn300. Starea acesteia nu corespunde fostului scop; unele porţiuni ale canalizării sunt amplasate incorect (în contrapantă) şi apar probleme cu nisipul evacuat local. Suplimentar, inundaţiile din ultimii ani au afectat deversarea apei pluviale în râu.

Canalizarea comunei Fântânele este de tip mixt. Canalizarea acoperă 11% din populaţie, are o lungime de 3,4 km, ca material este din beton, Dn200 şi Dn 300, cu o lungime de 0,60 km. Canalizarea este în uz de 50 de ani şi datorită acestui fapt apar toate problemele din prezent (trebuie amintit în acest punct că sunt în uz 84 de camere şi 5 puncte de evacuare a apei pluviale din aceeaşi perioadă).

##### Tratamentul apelor reziduale

Staţia de tratare a apelor uzate din comuna Sângeorgiu de Pădure are 3 bazine de sedimentare prin care apa uzată trece în râul Târnava. Este o staţie de pompare a apelor reziduale scoasă din uz datorită vechimii şi lipsei pieselor de schimb.

Staţia de tratare a apelor uzate a comunei Fântânele este reprezentată de un bazin de sedimentare Imhoff învechit (tip 200 cu margini prelucrate) ce filtrează apele reziduale preluate din canalizare înainte de deversarea în râul Târnava Mică.

Nici una din staţiile de tratare nu este conformă cu cerinţele minime ale NTP 011.

##### Evacuarea reziduurilor

Până la momentul elaborării Planului de ansamblu, nu au fost disponibile date.

#### Amenajări pentru ape reziduale industriale

Canalizarea comunei Fântânele (inclusiv staţia de ape uzate) asigură tratamentul apelor uzate colectate din industrial locală, cum ar fi: SC Elan Internaţional (industria textilă), SC Oldmob (mobilă) şi SC Escargo (fabrică de produse alimentare). Ultima dintre acestea este prevăzută cu o amenajare de pre-tratare pentru evacuarea apelor reziduale.

#### Suficienţa datelor

Datele colectate sunt în mod predominant neclare, având insuficiente detalii tehnice datorită vechimii instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare.

#### Concluzii

Etapele ulterioare se vor îndrepta (pe baza strângerii informaţiilor detaliate) spre următoarele scopuri, după cum urmează:

reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a comunei Sângeorgiu de Pădure;

reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a comunei Fântânele;

pe baza sursei de alimentare amplasată în comuna Fântânele, va fi dezvoltat sistemul de alimentare cu apă pentru satele din Zona 7.

### Amenajări existente în Zona Târnăveni

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona  constă din oraşul principal, Târnăveni şi satele din jurul acestuia. Oraşul Târnăveni are o populaţie de 28.792 de locuitori. Această zonă face parte din bazinul râului Târnava Mică. Oraşul Târnăveni are staţii proprii de alimentare cu apă şi tratare a apelor reziduale, gestionate de către Aquaserv Tg. Mureş, Sucursala Târnăveni.

Comuna Găneşti, având o populaţie de 2.218 locuitori, este alimentată cu apă potabilă de la staţia de tratarea a apei Târnăveni.

##### Sursa de apă

Sursa sistemului de alimentare cu apă este râul Târnava. Sistemul este alimentat prin captare de suprafaţă, având o capacitate de 440 l/s. De asemenea, oraşul Târnăveni are un puţ cu un rezervor de aproape 5.000 m3, dar datorită scăderii influenţei economice, sursa este în prezent în stand-by.

##### Tratarea apei

Pentru consumatori, oraşul Târnăveni şi comuna Găneşti, există o staţie de tratare a apelor reziduale. Staţia este amplasată după cartierul Custelnic, pe partea stângă a râului Târnava Mică.

Captarea are o linie 2+1 constând din: gura de admisie pentru captare asigurată cu filtre, unităţile de îndepărtare a nisipului şi cameră de distribuţie prevăzute cu pompe submersibile. Proiectul anterior era prevăzut pentru capacitatea de 600 l/s, acum liniile funcţionează la un maxim de 400 l/s, dar debitul tratat în prezent este de 110 l/s.

Fiecare linie de admisie are 2 rânduri de filtre de 1,40x0,50m, prevăzute cu 2 vane glisante. Filtrele reţin suspensiile mai mari de 0,2 mm. Unităţile de îndepărtare a nisipului sunt prevăzute cu hidro-ridicătoare pentru descărcarea în aval a sedimentelor. Apa neepurată trece din unităţile de îndepărtare a nisipului într-un cheson de beton echipat cu 2+1 pompe submersibile.

Figura Nr. 2-9 – Staţia de tratare a apei Târnăveni – Captare de suprafaţă

Apa neepurată este pompată prin 2 bazine de sedimentare de D=30m şi trece gravitaţional prin 2 unităţi de filtrare a nisipului (3 x 42,7 m2) spre bazinul de depozitare. Aici există 2 unităţi de filtrare; fiecare unitate are 3x2 rezervoare de filtrare (3,05x7m). Mediul filtrant este reprezentat de nisip de cuarţ de 1,20m înălţime. Spălarea filtrelor este realizată prin suflante (tip contra-curent).

În linia de circulare a apei, între chesonul de beton şi rezervoarele de sedimentare, este injectat clor şi clorură de aluminiu polimerizată (BOPAC); şi în bazinele amplasate sub filtrele de nisip este injectat clor, în etapa de post-clorurare.

Sedimentele din bazinele de sedimentare şi apa cu care s-au spălat reziduurile este colectată într-un bazin de recuperare. O parte din apa păstrată în bazinul de recuperare este reintrodusă în sistem, în aval de rezervoarele de sedimentare. Apa potabilă păstrată în rezervor este pompată în reţea prin 3 pompe cu viteze variabile.

Figura Nr. 2-10 – Staţia de tratare a apei Târnăveni – Schemă tehnologică

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Aşa cum este detaliat mai sus, în cazul staţiei de tratare a apei Târnăveni, fiecare dintre unităţile de filtrare a nisipului este prevăzută cu un bazin de contact amplasat dedesubt. Volumul de stocare este de 520m3/unitate filtrantă. Rezervorul de stocare a apei potabile are o capacitate de 300 m3. Reţeaua de distribuţie are 3 rezervoare (2 x 5.000 m3 şi unul de 1.000 m3)

Sistemele de pompare pentru oraşul Târnăveni sunt:

2+1 pompe submersibile cu secţiune de admisie, 2 dintrele ele de capacitate Q=500m3/h, H=12m şi 1 – de rezervă – de Q=900m3/h, H=15m;

3 pompe de distribuţie cu viteză variabilă: Q=650 m3/h, H=70m şi P=160kW;

2 pompe de distribuţie de Q=100m3/h, H=55m şi P=37kW. Pompele sunt alimentate de rezervorul “G. Coşbuc” de 5.000 m3 şi alimentează reţeaua de distribuţie şi rezervorul “Dealul Hangaş” de 1.000m3.

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Găneşti are în uz un rezervor de 400m3.

##### Transportul apei

Linia de apă netratată de la chesonul de beton la bazinele de sedimentare este din oţel 2xDN 600, L=320m.

##### Distribuţia apei

Reţeaua de distribuţie a apei din oraşul Târnăveni este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul Nr. 2-67 – Reţeaua de distribuţie a apei din oraşul Târnăveni

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | PE | 3 | 0,14 |
| 50 | OL/PE | 12-50/7 | 2,42/0,202 |
| 63 | PE | 7-10 | 3,266 |
| 80 | OL/Fn | 20-32/28-38 | 4,11/0,7 |
| 90 | PE | 7 | 2,02 |
| 100 | OL/Fn/PVC/PE | 10-50/31-51/29-36/7 | 23,025/6,195/0,12/4,015 |
| 110 | PE | 4 | 0,37 |
| 125 | OL/Az | 13-50/35 | 0,51/0,595 |
| 150 | OL/Fn/Az | 12-32/31/24-40 | 5,835/0,38/0,155 |
| 219 | OL/Fn | 12/20 | 2,96/0,5 |
| 225 | PE | 11 | 2,15 |
| 250 | Fn | 35-40 | 0,9 |
| 300 | Fn | 34-43 | 0,4 |
| 325 | Fn | 31-37 | 0,85 |
| 350 | Fn | 55 | 1,39 |
| 400 | OL | 24 | 5,885 |
| 600 | OL/PREMO | 13/24 | 1,55/2,675 |

Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Găneşti are o lungime de 22,0 km.

##### Contorizarea apei

În oraşul Târnăveni, apa evacuată în sistem este contorizată prin debitmetre. Dispozitivele utilizate sunt produse de: Zenner, Maddalena, Werhle.

Linia de evacuare ce alimentează cu apă reţeaua din Găneşti este contorizată de asemenea prin debitmetre Zanner. Debitul distribuit în comună este măsurat prin debitmetre variate, cum ar fi: Zenner, Aem şi Werhle.

#### Infrastructura reţelei de ape uzate

În zona oraşul Târnăveni este singura aglomerare urbană ce are reţea de canalizare. Sistemul evacuează apele în staţia de tratare a apelor uzate Târnăveni, gestionată de Aquaserv Tg. Mureş, filiala Târnăveni.

##### Colectarea apelor uzate

În ce priveşte oraşul Târnăveni, sistemul de canalizare este de tip separat. Are o lungime totală de 57 km de canalizare domestică şi 18 km de canalizare pluvială. Ca material, sistemul de canalizare este din beton şi diametrele variază între Dn250 şi Dn800. Conductele principale datează din anii 1980.

##### Tratamentul apelor uzate

Staţia de tratare a apelor uzate este o staţie de tratare mecanică-biologică. Etapa primară are capacitate de tratare de 325 l/s, etapa secundară poate trata 256 l/s, dar datorită consumului redus, apa reziduală tratată este în jur de 55 l/s.

Etapa primară constă din: camere de filtrare, staţie de pompare, unitate de îndepărtare a nisipului şi grăsimilor, bazin de sedimentare cu mai multe etape, bazin primar de sedimentare longitudinal.

Apa reziduală trece prin camerele filtrante – 2 elemente, înclinate la 600, apoi este pompată de staţia de pompare nr. 1. Ajunge apoi la camera mixtă: staţia de îndepărtare a nisipului şi grăsimii. Datorită unor varii motive, inclusiv proiectarea anterioară, unitatea nu funcţionează în mod corespunzător.

După trecerea de camera mixtă, apa reziduală înaintează gravitaţional spre cele 2 rezervoare longitudinale de sedimentare. Bazinul de sedimentare cu mai multe etape este scos din uz.

Etapa secundară constă din: bazinul de aerare, bazinul secundar de sedimentare, fermentator, rezervor de gaz, staţie de pompare de retur a sedimentelor, staţie de suflare, instalaţie de concentrare a sedimentelor, instalaţie de îndepărtare a apei din sedimente.

După trecerea prin rezervorul primar de sedimentare, apa reziduală trece prin rezervorul de aerisire (V=2.430m3). Apa reziduală aerată trece spre rezervoarele secundare longitudinale de sedimentare şi este apoi evacuată în râul Târnava Mică.

În momentul strângerii datelor, fermentatorul (V=750m3), rezervorul de gaz, instalaţia de concentrare a sedimentelor şi instalaţia de îndepărtare a apei din sedimente nu erau în uz datorită unor diverse motive: tehnice, lipsa pieselor de schimb sau lipsa autorizaţiilor legale.

Figura Nr. 2-11 – Unitatea de îndepărtare nisip şi grăsime	Figura Nr. 2-12 – Unitatea de aerisire

Figura Nr. 2-13 – Bazinul primar de sedimentare		Figura Nr. 2-14 – Bazinul secundar de sedimentare

Figura Nr. 2-15 – Staţia de tratare ape uzate

##### Evacuarea reziduurilor

Reziduurile sunt colectate şi depozitate în guri de canalizare locale.

#### Amenajări pentru ape uzate industriale

Industriile locale au scăzut în importanţă şi influenţează un grup de 14 consumatori industriali înregistraţi de Operatorul local.

Comuna Găneşti are un sistem de puţuri colectoare cu reciclare pentru câţiva consumatori industriali.

#### Suficienţa datelor

Principala aglomerare din Zona 10 rămâne oraşul Târnăveni. Satele şi comunele din jurul acestora sunt conectate la reţeaua din oraş din motive industriale. Staţiile de alimentare cu apă şi tratare a apei reprezintă singura bază pentru asigurarea modernizării zonei.

Volumul şi calitatea datelor primite sunt suficiente pentru o bună cunoaştere a necesităţilor zonei.

#### Concluzii

În concluzie, zona are o situaţie similară cu a multor altor zone din România. Staţiile de tratare au fost proiectate pentru volume mari de apă şi funcţionează în prezent la mai mult de 1/3 din capacitate, industria grea a scăzut ca importanţă şi apare de asemenea un factor major al migraţiei forţei de muncă.

Suplimentar concluziei de mai sus, cazul staţiei de tratare a apelor reziduale din Târnăveni are un impact major datorită problemelor tehnologice apărute în timpul exploatării.

Problemele principale ce au fost observate în zona şi măsurile necesare sunt:

staţia de tratare a apelor reziduale din Târnăveni necesită reproiectarea schemei tehnologice şi îmbunătăţiri la nivelul stadiului terţiar (conform cu Anexa 1 a TOR);

captarea staţiei de tratare a apei din Târnăveni necesită lucrări hidrotehnice în amonte şi în aval de captare;

dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pentru comuna Adamus;

dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerările urbane din Zona C, pe baza amenajărilor de alimentare cu apă ale oraşului Târnăveni.

#### Canalizare

În Zona Luduş este singura aglomerare urbană ce are amenajări de apă reziduală.

Datorită faptului că staţia de tratare a apei reziduale este deţinută de o fabrică locală privată de zahăr, nu avem date despre aceasta.

##### Colectarea apei uzate

Canalizarea în Luduş este de tip mixt. 60% este de tip separat şi 40% de tip unitar. Populaţia are asigurat un sistem de canalizare în proporţie de 60%.

Tabelul Nr. 2-40 – Reţeaua casnică de canalizare din Luduş

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | PREMO | 18 | 3,218 |
| 1000 | PREMO | 18 | 2,360 |
| 900 | PREMO | 25 | 2,330 |
| 800 | Beton | 18 | 0,700 |
| 600 | Beton | 18 | 0,600 |
| 500 | Beton | 48 | 3,010 |
| 400 | Beton | 35 | 1,768 |
| 300 | Beton | 32 | 2,220 |
| 250 | Beton | 48 | 0,988 |
| 200 | Beton | 30 | 1,465 |

Tabelul Nr. 2-41 – Reţeaua de colectare a apei pluviale din Luduş

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | Beton | 18 | 1,840 |
| 600 | Beton | 18 | 2,500 |
| 400 | Beton | 48-18 | 2,815 |
| 300 | Beton | 48-20 | 8,495 |
| 250 | Beton | 48-20 | 5,906 |
| 200 | Beton | 43-20 | 3,445 |

Canalizarea este învechită şi necesită o serie de reparaţii şi înlocuiri.

##### Tratarea apelor reziduale

Datorită motivelor prezentate în capitolele de mai sus, în momentul elaborării Planului de ansamblu nu existau date disponibile/colectate legate de tratamentul apelor uzate.

##### Îndepărtarea reziduurilor

Datorită motivelor prezentate în capitolele de mai sus, nu există date strânse despre acest aspect.

#### Amenajări pentru ape reziduale industriale

O mare parte din fabricile locale utilizează canalizarea locală sau o instalaţie proprie de pre-tratare a produselor reziduale rezultate din procesul lor de fabricaţie.

Tabelul Nr. 2-70 – Reţeaua de colectare a apei pluviale din Luduş

| UTILIZATOR | TIP DE PRODUCŢIE | VOLUM (m3) | PRE-TRATAMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| SC ZAHĂRUL SA | Zahăr | 1098 | - |
| SC ROMVELO | Anvelope | 262 | - |
| SC MOVS SA | Staţie de betoane | 251 | - |
| SC ELCONS 2000 SA | Produse metalice | 429 | Da |
| SC SAMARCU SA | Acoperişuri metalice | 636 | Da |

#### Suficienţa datelor

În ce priveşte nivelul sistemului de alimentare cu apă dezvoltat în zonă (cu excepţia oraşului Luduş şi a comunei Cheţani, nu este disponibil nici un alt sistem de alimentare cu apă), datele strânse sunt adecvate pentru o bună înţelegere a necesităţilor zonei.

Etape ulterioare de proiectare vor necesita un nivel ridicat de date de la nivel local.

#### Concluzii

În zona  există o problemă ce poate fi soluţionată pe cale instituţională şi tehnologică: starea staţiei de tratare a apelor reziduale.

Etapele următoare vor duce la îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerări urbane cum ar fi: Bogata – Aţintiş – Cuci sau Sânger – Tăureni – Zau de Câmpie – Valea Largă – Saulia – Mihăieşu de Câmpie.

### Amenajări existente în Zona Iernut

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona Iernut  constă din principalul oraş, Iernut, şi din satele din jurul acestei localităţi. Oraşul Iernut are o populaţie de 8.373 locuitori. Această zonă este parte a bazinului Mureş. Oraşul Iernut are propriile staţii de alimentare cu apă şi canalizare, gestionate de Aquaserv Tg. Mureş, filiala Iernut.

O parte din sate (Ogra, Cucerdea) amplasate în apropiere de Iernut au un sistem de alimentare cu apă alimentat de la staţia de tratare.

##### Sursa de apă

Staţia de tratare a apei din oraşul Iernut este amplasată în satul Cipău. Sursa este râul Mureş, sub formă de captare de suprafaţă. Capacitatea proiectată este de 540l/s. Captarea este amplasată în amonte de Staţia de tratare a apei din Cipău.

##### Tratarea apei

Staţia de tratare a apei este o staţie veche (construită în 1952), ce a reprezentat o fostă staţie pentru oraşul Târnăveni. Apa neepurată este pompată de la captare la camera de Amestecare şi distribuţie unde este injectată cu clor (în faza de pre-clorurare) şi soluţie BOPAC (clorură de aluminiu polimerizată). Din acest punct are loc împărţirea egală în 6 bazine de sedimentare radiale D=8m (Veach=235m3). Apa trece gravitaţional către unităţile de filtrare a nisipului (4 + 4 rezervoare de 5x3,55x2,7m). Filtrarea este realizată cu ajutorul nisipului, ca material filtrant, şi dispune de duze. Apa filtrată este colectată într-un bazin local de contact de sub filtre. În acest loc se produce contactul cu clorul, în faza de post-clorurare a tratamentului apei.

Figura Nr. 2-16 – Staţia de tratare a apei			Figura Nr. 2-17 – Pompe noi de distribuţie

Figura Nr. 2-18 – Staţia de tratare a apei Iernut – Schemă tehnologică

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Apa este stocată în 2 rezervoare amplasate în aceeaşi zonă cu staţia: unul de 350m3 şi un al doi-lea de 500 m3.

Sistemul de alimentare cu apă are un număr de rezervoare cum ar fi: zona Iernut – 2 rezervoare de 150 m3, un rezervor de 1.000m3; comuna Cucerdea – un rezervor de 100 m3 şi comuna Saulia – un rezervor de 100 m3.

Staţia de pompare nr. 1: transportul apei neepurate de la nivelul captării la camera de distribuţie este realizat prin 3 pompe.

Staţia de pompare nr. 2: pompele de distribuţie reprezintă un set de pompe noi (reabilitate printr-un program SAMTID).

Oraşul Iernut are un sistem de alimentare cu apă funcţional prin intermediul a 7 staţii de pompare.

##### Transportul apei

Apa neepurată este transportată de la captare către staţie prin intermediul a 2 conducte de oţel cu Dn350mm, L=50m.

Conductele de alimentare pentru comunele Cucerdea (Dn 160mm) şi Ogra (Dn 225mm) sunt noi şi din material P.E..

##### Distribuţia apei

Tabelul Nr. 2-71 – Reţeaua de distribuţie a apei din Iernut

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | P.E |  | 2,351 |
| 79 | OŢEL |  | 0,197 |
| 90 | OŢEL, PVC, PE | 1978-2005 | 4,5; 0,9;1,3 |
| 100 | OŢEL |  | 0,187 |
| 110 | OŢEL, PVC, PE |  | 4,4; 4,5; 1,1 |
| 150 | OŢEL |  | 2,236 |
| 160 | PVC |  | 1,617 |
| 170 | OŢEL |  | 1,5 |

Pe baza chestionarelor completate primite, comuna Cucerdea are o reţea de 5,50km iar satul Săulia de Mureş are o reţea de 4,5km. Ambele sunt realizate din PE ca material şi sunt instalate în 2007.

Comuna Ogra are o reţea (din material P.E.), după cum urmează: Dn 110, L=7,50 km şi Dn 140, L=0,70 km.

#### Contorizarea apei

Apa furnizată oraşului Iernut este contorizată în întregime. Cele mai utilizate dispozitive sunt Werhle sau Zenner.

Evacuările către comune sunt de asemenea contorizate.

Figura Nr. 2-19 – Schema de tratament a apelor reziduale

#### Infrastructura sistemului de ape uzate

Singura aglomerare urbană prevăzută cu canalizare este oraşul Iernut.

Datorită amplasamentului geografic al oraşului, Iernut are 3 zone de colectare deservite de 3 staţii de pompare, după cum urmează:

Staţia de pompare “G. Coşbuc” este o construcţie din chesoane, D=3m, H=7m deservită de 2 pompe, Q=300 mc/h, H=17m;

Staţia de pompare “ Piaţa Eminescu” este o construcţie din chesoane, D=2,5m, H=9m deservită de 2 pompe, Q=100 mc/h, H=15m;

Staţia de pompare “Rebreanu” este o construcţie din chesoane, D=1,5m, H=2m deservită de 2 pompe, Q=30mc/h and H=15m.

Figura Nr. 2-20 – Schema de tratare a apelor reziduale

##### Colectarea apelor uzate

Sistemul de canalizare este de tip mixt.

Tabelul Nr. 2-72 – Reţeaua de canalizare din Iernut

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200-600 | Beton/PVC | 1962-1998 | 11,0 |
| 300-1200 | Beton/PREMO | 1962-1995 | 7,0 |

##### Tratarea apelor uzate

Staţia de tratare a apelor uzate din Iernut este o staţie învechită şi funcţionează la stadiul primar (mecanic).

Debitul de ape reziduale tratat este în jur de 22l/s. Apele uzate trec prin camera de filtrare într-o unitate de îndepărtare a nisipului. Unităţile de îndepărtare a nisipului constau din 2 camere (L=12m, l=3m) ce sunt utilizate alternativ.

Apa este pompată prin 3 pompe submersibile (Q=100m3/h) spre bazinele de sedimentare. Pompele sunt amplasate într-o construcţie deschisă din chesoane.

Bazinele de sedimentare (IMHOFF) separă apele tratate de reziduuri. Apa tratată este colectată printr-un jgheab şi deversată în râul Mureş. Reziduurile sunt colectate la nivelul fundului şi direcţionate printr-o conductă DN200 spre gurile locale de canalizare.

Figura Nr. 2-21 – Bazine de sedimentare			Figura Nr. 2-22 – Guri de canalizare

##### Evacuarea reziduurilor

Reziduurile sunt evacuate spre gura de canalizare locală nr. 3 (suprafaţă de 600m2).

#### Amenajări pentru ape reziduale industriale

Datorită nivelului actual al industrializării zonei, activitatea industrială nu necesită amenajări specifice de canalizare.

#### Suficienţa datelor

Pentru stadiul sistemului de alimentare cu apă dezvoltat în zonă, datele strânse sunt adecvate pentru o bună cunoaştere a necesităţilor zonei.

#### Concluzii

Tendinţele de dezvoltare în zonă vor fi axate pe reabilitarea şi îmbunătăţirea staţiilor existente de alimentare cu apă şi canalizare.

Reabilitarea va acoperi toate aspectele, inclusiv structurile civile sau centrala termică.

Va fi studiată de asemenea dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare a satelor din din linia principală: Cipău – Oarba de Mureş – Dileu Vechi – Dileu Nou – Sânmarghita sau linia secundară: Lechinţa – Iclanzel.

#### Infrastructura reţelei de canalizare

Zona Tg. Mureş este o zonă bine reprezentată de aglomerări urbane prevăzute cu reţele locale de canalizare. Oraşul Tg. Mureş are o staţie de tratare a apei reziduale, care în momentul strângerii datelor era închisă, fiind în curs de reabilitare şi modernizare. Cele de mai jos descriu situaţia de dinainte de modernizare.

##### Colectarea apei reziduale

Canalizarea oraşului Tg. Mureş este de tip unitar, în proporţie de 45% fiind de tip casnic şi 24% de tip pluvial. Procentul din populaţie conectat la sistemul de canalizare este în jur de 98%.

Sistemul de canalizare al oraşului este prezentat mai jos:

Tabelul Nr. 2-42 – Reţeaua de canalizare – Târgu Mureş

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | Beton | 40 | 3,498 |
| 160 | Beton | 40 | 357 |
| 200 | Beton | 40 | 82,993 |
| 250 | Beton | 40 | 2,414 |
| 300 | Beton | 40 | 91,680 |
| 350 | Beton | 40 | 733 |
| 400 | Beton | 40 | 25,945 |
| 450 | Beton | 40 | 42 |
| 500 | Beton | 40 | 15,735 |
| 600 | Beton | 40 | 7,959 |
| 650 | Beton | 40 | 148 |
| 700 | Beton | 40 | 675 |
| 750 | Beton | 40 | 14 |
| 800 | Beton | 40 | 9,915 |
| 900 | Beton | 40 | 370 |
| 1000 | Beton | 40 | 3,782 |
| 1200 | Beton | 40 | 3,140 |
| 1400 | Beton | 40 | 2,375 |
| 1000/1500 | Beton | 40-60 | 2,156 |
| 1000/750 | Beton | 40-60 | 860 |
| 1000/830 | Beton | 40-60 | 125 |
| 1090/1050 | Beton | 40-60 | 5 |
| 1100/1650 | Beton | 40-60 | 3,907 |
| 1200/1800 | Beton | 40-60 | 4,609 |
| 1300/800 | Beton | 40-60 | 8 |
| 1400/1200 | Beton | 40-60 | 301 |
| 1400/1400 | Beton | 40-60 | 543 |
| 1500/1500 | Beton | 40-60 | 192 |
| 1600/1200 | Beton | 40-60 | 1,103 |
| 1600/1600 | Beton | 40-60 | 318 |
| 1650/1500 | Beton | 40-60 | 207 |
| 1800/1140 | Beton | 40-60 | 484 |
| 1800/1400 | Beton | 40-60 | 289 |
| 1800/1800 | Beton | 40-60 | 1,150 |
| 2000/1000 | Beton | 40-60 | 9 |
| 2000/1270 | Beton | 40-60 | 2,904 |
| 2000/1500 | Beton | 40-60 | 16 |
| 2000/1600 | Beton | 40-60 | 76 |
| 2000/1800 | Beton | 40-60 | 970 |
| 2000/2000 | Beton | 40-60 | 911 |
| 2200/1390 | Beton | 40-60 | 3,370 |
| 2200/2000 | Beton | 40-60 | 386 |
| 2400/1500 | Beton | 40-60 | 558 |
| 2400/1570 | Beton | 40-60 | 1,547 |
| 2500/1600 | Beton | 40-60 | 709 |
| 2600/1600 | Beton | 40-60 | 253 |
| 2800/1770 | Beton | 40-60 | 71 |
| 300/450 | Beton | 40-60 | 38,479 |
| 3200/2030 | Beton | 40-60 | 170 |
| 3200/3020 | Beton | 40-60 | 1,736 |
| 400/600 | Beton | 70-80 | 9,125 |
| 450/700 | Beton | 70-80 | 16 |
| 500/600 | Beton | 70-80 | 4 |
| 500/750 | Beton | 70-80 | 15,301 |
| 600/900 | Beton | 70-80 | 11,664 |
| 700/1050 | Beton | 70-80 | 1,294 |
| 750/1300 | Beton | 70-80 | 3 |
| 760/1300 | Beton | 70-80 | 23 |
| 800/1200 | Beton | 70-80 | 1,639 |
| 900/1350 | Beton | 70-80 | 634 |

Pe baza experienţei acumulate de către Operator, au fost realizate o serie de lucrări pentru a îmbunătăţi canalizarea. Nodul Libertăţii este o lucrare hidrotehnică importantă, pentru reducerea impactului poluant al apelor uzate asupra râului Mureş în timpul ploilor fiind asigurat pentru oraş un bazin de reţinere de 20.000 m3. În timpul ploilor, bazinul se umple, iar după ploaie apa colectată este drenată către colectoarele de canalizare existente.

Suplimentar canalizării oraşului, există sisteme de canalizare pentru comunele cele mai apropiate, cum ar fi Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti sau Sântana de Mureş.

Canalizarea comunei Sângeorgiu de Mureş este din Dn 400, L=8.000m şi Dn 200, L=4.000m, de beton, de 20 de ani vechime (şi datorită vechimii pot apărea probleme).

Sistemul de canalizare din comuna Livezeni este de tip separat, Dn 250, PVC şi L=6.100m.

Comuna Ceauşu de Câmpie are un sistem de fose septice individuale.

Sistemul de canalizare al comunei Sâncraiu este prezentat mai jos:

Tabelul Nr. 2-43 – Reţeaua de canalizare a comunei Sâncraiu

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 250-400 | Beton | 16 | 2,004 |
| 110-400 | PVC | 7 | 6,615 |

Sistemul de canalizare al Zonei 1are prevăzute guri de canale şi staţii de pompare a apelor uzate, dar cu excepţia oraşului Tg. Mureş, unde sunt în curs sau au fost realizate o serie de lucrări de reabilitare şi îmbunătăţire a utilităţilor existente, în restul localităţilor structurile de canalizare se află în stare constructivă precară.

##### Tratarea apelor uzate

Staţia de tratare a apelor uzate Tg. Mureş este amplasată în aval de comuna Cristeşti. Staţia este de tip mecanic-biologic şi în prezent este scoasă din uz şi în curs de reabilitare şi modernizare.

Figura Nr. 2-23 – Staţia de tratare ape uzate – Gratare noi

Capacitatea anterioară de tratare a staţiei era de q=1200 l/s, pe baza unui proiect elaborat în 1974 de ISLGC Bucureşti. Staţia are o linie de tratare independentă deţinută de o fabrică locală de zahăr ce este acum închisă, şi datorită acestui fapt utilităţile care aparţin de această linie sunt în aşteptare.

Apele uzate ajung la staţie printr-o cameră de distribuţie ce împarte debitul la 2 linii tehnologice. Fiecare linie constă din: filtre, unitate de îndepărtare a nisipului, unitate de îndepărtare a grăsimii, vane şi canal Parshall pentru măsurarea debitului.

Staţia de îndepărtare a nisipului a canalului nr. 1 are 3 camere de L=18,5m.

Staţia de îndepărtare a nisipului a canalului nr. 2 are 2 camere de L=27m.

Nisipul (amestec de nisip şi apă) este colectat de elevatoare montate pe un cărucior mobil alimentat de electro-motoare şi echipat cu roţi de cauciuc. Aerul necesar este asigurat de către un dispozitiv suflant Q=249m3/h, H=500 mbar.

Fiecare unitate de îndepărtare a grăsimii are 2 camere şi are următoarele dimensiuni: pentru canalul nr. 1: L=19,15m, l=7,25m şi H=3,65m; pentru canalul nr. 2: L=15,0m, l=11,80m şi H=4.30m

Ambele unităţi de îndepărtare a grăsimilor au prevăzute vane, amplasate în amonte şi în aval, pentru izolarea-reglarea debitului tratat.

La capătul fiecărui canal este prevăzut un canal Parshall, pentru asigurarea măsurării debitului tratat. Înregistrarea debitului are loc la fiecare oră. Dimensiunile canalului Parshall sunt: canalul nr. 1: L=10,6m, l=0,50m şi un refugiu de 0,50m; canalul nr.2: L=17,20m, l=0,70m şi un refugiu de 0,46m. Apa uzată trece spre bazinele primare de sedimentare (4 ca număr) prin intermediul a 2 camere de distribuţie. Fiecare canal trece printr-o conductă Dn1000, ajunge la camerele de distribuţie şi înaintează gravitaţional prin intermediul unei

Figura Nr. 2-24 – Unitatea existentă de îndepărtare a nisipului

conducte Dn700 spre bazinul primar de sedimentare. Camerele de distribuţie (D=2,50m) reglează debitul prin vane. Fiecare cameră de distribuţie umple 2 bazine primare de sedimentare.

Toate bazinele primare de sedimentare (de tip radial) au următoarele dimensiuni: D=30 m şi adâncime de 3m (canalul nr. 1) şi 2m (canalul nr. 2). Bazinele de sedimentare funcţionează în momente diferite; de asemenea, cele 2 bazine care aparţin de canalul nr. 1 reţin apa pentru 1,5 ore, iar cele 2 bazine care funcţionează cu canalul 2 reţin apa pentru 1 oră.

Conducta de admisie Dn700 ajunge în centrul bazinului primar de sedimentare, circulaţia apei având loc din centru spre jgheabul de colectare prevăzut cu prag triunghiular. Datorită presiunii hidrostatice, reziduurile sunt colectate din puţuri speciale, amplasate în partea inferioară a bazinelor. Bazinele sunt prevăzute cu un pod mobil ce se roteşte continuu (cu o vitezăde 6cm/s pentru canalul nr. 1 şi 4cm/s pentru canalul nr.2) pentru a evita acumularea reziduurilor în partea inferioară a bazinelor (reacţie anaerobă).

Apa tratată colectată de către jgheab trece către staţia de pompare ASP nr. 1 (prin canale deschise). Reziduurile sunt colectate, iar o parte a acestora trece în staţia de pompare a reziduurilor nr. 2 sau către paturi de uscare locale.

Staţia de pompare ASP nr. 1 este echipată cu transportoare hidraulice pentagonale L=10.400m, unghi de 300. Staţia de pompare ASP nr. 1 este o construcţie deschisă din beton. Din partea superioară a transportoarelor, apa trece gravitaţional către unităţile de aerisire (printr-o cameră de distribuţie).

Bazinul de aerare constă din 48 de compartimente, prevăzut fiecare cu o unitate de aerare mecanică. Evacuarea are loc pe 6 linii de câte 8 aeratoare fiecare. Volumul este de 30.000 m3, dar în timpul funcţionării este în jur de 20.000m3 (compartimentele 1 şi 8 sunt scoase din uz). Conform cu valoarea debitului de ape reziduale tratate în bazinul de aerisire, este reglat volumul de reziduuri activate recirculate furnizate de bazinele de sedimentare secundare (prin intermediul sistemului de pompare RAS/SAS).

Apa aerată trece gravitaţional spre camera de distribuţie a bazinelor de sedimentare secundare. Bazinele secundare de sedimentare au următoarele dimensiuni: D=45m şi adâncime de 3,50m.

Apa aerată trece în centrul bazinelor şi este colectată printr-un jgheab radial. Apa tratată înaintează către râul Mureş printr-un canal deschis prevăzut cu un debitmetru cu ultrasunete.

Reziduurile din bazinele secundare de sedimentare sunt colectate în guri de canalizare, amplasate în partea inferioară a fiecărui bazin. O parte dintre reziduuri sunt recirculate în bazinele de aerisire (prin intermediul a 2 staţii de pompare), iar reziduurile în exces merg spre unităţile de decantare.

Reziduurile sunt distribuite printr-o cameră de distribuţie prevăzută cu o linie specială pentru bazinele de aerisire şi un stăvilar pentru reziduurile în exces (Dn250).

Unităţile de decantare sunt din beton, D=20,0m şi H=3,40m. Reziduurile sunt decantate gravitaţional de la umiditate de 98% până la 94-92%. Apa este colectată de un jgheab şi înaintează gravitaţional spre canale deschise ale bazinului primar de sedimentare D1 sau spre staţia de pompare nr. 7, ce pompează apa spre camera de distribuţie a bazinelor primare de sedimentare. Reziduurile trec continuu spre staţia de pompare nr. 8 (2 pompe Q=20m3/h) şi spre decantoare mecanice. Reziduurile sunt pompate continuu spre fermentatoare. Reziduurile sunt amestecate cu o soluţie de electrolit şi reziduuri primare.

Reziduurile din bazinele primare de sedimentare sunt pompate de către staţia de pompare nr. 2 sau 4 spre gurile de canalizare. Staţia de pompare este o structură din chesoane (D=2,50m şi H=6,50m) prevăzute cu 2 pompe submersibile. De la staţia de pompare nr. 4 (structură din chesoane cu D=4,50m şi H=5,0m), reziduurile primare şi reziduurile decantate

Figura Nr. 2-25 – Bazinul primar de sedimentare

gravitaţional sunt pompate (de către 4 pompe submersibile) spre fermentatoarele anaerobe din etapa 1.

Cele 2 fermentatoare din etapa 1 au următoarele dimensiuni: volum de 4.000m3, D=19,0m şi H=23,0m. Fermentaţia anaerobă este un proces continuu. Este întreruptă alimentarea cu reziduuri primare şi este asigurată alimentarea în mod continuu cu reziduuri decantate. Temperatura necesară pentru procesul anaerob (35OC) este menţinută prin recircularea reziduurilor prin 8 schimbătoare de căldură.

În timpul alimentării fermentatoarelor cu reziduuri, are loc evacuarea către fermentatoarele anaerobe din etapa 2. Timpul necesar pentru fermentare este 15 până la 20 de zile.

Fermentatoarele din etapa 2 au un volum de 1.500m3, aici continuând procesul de fermentaţie, reziduurile sunt stabilizate şi decantate. Reziduurile şi supranatantul sunt evacuate gravitaţional (este posibilă de asemenea prin pompare, conform cu valoarea înaltă a umidităţii reziduurilor).

Eliminarea apei din reziduuri este realizată în mod natural sau mecanic.

În metoda naturală, apa din reziduuri este eliminată la nivelul paturilor de uscare locale ale reziduurilor (dimensiuni: 8 paturi de 12,0x121,0m şi 12 paturi de 20,0x50,0m). Apa rezultată este colectată şi înaintează spre staţia de pompare nr. 7 sau 6.

Instalaţia de eliminare a apei constă din:

2 bazine de omogenizare de 50 m3;

Instalaţie de hidrofor pentru spălarea presei de reziduuri;

Echipament de deshidratare continuă – Rotomat.

În cursul procesului este dozată o soluţie de polielectrolit 0,1-0,5%.

Staţia este prevăzută cu rezervoare de gaz ce colectează gazul rezultat în timpul etapei 1 a procesului de fermentaţie. Gazul colectat trece spre centrala termică şi GTEB. GTEB este o centrală mixtă ce furnizează curent electric şi agent termic.

Figura Nr. 2-26 – Instalaţie mecanică de deshidratare

##### Evacuarea reziduurilor

Reziduurile evacuate de la nivelul paturilor de uscare şi din instalaţia de deshidratare mecanică sunt transportate cu camioane spre gropi de gunoi amplasate în comuna Cristeşti.

#### Amenajări pentru ape uzate industriale

Zona Tg. Mureş este o zonă importantă şi dezvoltată industrial.

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi utilizatorii industriali locali:

Tabelul Nr. 2-44 – Principalii utilizatori industriali – Târgu Mureş

| NR. | SOCIETATE | AMENAJĂRI DE PRE-TRATARE APE UZATE |
| --- | --- | --- |
|  | Industria alimentară |  |
| 1 | AGRIM | - |
| 2 | BERE MUREŞ | Da |
| 3 | SC NICMAREG | - |
| 4 | SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI | Da |
| 5 | SC PONDEROSA PRODCOM SRL | - |
| 6 | SC PRIMACOM SA | Da |
| 7 | SC INDLACTO MURES SRL | Da |
| 8 | SC METRO CASH & CARRY SRL | Da |
|  | Joinery Furniture |  |
| 9 | S.C.MOBEX S.A. E1 | Da |
|  | S.C.MOBEX S.A. E2 | Da |
| 10 | S.C.ILEFOR S.A. | Da |
| 11 | S.C. STUDIO MEX SRL | Da |
|  | Farmaceutică |  |
| 12 | SC GEDEON RICHTER SA | Da |
| 13 | SC SANDOZ SA | Da |
|  | Chimică |  |
| 14 | S.C. AZOMUREŞ S.A. | Da |
|  | Pielărie |  |
| 17 | S.C. SABPEL S.A. | - |
|  | Textilă |  |
| 18 | S.C. TEXTOR S.A. | Da |
|  | Lucrări metalurgice |  |
| 20 | S.C. IMATEX S.A. E1 | Da |
|  | Electronice |  |
| 21 | S.C. ROMCAB S.A. | Da |
| 22 | S.C. ELECTROMUREŞ S.A. | Da |
|  | Automobile |  |
| 23 | S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ | Da |
| 24 | S.C. TRANSPORT LOCAL | - |
| 25 | S.C. BELTRAND SRL | Da |
| 26 | S.C. ISECO S.A. | Da |
| 27 | S.C. MORE BUSINES | - |
| 28 | S.C. MOBILSERVICE S.A. | Da |
| 29 | S.C.MONDO TRADE S.R.L. | Da |
| 30 | SC DRIVE IN 2000 SRL | Da |
|  | Căi ferate |  |
| 31 | DEPOUL DE LOCOMOTIVE E1 | Da |
|  | DEPOUL DE LOCOMOTIVE E1 | Da |
|  | Utilităţi |  |
| 32 | S.C. SALUBRISERV S.A.Muncitorilor | Da |
| 33 | SC SEMTEST SA | Da |
|  | Comercializare uleiuri |  |
| 34 | S.C. OMW MINERALOIL ROMANIA S.R.L. | Da |
| 35 | S.C. MURI BENZ OIL S.R.L | Da |

#### Suficienţa datelor

Pe parcursul strângerii datelor, multe dintre reţelele de apă erau în curs de amenajare (vor fi finalizate în 2007 sau 2008), iar în momentul elaborării Planului de Ansamblu a fost dificil de concluzionat ce aglomerare urbană poate fi atribuită ca proprietar al reţelei de apă sau nu.

#### Concluzii

Zona este bine dezvoltată din multe puncte de vedere: industrie, număr de locuitori, sisteme de alimentare cu apă şi canalizare. Tendinţele de dezvoltare se vor axa pe îmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor şi utilităţilor existente.

#### Canalizare

Zonă slab dezvoltată in domeniul epurării apelor uzate. În oraşul Sărmaşu este în funcţiune o infrastructură învechită cu un grad ridicat de uzură; iar în comuna Râciu se află în derulare un proiect de dezvoltare a infrastucturii.

##### Colectarea apei reziduale

Canalizarea oraşului Sărmaşu are o lungime de 1,2 km, construită din olane de beton, cu un grad avansat de uzură şi o vechime de 48 de ani.

Canalizarea comunei Acatari este situată în acelaşi loc ca şi reţeaua de distribuţie apă .

##### Tratarea apei reziduale

Statie de epurare – construită în anul 1986, epurare mecanică cu o capacitate proiectată de 480 m.c./zi,  nepusă în funcţie.

##### Gestionarea nămolului

Nu este cazul.

#### Facilităţi industriale pentru apa reziduală

Nu este cazul.

#### Suficienţa datelor

Date fiind utilităţile existente datele colectate reprezintă maximumul care a putut fi obţinut la nivelul actual al MP-ului..

#### Concluzii

Zona G este o zonă unde implementarea sistemului de apă şi canalizare reprezintă principala necesitate. Gestionarea locală trebuie îmbunătăţită cu sprijinul Consiliului Judeţean şi operatorul sistemului trebuie să facă parte din ROC viitor.

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă, cât şi stabilirea unor soluţii adecvate pentru canalizarea din Zona G va conduce la creşterea nivelului de trai.

### Facilităţile existente în Zona Sovata

#### Sistemul de alimentare cu apă

Zona  este dominată de oraşul Sovata şi de propriile staţii de tratare reziduuri şi ape menajere. Satele din zonă au un sistem de apă la nivelul puţurilor de apă potabilă, operate şi în curs de a fi instalate, dar nicio reţea de canalizare.

Zona are o industrie importantă dezvoltată de tipul turismului balnear, Sovata fiind o staţiune balneară bine cunoscută încă din anul 1875.

Cu privire la aceasta, sistemul de apă şi de apă reziduală a oraşului Sovata au fost dezvoltate pentru asigurarea confortului cerut de nivelul staţiunii balneare. Sovata are 2 staţii de tratare apă şi o staţie de tratare apă reziduală. Staţiile sunt bine operate dar învechite (mai ales staţia nr.1) şi acestea au probleme cu piesele de schimb.

Oraşul Sovata (inclusiv zona staţiunii balneare) are reţeaua împărţită în 4 ramuri de distribuţie. Staţia nr. 1 operează în toate cele 4 zone de distribuţie şi Staţia nr. 2 operează numai în 2 zone de distribuţie (zone care aparţin oraşului).

O altă aglomerare urbană importantă este cea dominată de oraşul Miercurea Nirajului, din aceasta fac parte şi comunele: Eremitu, Chiheru de Jos, Hodaşu, Vărgata, Magherani, Găleşti, Păsăreni. Deoarece  aceasta zonă nu dispune de siteme centralizate de alimetare cu apă potabilă sau de sisteme de canalizare, sub-capitole urmatoare vor descrie situatia existenta a orasului Sovata.

Pentru localitatile situate de-a lungul linie Magherani – Gheorghe Doja (inclusiv Miercurea Nirajului)  problema asigurarii apei va fi rezolvata prin realizarea noii statii de apa la Miercurea Nirajului (detalii in capitolul 3 al Master Planului).

##### Sursa de apă

Staţia de tratare apă nr. 1 are ca sursă captarea Pârâului Sebeş. Captarea (captare de fund) furnizează un debit de 57 l/s. Apa brută prezintă toate caracteristicile specifice sursei montane: valori scăzut de turbiditate (<10NTU) şi valori scăzute de încărcare cu substanţe organice.

Sursa staţiei de tratare apă nr. 2 este un bazin de captare al Pârâului Sovata. Captarea este situată pe un baraj local (parte dintr-o centrală de electricitate). În prezent, centrala este desfiinţată. Debitul furnizat este de 44 l/s.

Ambele surse sunt exploatate la debite maxime, şi nu li se mai poate adăuga debite suplimentare.

Caracteristicile ambelor surse sunt bune pentru scopul avut în vedere al lucrărilor (apa brută este caracterizată ca fiind “sursă slab poluată”, în conformitate cu NTPA 013).

##### Tratarea apei

Staţia de tratare apă nr. 1 Staţia este în funcţiune din anul 1966. Apa brută trece din bazinul de captare printr-o unitate de îndepărtare nisip (L=19,20m, l=5,90m şi H=1,50m). După aceea apa brută ajunge în camera de degajare aer (V=10m3) şi merge mai apoi la unitatea de exploatare. De-a lungul racordului dintre cele două unităţi are loc injectarea reactivilor. Reactivii sunt: soluţie de sulfat de aluminiu şi soluţie de carbonat de sodiu.

Apa este trecută în unităţile de filtrare de contact (4 unităţi cu suprafaţă filtratului de 46,50m2). Mediile de filtrare sunt reprezentate de nisipul cu 2 grosimi diferite care asigură 2 moduri de filtrare diferite. În primul strat <cu granulare mai mare> are loc precipitarea coagulării, iar în al doilea strat <cu granulare fină > are loc decantarea.

Figura Nr. 2-27 – Unităţile de filtrare din marmură	Figura Nr. 2-28 – Instalaţia de clorurare

Apa decantată trece prin unităţile de filtrare dotate cu marmură ca mediu de filtrare (2 unităţi de filtrare cu o suprafaţă de filtrare de 63,40m2).

Apa filtrată este trecută în rezervorul de contact de 40m3 şi prin intermediul gravităţii ajunge în oraş sau prin pompare, ajunge într-un rezervor local de depozitare de 150m3 (nevoi interne).  În bazinul de contact are apoi loc injectarea cu clor ca fază a post - clorurării.

Staţia de tratare apă nr. 2. Staţia este în funcţiune din anul 1992. Din bazinul de captare situat la barajul centralei electrice, apa ajunge într-o cameră de distribuţie. Acolo debitul este împărţit în două, o cantitate de apă merge către Staţia nr. 2 şi o cantitate ajunge la centrala electrică ca apă industrială.

Apa brută are o calitate similară cu apa brută utilizată pentru Staţia nr. 1.

După captare, apa brută trece printr-o unitate de îndepărtare nisip (L=19,20m, l=5,90m şi H=1,50m). După aceea, apa ajunge, prin intermediul gravităţii, în 2 rezervoare radiale de sedimentare (D=8m, V=200m3). În liniile de admisie ale rezervoarelor de sedimentare are loc injectarea cu reactivi. Reactivii utilizaţi sunt: sulfatul de aluminiu şi clorul (în faza de pre-clorurare).

Apa tratată ajunge în unităţile de filtrare de contact (4 unităţi de filtrare cu o suprafaţă a filtratului de 38.0m2). La fel ca la Staţia nr. 1, mediul de filtrare este nisipul cu 2 grosimi diferite care asigură 2 moduri de filtrare diferite. În primul strat <cu granulare mai mare> are loc precipitarea coagulării, iar în al doilea strat <cu granulare fină > are loc decantarea.

Apa filtrată ajunge într-un bazin de contact de 20 m3, acolo unde are loc injectarea cu clor, ca faza de pre-clorurare. Apa este pompată de aici într-un rezervor de depozitare de 50m3 şi, după aceea, în reţeaua de distribuţie (2 zone de distribuţie ale oraşului Sovata).

Nămolul colectat în timpul proceselor tehnologice desfăşurate în ambele staţii este depozitat într-un bazin local de evacuare.

Din ambele staţii sunt alimentate reţelele de apă ale comunelor apropiate, cum ar fi Ghindari şi Trei Sate. La momentul colectării datelor şi al elaborării Planului Principal, comunele Eremitu şi Hodosa făceau progrese cu sistemul de apă – puţuri publice de apă potabilă.

Figura Nr. 2-29 – Rezervorul de pregătire a sulfatului de aluminiu	Figura Nr. 2-30 – Unitatea de filtrare

Figura Nr. 2-31 – Schema staţiei de tratare apă

##### Rezervoare şi staţii de pompare

Aşa cum am menţionat mai sus, oraşul Sovata are 4 zone de distribuţie, fiecare fiind deservită de un rezervor.

Oraşul şi staţiunea balneară sunt alimentate cu apă după cum urmează:

zona 1: rezervoare de 250m3 şi 750 m3;

zona 2: 2 rezervoare de 1.000m3;

zona 3: rezervor de 1.000m3;

zona 4: rezervor de 500m3.

Comuna Ghindari este deservită de un rezervor de 200m3.

Satul Trei Sate este deservit de un rezervor de 200m3.

Datorită situării geografice, sistemul de apă este acţionat prin intermediul gravităţii şi nu este necesară existenţa unei staţii de pompare.

##### Aducţiune

Conductele de transmitere care aparţin staţiilor de tratare apă ale Sovatei sunt prezentate mai jos:

Tabelul Nr. 2-45 – Conductele de transmitere din Sovata

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | TRASEUL DE LA: |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | AZBO | 36 | Barajul Sebeş |
| 250 | Oţel | 31 | Fabrica Sebeş |
| 1000 | PREMO | 22 | Barajul Valea Sovătii |
| 300 | PE | 1 | Valea Soveţii |

##### Distribuţia apei

Reţeaua de apă din oraşul de apă este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-46 – Reţeaua de apă din oraşul Sovata

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIMEA (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Oţel | 27 | 2,50 |
| 100 | Oţel | 32 | 12,50 |
| 150 | Ductil | 57 | 4,20 |
| 175 | Oţel | 40 | 4,50 |
| 200 | AZBO | 42 | 12,20 |
| 250 | Oţel | 40 | 2,80 |
| 300 | Oţel | 42 | 2,40 |

Reţeaua de apă a sistemului compus din comuna Ghindari şi satul Trei Sate este prezentată mai jos:

Tabelul Nr. 2-47 – Reţeaua de apă a comunei Ghindari şi a satului Trei Sate

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIMEA (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | PE | 5 | 2,30 |
| 90 | PE | 5 | 2,80 |
| 63 | PE | 5 | 3,70 |
| 50 | PE | 5 | 1,20 |

Zona industrială a Sovatei este situată în sudul oraşului. Pentru deservirea acestei zone este amplasată o conductă de oţel, Dn 100, veche de 35 de ani, dar care în prezent este dezafectată.

##### Contorizarea apei

Apa distribuită în reţeaua oraşului Sovata este contorizată  87% cu ajutorul debitmetrelor: Aradora, EFG, Zenner, Werhle.

Apa de la orificiul de evacuare al Staţiei nr. 2 pentru comuna Ghindari este şi ea contorizată.

#### Canalizare

În zona  oraşul Sovata este dotat cu infrastructură pentru apa reziduală: canalizare şi staţie de tratare apă reziduală.

Canalizarea oraşului Sovata este separată.

Figura Nr. 2-32 – Schema Staţiei de tratare apă

#### Gestionarea nămolului

Namolul colectat în timpul procesului de epurare este pompat în batalele de noroi locale. După aceea, nămolul uscat este transportat de camioane până la zonele de depozitare a reziduurilor.

#### Facilităţi industriale pentru apa reziduală

Industriile locale existente, mai ales cele bazate pe producerea pietrei, utilizează facilităţile din Sovata: canalizarea şi staţia de tratare.

#### Suficienţa datelor

Zona H este o zonă “vie” din punctul de vedere al sistemului de apă. În timpul perioadei de colectare a datelor, multe comune (ca Eremitu, Hodosa, Chiheru) şi satele apropiate, erau în curs de implementare a reţelei de apă. Debitul necesar era asigurat de Staţia de tratare apă din Sovata şi sistemul se bazează pe puţurile publice de apă potabilă.

Pentru baza cunoaşterii – datele despre zonă, datele colectate sunt  suficiente.

#### Concluzii

Principalele problematici ale Zonei H sunt următoarele:

Reabilitarea şi modernizarea staţiei existente de epurare din Miercurea Nirajului;

Extinderea canalizării pentru Miercurea Nirajului şi pentru aglomerările rurale din zona 5;

Extinderea şi modernizarea reţelei de apă pentru satele din zona H (Eremitu – Hodosa – Isla) din sursa STA Sovata;

Realizarea captarii si a STA Miercurea Nirajului;

Realizarea retelei de apa potabila in orasul Miercurea Nirajului si zonele adiacente (aliniamentul Magherani – Pasareni – Gheorghe Doja).

În Zona  comunei Deda sunt 2 surse diferite care operează: captarea din foraj “Izvorul Donca” cu q =18 l/s, operată de Consiliul Local şi captarea de suprafaţă “Bistra Mureşului” cu c=50 l/s, operată de SURM Targu Mures.

Din captarea Bistra Mureşului este alimentat sistemul de apă pentru următoarele sate: Brâncoveneşti, Ruşi Munţii şi Aluniş.

Comuna Vatava şi componentele sale, satele Râpa de jos şi Dumbrava, au un sistem local de distribuţie a apei potabile (din anul 1970) alimentat din puţuri. Comuna Vatava este alimentată din 2 puţuri: puţul “Pietroasa” de 15l/s şi puţul “Cetăţile” c=10l/s. Puţul “Creţoaia” pentru satul Dumbrava are c=6l/s.  Din cauza faptului că sistemul este operat de Consiliul Local, datele trebuie considerate doar informative.

În comuna Lunca Bradului sursa de apă brută este captarea de suprafaţă a Pârâului Ilva. Capacitatea bazinului de captare (pe baza chestionatului primit) se situează în jurul a 500l/s

Sistemul de apă Deda este unul mixt. O parte din sistem, cel mai vechi, din 1970, este operată de Consiliul Local şi restul este operat de SURM Targu Mures din anul 2004. Sursa care aparţine Consiliului Local nu are niciun fel de tratare disponibilă. Apa este distribuită direct în reţea. Captarea de suprafaţă, care aparţine SURM Targu Mures, asigură tratarea minimă cerută a apei – clorurare.

Un alt caz este  Staţia de tratare apă brută (înfiinţată în 1972) situată în amonte de Lunca Bradului. După anul 1989 staţia a fost preluată în gestiunea Consiliului Local de la fostul proprietar, RGA Reghin. După aceea, staţia are o stare predominantă de învechire şi acum apa este furnizată (din punct de vedere calitativ) către Lunca Bradului sub supravegherea Agenţiei de Sănătate Publică.

De asemenea, în există rezervoare care deservesc comuna Ibăneşti: 2x300m3 şi 1x100m3.

La momentul când Planul Principal a fost elaborat, în comuna Hodac erau în curs de execuţie 3 rezervoare care vor deservi noul sistem de apă (2x300m3 şi 1x100m3).

În sistemul de apă al comunei Deda are următoarele rezervoare: 500 m3 în Fundături, 250 m3 în Cetatea şi 100 m3 în Pietriş. Sistemul de apă al comunei Deda este deservit de o staţie de pompare (reţeaua operată de SURM Targu Mures).

Sistemul de apă al comunei Aluniş (inclusiv satele Fitcau şi Lunca Mureşului) au următoarele rezervoare: 500m3 în Aluniş, 50 m3 and 2x15 m3 în Fitcău.

Table No. 2-48 - Rezervoare din zona 11

| LOCALITATE | CAPACITATE(m3) | NUMĂR |
| --- | --- | --- |
| Uzina | 500 | 1 |
| Pietriş | 100 | 1 |
| Morareni | 450 | 1 |
| Sebeş | 100 | 1 |
| Aluniş | 50 | 1 |
| Aluniş | 500 | 1 |
| Fitcău | 15 | 1 |

Satele: Aluniş, Sebeş şi Fitcău sunt operate de staţii de hidrofoare.

Din cauza omisiunilor variate din chestionarele completate primite de la comunele Rusii Munţii şi Vatava, nu se poate prezenta capacitatea rezervoarelor existente şi funcţionale.

Reţeaua de apă a comunei Deda este, potrivit chestionarului, un amestec de conducte vechi care aparţin Consiliului Local şi de conducte noi care aparţin Aquaserv. Conductele care aparţin Consiliului Local sunt fabricate din oţel şi mai mult de 50% sunt într-o stare depreciată. O reprezentare informativă a reţelei de apă este prezentată mai jos.

Tabelul Nr. 2-49 – Reţeaua de apă a comunei Deda

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 50% oţel - 50% PVC | 15-20 | 3,7 |
| 60 | Oţel - PVC | 1-15 ani | 2,8 |
| 100 | Oţel - PVC | 21 ani (oţel) / 2-3 ani (Pvc) | 8,0 |
| 168 | Oţel | 21 | 6,0 |

Reţeaua de distribuţie apă a comunei Aluniş este prezentată mai jos.

Tabelul Nr. 2-82 – Reţeaua de apă a comunei Aluniş

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | PVC | 3 | 0,859 |
| 110 | PVC | 3 | 3,914 |
| 90 | PVC | 3 | 2,017 |
| 75 | PVC | 3 | 0,608 |
| 63 | PVC | 3 | 17,602 |

Aşa cum a fost menţionat mai sus, reţeaua de apă a comunei Vatava are o reţea locală, nedetaliată în chestionare, fiind menţionată numai lungimea reţelei: în comuna Vatava o lungime de 9,70 km, în satul Dumbrava o lungime de 7,50 km şi în satul Râpa de Jos o lungime de 3.70 km. Conductele sunt vechi (din 1970) şi prezintă diferite probleme, mai ales scurgeri.

Comuna Brâncoveneşti are un sistem de apă funcţional deservit din captarea Bistra Mureşului, dar cu excepţia lungimii reţelei de distribuţie – 15,0 km – nu sunt disponibile alte date.

Comuna Rusii – Munţi are un sistem de apă cu o lungime de 16,70km, dar pe baza chestionarelor nu există date detaliate disponibile cu privire la materialul din care sunt fabricate conductele sau la diametrul lor.

În comuna Lunca Bradului are o reţea locală de distribuţie, dar datele din chestionare sunt neclare.

Sistemul de apă al comunei Deda este contorizat total în cazul clienţilor publici şi comerciali şi aproximativ 75% în cazul consumatorilor casnici.

În sistemul de apă al comunei Lunca Bradului nu este clar sistemul debitmetrelor, potrivit chestionarelor existând mulţi clienţi dotaţi cu debitmetre mai vechi de 20 de ani.

#### Canalizare

Zona  are funcţionale mai multe Staţii de tratare apă reziduală, dar cea mai importantă fiind Staţia din oraşul Reghin.

Staţia este o staţie mecanico-biologică de tratare, având o capacitate proiectată de 330 l/s şi operând acum la o capacitate de 100 l/s.

Sistemul de canalizare din Reghin este separat ca şi tip. Sistemul de canalizare are funcţionale mai multe staţii de pompare apă reziduală, cum ar fi următoarele:

Staţia de pompare “Axente Sever” – 3 pompe învechite de 130mc/h, H=15,0m;

Staţia de pompare “Eminescu”;

Staţia de pompare “Unirii”;

Staţia de pompare “Iernuteni” (cele 3 staţii de pompare datează din 2007).

Comuna Voivodeni are un sistem local de canalizare proiectat în 1985 şi utilizat de 25 clienţi şi de Primărie.

Comuna Gornesti are un sistem de canalizare care acoperă 2,50% din populaţie.

Comuna Gurghiu are un sistem de canalizare care acoperă 6% din populaţie. Apa reziduală este tratată prin 2 rezervoare 2 Imhoff de sedimentare.

În comuna Deda este un sistem de canalizare învechit care acoperă 3% din populaţie. Altfel, sistemul este dotat cu guri de vizitare şi cameră de retenţie.

Comuna Lunca Bradului are un sistem de canalizare vechi de 30 ani care acoperă 50% din populaţie şi care este dotat cu o fosă septică cu 3 camere.

##### Colectarea apei reziduale

Sistemul din Reghin acoperă 72% din populaţie. În tabelul de mai jos este prezentat sistemul de canalizare, pe baza chestionarului primit:

Tabelul Nr. 2-83 – Reţeaua de canalizare a oraşului Reghin

| DIAMETRU (mm) | MATERIAL | VECHIME (ani) | LUNGIME (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 – 600 | Beton | 0 – 45 | 35,25 |
| 150 – 1200 | Beton – PVC | 0 – 75 | 25,48 |
| 300 – 600 | B (colectoare) | 0 – 35 | 11,10 |

Sistemul de canalizare vechi de 10 ani al comunei Gornesti este mixt ca tip, fabricat din beton, Dn250 şi cu o lungime de 800m.

Sistemul de canalizare (separat, ca şi tip) al comunei Gurghiu este alcătuit din 2 conducte de beton  Dn300, una având 850m şi fiind funcţională de 45 ani şi a doua având 1.050 km şi funcţionând de 26 ani. Sistemul funcţionează cu 16 camere (vechi de 45 ani) şi 26 de camere (vechi de 26 ani).

Comuna Deda are un sistem vechi de 27 ani. Canalizarea este alcătuită din conducte ceramice şi de beton, Dn 50 şi are o lungime de 2,0 km. Sistemul este compus din 46 cămine, un bazin de preaplin de 10m3 şi o cameră de retenţie de 50m3. Din cauza vechimii funcţionării, starea tehnică este nesatisfăcătoare.

În comuna Lunca Bradului este o canalizare separată alcătuită din conducte de oţel, Dn300, lungimea de 1.20km şi aceasta este extrem de învechită şi depăşită.

##### Tratarea apei reziduale

Staţia oraşului Reghin pentru fazele de tratare mecanico-biologice, are următoarele etape tehnologice.

Apa reziduală trece prin camera grătarelor – una cu îndepărtarea manuală a reziduurilor, şi 2 cu îndepărtarea mecanică a reziduurilor – operată de 4 stavile de închidere (1,10x1,00m).

Apa trece prin unitatea de îndepărtate nisip, dotată cu 2 camere (L=10,0m, l=1,10m) şi după aceea apa reziduală este pompată în decantoarele primare. Înainte de rezervoarele de sedimentare, apa reziduale este contorizată printr-un canal Parschall. Pompele sunt 2 unităţi de 2+2 pompe (C=500m3/h şi H=15m). Etapa primară este compusă din 2 unităţi radiale (D=25,0 m, V=883 m3) fiecare dotată cu un pod mobil. Apa reziduală ajunge în rezervorul de sedimentare distribuită egal printr-o cameră de distribuţie dotată cu canalul de distribuţie şi cu un canal de by-pass.

Apa reziduală curge către rezervoarele de aerisire compuse din 2 unităţi: cea mai veche şi cea mai nouă. Înainte de aceasta, apa reziduală trece prin 2 camere de distribuţie compuse din 3 unităţi:

- camera de admisie de L=3,75m şi l=1,1m (acolo este situată şi etapa de în faza biologică, conductă de oţel Dn 600);

- camera de evacuare la rezervoarele de aerare (linia veche) care are L=0,90m, l=0,75m şi un deversor de 0,70m;

- camera de evacuare la rezervoarele de aerare (linia nouă) care are L=2,70m, l=0,75m şi un deversor de 2,50m.

Ambele unităţi de aerare sunt operate printr-un sistem pneumatic fin cu bule (FIBOX). Unitatea cea mai veche este compusă din 2 camere împărţite în 4 compartimente şi care are 720 saturatoare. Unitatea cea mai nouă este compusă din 3 camere cu 6 compartimente şi care au 1296 saturatoare funcţionale. Unitatea mai veche este în stand-by.

Figura Nr. 2-33 – Unitatea de îndepărtare nisip	Figura Nr. 2-34 – Bazinul de aerare

Debitul de apă aerată ajung în decantoarele secundare, cele noi şi cele vechi. Unităţile mai vechi sunt două decantoare longitudinale care au L=45,0m, l=6,50m şi h=4,50m. Unităţile cele mai noi au două decantoare cu 2 D=30,0m şi h=3,0m. Ambele decantoare sunt dotate cu poduri mobile. Unităţile cele mai vechi sunt în stand-by.

Apa curată este colectată din partea superioară a rezervoarelor de sedimentare şi transmisă către Râul Mureş.

În timpul procesului apa nămoloasă este colectată din partea inferioară a rezervoarelor primare şi secundare de sedimentare. O parte din nămol este pompată înapoi în sistem ca nămol recirculat sau în exces din bazinele de aerare şi restul este trecut către bazinul de îngroşare (D=16.0m, V=600m3), apoi trecută către metantanc (V=1,500m3), şi apoi nămolul este pompat în instalaţia de deshidratare (C=10m3/h) şi după aceea acesta este transportat cu camioanele la paturile de uscare locale.

Figura Nr. 2-35 – Bazinul de îngroşare

Instalaţia are o unitate de reţinere gaz (V=500m3) dar la momentul elaborării Planului Principal aceasta era defectă.

Figura  Nr. 2-36 – Schema Staţiei de tratare a apei reziduale

Comuna Gorneşti are o staţie de tratare cu un decantor Imhoff în funcţiune. Pe baza datelor colectare, apa de evacuare respectă NTA 011, cu excepţia valorii pentru P (2.65mg/l în loc de 2 mg/l)

Comuna Voivodeni are o staţie simplă pentru apa reziduală sub forma unei unităţi de sedimentare compuse din 2 camere.

Comuna Gurghiu are o fază de tratare prin intermediul a două rezervoare de sedimentare Imhoff:

45 ani vechime în funcţiune şi Q=22m3/ zi;

26 ani vechime în funcţiune şi Q =20m3/ zi.

În comuna Lunca Bradului are o staţie de epurare depăşită sub forma unei fose septice cu 3 camere.

#### Gestionarea nămolului

Nămolul evacuată pe paturile de uscare ale Staţiei de epurare apă reziduală Reghin şi este transportat cu camioanele către zona de depozitare reziduuri existentă.

#### Facilităţi industriale pentru apa reziduală

Zona J este dominantă din punctul de vedere industrial de oraşul Reghin.

Datorită faptului că Zona Reghin face parte din Bazinul Hidrografic Mureş, aici există mult facilităţi industriale de apă reziduală.

Tabelul Nr. 2-504 – Consumatorii  industriali principali

| NR. | COMPANIA | FACILITĂŢI DE PRE-TRATARE |
| --- | --- | --- |
| 1 | LAZAR SRL (Producere de obiecte ceramice şi de beton) | Da |
| 2 | REMEX SA (Mobilă) | Da |
| 3 | DISTILERIILE REGUN SRL (Băuturi alcoolice) | Da |
| 4 | AMIS IMPEX SA (Mobilă) | Da |
| 5 | AMIS MOB SA (Mobilă) | Da |
| 6 | ALPINA SA (Producere de încălţăminte) | - |
| 7 | TRAM SA (Automobile) | Da |
| 8 | AGROMEC SA (producere prin turnare) | Da |
| 9 | LEMN-METAL (Mobilă) | Da |
| 10 | METALURGICA SA (Accesorii de automobile) | Da |
| 11 | HUMI SA (Piese din metal) | - |
| 12 | PRODCOM GEOSIM SRL (Piese din metal) | - |
| 13 | PRODLEMN SA (Producere de cherestea) | Da |
| 14 | MOBEX SA (Producere de cherestea) | - |
| 15 | LARIX SRL (Mobilă) | Da |
| 16 | HORA SA (producere de viori) | Da |
| 17 | IRUM SA (Echipament de cherestea) | Da |
| 18 | HELIANTUS SRL (Produse lactate) | Da |
| 19 | SUCMEROM SRL (Produse din fructe) | Da |

În restul Zonei J nicio altă industrie locală nu are facilităţi de pre-tratare.

#### Suficienţa datelor

Din cauza faptului că este o zonă mixtă cu diferite niveluri de dezvoltare ale apei şi apei reziduale, datele colectate au reprezentat maximul care a putut fi adunat. Deoarece proprietarul şi operatorul sistemelor de apă erau diferiţi de la caz la caz, mai ales consiliile locale, datele tehnice necesare sunt mai puţine.

Altfel, în timpul adunării datelor şi elaborării Planului Principal, multe comune aveau în cursul executării modernizării reţelei de apă şi apă reziduală.

## Concluzii si Rezumat pentru Judetul Mures

Judeţul Mureş , o parte pitorească a regiunii Carpato Danubiană, este situatî în partea central–nord- estică  a munţilor Transilvaniei frumosi ca o citadelă, intre 240 şi 25015’ longitudine estică şi 46°4’ şi 47°12’ latitudine nordică. Teritoriul judeţului ocupă depresiunea intercarpatică ce coboară uşor în trepte de la vârfurile vulcanice ale munţilor Călimani (2100 m ) şi Gurghiu spre jumătatea Câmpiei Transilvaniei (280 m ), fiind tăiat de valea Mureşului  şi văile celor două Târnave şi de afluenţii acestora. Suprafaţa judeţului este de 6714 mp, ocupând 2,8% din suprafaţa României. Vecinii săi sunt : judeţul Braşov în sud – est , judeţele Sibiu şi Alba în sud, judeţul Harghita în est, judeţul Cluj în vest, judeţul Bistriţa – Năsăud în vest – nord – vest şi judeţul Suceava ţn nord.

În Ianuarie 2007 , Mureş a avut o populaţie de 582.274 reprezentând 22,04% din populaţia regiunii centrale şi densitatea populaţiei a fost de 86,72 locuitori / kmp , din care 48,8% din populaţie locuieşte în zona urbană şi 51,2% din polulaţie  locuieşte în zona rurală.

Capitala judeţului este Tîrgu Mureş.

Judeţul este împărţit în următoarele zone administrative:

4 municipii: Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni;

7 oraşe: Luduş, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Sarmaşu, Sângeorgiu de Pădure şi Ungheni;

91  comune;

460 sate.

Situaţia regionalizării serviciilor de alimentare cu apă sau canalizare în judeţul Mureş este avansată datorită participării în proiectul SAMTID. Există un operator regional ( S.C. Compania Aquaserv S.A.) cu o capacitate instituţională bine dezvoltată, operand în şase oraşe mari din judeţul Mureş şi într-un oraş din judeţul Harghita. Prin proiectele  MUDP I şi ISPA  implementate în Tîrgu Mureş şi proiectul SAMTID implementat în Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc infrastructura alimentării cu apă şi canalizării a beneficiat de îmbunătăţiri. Operatorul regional are cinci ani vechime, procesul de consolidare este în desfăşurare şi standardele serviciilor diferă de la un oraş la altul .

Un rezumat al situaţiei din fiecare zonă identificată este prezentat mai jos:

Zona : Sighişoara: Staţiile de tratare au fost  proiectate pentru  cantităţi mari de apă  şi lucrează la mai puţin de o treime din capacitatea lor. Problemele majore sunt:

Conducta de alimentare Dn600, L=6.00km – freabilitare totală;

Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare a oraşului Sighişoara – reabilitări necesare;

Staţia de epurare Sighişoara reproiectare necesară a schemelor tehnologice  şi îmbunătăţire prin adăugarea treptei terţiare (conform cu  Anexa 1 din TOR);

Îmbunătăţirea infrastructurii  alimentării cu apă şi canalizării pentru comuna  Albeşti;

Situaţia sistemului de apă al comunelor Daneş şi Apold necesită clarificări instituţionale şi imbunătăţiri tehnologice;

Zona : Aceasta este formată dintr - o mulţime de comune şi sate , cele mai importante sunt oraşele Sângeorgiu de Pădure şi comuna Fântânele. Zona este prost reprezentată din punct de vedere a alimentării cu apă şi a canalizării. Probleme majore sunt:

Reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a comunei Sângeorgiu de Pădure;

Reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a comunei Fântânele;

Pe baza captării situată în comuna Fântînele va fi dezvoltat  sistemul de alimentare cu apă pentru sate.

Zona : Târnăveni şi satele înconjurătoare. Principalele probleme sunt:

Staţia de epurare din Târnăveni necesită reproiectare şi îmbunătăţire prin treaptă terţiară (conform cu Anexa 1 din TOR);

Captarea pentru staţia de tratare Târnăveni necesită lucrări hidrotehnice amonte şi aval;

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a comunei  Adamus;

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare  pentru aglomerarile urbane bazate pe infrastructura oarşului Târnăveni .

Zona : Luduş şi satle înconjurătoare . Principalele probleme sunt:

Situaţia staţiei de epurare  a oraşului Luduş , ce aparţine acum unei fabrici private de zahăr;

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în satele înconjurătoare.

Zona  : Iernut şi satele înconjurătoare. Principalele probleme sunt:

Reabilitarea şi îmbunătăţirea staţiilor existente de tratare şi de epurare;

Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalozare ale zonei E, o singură linie: Cipău – Oarba de Mureş – Dileu Vechi – Dileu Nou – Sănmărghita sau linie secundară :Lechinţa – Iclanzel.

Zona : capitala judeţului Mureş , Tîrgu-Mureş. Aceasta este o zona bine dezvoltată din multe puncte de vedere: industrie, populaţie, system de alimentare cu apă şi canalizare. Dezvoltarea se va concentra asupra îmbunătăţirii şi modernizării sistemului existent.

Zona : Oraşul Miercurea Nirajului şi reprezintă cea mai sărăcăcioasă zonă în privinţa sistemului de alimentare cu apă şi canalizare.

Zona : Oraşul Sovata şi staţiile proprii de tratare şi epurare. Principalele probleme sunt:

Reabilitarea şi retehnologizarea staţiei de epurare existentă în Sovata;

Extinderea reţelei de canalizare pentru oraşul Sovata şi aglomerările urbane din zona H;

Extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de alimentare cu apă pentru satele din zona H (Eremitu – Hodosa – Isla).

Zona : Oraşul Reghin cu staţiile proprii de tratare şi epurare şi aglomerările urbane situate în nordul  judeţului.. principalele probleme: În satele din subzone situate în mediu muntos sistemul de alimentare cu apă nu există sau există sub forma sistemelor locale aprovizionate din fântâni sau captări montane coordinate de consiliile locale. Sistemul de alimentare cu apă aprovizionează reţeaua de comune Deda, Aluniş, Ruşi Munţii and Brancoveneşti.

Situaţia curentă şi problemele identificate în judeţul Mureş sunt următoarele:

| Categorie | Situaţie curentă | Lipsuri sau probleme identificate |
| --- | --- | --- |
| Circuitul de apă potabilă | 11 sisteme sunt operaţionale la nivel de judeţ; 7 dintre ele fiind importante (opereaza in marile orase ale judetului); Conducta principală şi conductele de distribuţie sunt diferite ca: diametre, materiale şi anii de operare; | - Probleme cu starea tehnică a conductelor principale (vârstă, fisuri existente, pierderi), necesită reabilitare totală; - conductele de distribuţie sunt vechi (necesită reabilitare) sau zone urbane noi nu au conducte (necesită extinderi, staţii de pompare noi, rezervoare noi ); Rata conectării variază de la 57% ( oraşul Iernut ) la Sighişoara or Tg. Mureş (95%) |
| Staţii de tratare | 7 staţii de tratare sunt operaţionale în zonele urbane din râurile Mureş, Târnava Mică sau Târnava Mare; 4 staţii de tratare sunt operaţionale în zonele rurale din izvoare montane (in special). | - capacitatea producţiei de apă este mai mică de nivelul proiectat; - starea tehnică variază, de la staţii vechi (învechit) ca staţia de tratare Iernut , Sighisoara la staţii rehabilitate ca staţia de tratare Tg. Mures ; - condiţiile tehnice ale staţiilor de tratare rurale sunt variate , de la mediocre (Apold) la medii (Bistra Muresului). |
| Reţea de distribuţie | Lungimea totală a reţelei : 1360 km | -numeroase secţiuni ale reţelei de distribuţie sunt vechi (30 de ani sau peste) ceea ce conduce la pierderi semnificative şi/sau infiltraţii (40-50%); -starea avansată de uzură şi fisuri pentru o serie de vane, situaţie ce creşte suprafaţa de conducte adiacente izolate (în cazul avariilor sau lucrărilor de intervenţie); -debit şi presiune insuficiente în cazul alimentării cu apă , datorită subdimensionării conductelor; -dificultate în alimentarea cu apă la presiune mare; -probleme cu etanşeitatea instalaţiilor hidraulice si pereţilor rezervoarelor , ce duce la pierderi de apă în camera vanelor. - o mulţime de conducte de apă potabilă din azbo – ciment - o multime de probleme datorită folosirii fontei în reţeaua de distribuţie a ape ice duce la dificultăţi în întreţinere şi reparaţii |
| Sistemul de colectare ape uzate | Cel puţin 9 sisteme sunt considerate ca operaţionale. Colectoarele şi canalizarea (menajera, pluvial) variază în termini de: diametre, materiale şi ani de operare. | - sistemele de colectare existente au probleme ca: fisuri, pierderi de apă, îmbătrânire (sau materiale de proastă calitate) sau extindere insuficientă; - rata conectării variază de la 0% în comune la 43% (oraşul Iernut ) sau Tg. Mureş (95%). |
| Nivel de epurare | 7 staţii de epurare sunt operaţionale. | - staţia de epurare a oraşului Luduş aparţine unei fabrici private (zahăr); - capacitatea staţiei de epurare este sub nivelul proiectat; - staţiile de epurare au diferenţe în ratele de epurare , în treptele mecanice şi biologice - localităţile Miercurea Nirajului şi Fântânele au staţii de epurare locale, dar sunt non-operationale. |
| Performanţa epurării | Staţiile de epurare sunt proiectate pentru treapta mecanică şi cea biologică | - staţia de epurare Iernut funcţionează doar pe treapta mecanică; - staţia de epurare Tg. Mureş este în proces de reabilitare a treptei biologice (cu finanţare ISPA). |
| Exploatarea nămolului | Ca regulă principală în judeţ , nămolul este depozitat în gropi pentru deşeuri . | - depozitarea este monitorizată de Apele Romane şi Agenţia de Mediu; - în anul 2005 nicio decizie nu afost elaborată de consiliul judeţean in vederea folosirii nămolului în agricultură (conform cu Ordinul 344/160804); - nămolul de la staţia de epurare este folosit în agricultură de către deţinătorul fabricii de zahăr |

# Footnotes

NMS-10: Noi state membre care s-aui alăturat UE la 1 mai 2004.

Venitul per capita a fost obţinut prin împărţirea venitului mediu brut al gospodăriei la numărul mediu de membri ai gospodăriei, astfel permiţând o mai bună comparaţie între diferite zone şi regiuni locuite, adică fără efectul de distorsionare dat de diferitele dimensiuni ale gospodăriilor.

# Text boxes

Dezvoltarea Populaţiei Urbane şi Rurale din România, 1970 - 2007

25%

35%

45%

55%

65%

75%

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

Year

% of Total Population

Urban Population

Rural Population

Salariile medii nete în România şi judeţele selectate,  1995 – 2008 (preţurile constante din 2006

selected Counties, 1995 - 2008

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

RON / month (in constant 2008 prices)

119

148

178

208

237

267

297

326

356

386

415

445

€ / month (in constant 2008 prices)

Romania

Highest:

Bucharest

Brasov

County

Mures County

Harghita

County

Covasna

County

Dambovita

County

Lowest:

Botosani

historic

(INS)

forecast

(CNP)